Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na  28 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 207 000 euro.

Zatwierdził:

….…………………………………

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP w Lublinie

Lublin, dnia 13.01.2014 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa  przedmiotu  zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 207 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-207/1/2014.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 28 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 –  dostawa automatycznego testera potencjału wytwórczego metanu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa linii peletującej rośliny energetyczne i rolnicze, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 –  dostawa zestawu modułów fotowoltaicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 – dostawa zestawu badawczo-dydaktycznego inteligentnych instalacji elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - sprzęt laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizatory, młynek tarczowy, licznik ziaren, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  dostawa  zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - młynek nożowy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 – dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – mierniki gęstości, temperatury, przepływu i prędkości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

Część 9 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - mikroskop laboratoryjny z nakładką trinokularową z kamerą i  aparatem fotograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - prasa do tłoczenia oleju, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator spalin, piec laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 – dostawa zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - teksturometr z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Część 13 – dostawa zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – ciągnik rolniczy z oprzyrządowaniem i odbiornikiem GPS oraz stacją pozycjonowania,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Część 14 – dostawa stanowiska badawczego belki polowej opryskiwaczy rolniczych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ,

Część 15 – dostawa zestawu badawczego jakości pokrycia, rozkładu poziomego i pionowego rozpylonej cieczy oraz armatury opryskiwaczy rolniczych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ,

Część 16 – dostawa zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – pojemniki z przekładkami, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ,

Część 17 – dostawa zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – zestaw sit, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ,

Część 18 – dostawa zestawu do badań nad energią wiatru, słońca i wód,  zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ,

Część 19 – dostawa mechatronicznego stanowiska z zakresu hydrauliki siłowej, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ,

Część 20 – dostawa agregatu talerzowego, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ,

Część 21 – dostawa stanowiska kompleksowej oceny parametrów pracy maszyn rolniczych agregowanych z ciągnikiem za pośrednictwem TUZ, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ,

Część 22 – dostawa obcinarki ziaren kukurydzy, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ,

Część 23 – dostawa młocarni laboratoryjnej, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ,

Część 24 – dostawa stanowiska do obrywania liści kolb kukurydzy, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ,

Część 25 – dostawa zestawu do aglomeracji biomasy roślinnej – dostawa brykieciarki tłokowej, rozdrabniacza oraz wilgotnościomierza biopaliw:

1/ brykieciarka tłokowa hydrauliczna – 1 szt.,

2/ rozdrabniacz materiałów roślinnych – 1 szt.,

3/ wilgotnościomierz biopaliw – 1 szt.,  zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ,

Część 26 – dostawa młyna bijakowego do biomasy, zgodnie z załącznikiem nr 26 do SIWZ,

Część 27 – dostawa zestawu badawczego przenośników cięgnowych i bezcięgnowych,

zgodnie z załącznikiem nr 27 do SIWZ,

Część 28 – dostawa zestaw badawczego właściwości materiałów sypkich pochodzenia rolniczego, zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ,

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 – 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 2 – 16600000-1 - specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie;

38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

Część 3 –38970000-5 - badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

31712331-9 – fotoogniwa;

Część 4 – 38970000-5 - badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne;

38810000-6 - urządzenia sterujące procesem przemysłowym;

Część 5 –33793000-5- laboratoryjne wyroby szklane;

18424300-0 - rękawice jednorazowe;

38437000-7 - pipety i akcesoria laboratoryjne;

38311000-8 - wagi elektroniczne i akcesoria;

39715100-8 - elektroniczne podgrzewacze wody;

42923000-2 - maszyny ważące i wagi;

38436000-0 - wstrząsarki i akcesoria;

Część 6 –38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

39711210-4 - rozdrabniacze żywności;

38922000-4 - liczniki nasion;

Część 7 – 39711210-4 - rozdrabniacze żywności;.

Część 8 –  38552000-9 - mierniki elektroniczne;

Część 9 – 38510000-3 - mikroskopy;

38519300-9 - przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów;

Część 10 - 42212000-5 - maszyny do obróbki zbóż lub suszonych warzyw;

Część 11 - 38434000-6 - analizatory;

42300000-9 -piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska;

Część 12 – 38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

Część 13 – 16700000-2- ciągniki;

38410000-2 - przyrządy pomiarowe;

38311000-8 - wagi elektroniczne i akcesoria;

38552000-9 - mierniki elektroniczne;

42924730-5 - aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem;

42120000-6 - pompy i sprężarki;

42923110-6 – wagi;

34326200-0 - podnośniki samochodowe;

31153000-3 – prostowniki;

Część 14 – 38296000-6 - przyrządy badawcze;

42131100-7 - zawory funkcyjne;

Część 15 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza;

38296000-6 - przyrządy badawcze;

38552000-9 - mierniki elektroniczne;

Część 16 – 38296000-6 - przyrządy badawcze;

Część 17 – 42972000-0 - części maszyn czyszczących;

Część 18 – 38121000-9 - anemometry;

38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;

31121340-5 - eElektrownie wiatrowe;

09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła;

42110000-3 - turbiny i silniki;

Część 19 – 42419200-8 - części pojazdów technicznych;

Część 20 – 16110000-9 - pługi lub brony talerzowe;

Część 21 – 38570000-1- przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna;

Część 22 – 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania;

Część 23 –  16340000-0 - maszyny żniwne i młockarki;

Część 24 –  38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania;

Część 25 –  42990000-2- różne maszyny specjalnego zastosowania;

42996100-5- rozdrabniarki;

38932000-7 - mierniki wilgotności;

Część 26 –  42996100-5 – rozdrabniarki;

Część 27 –  42417000-2 - podnośniki i przenośniki;

42417300-5 - urządzenia przenośnikowe;

Część 28 –  38410000-2 - przyrządy pomiarowe.

3.3. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 28 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja w każdej z 28 części:

- minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- do 30 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,17,

- do 45 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 1,2,4,13,15,19,20,22,23,24,25,26,

- do 60 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 18, 21, 27, 28.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 29 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 30 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 32 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 31 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

dr inż. Paweł Krzaczek – tel.:  (81) 531- 97 - 19,   mail:  pawel.krzaczek@up.lublin.pl,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

1/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych,tel. (81) 445-60-73,

2/ mgr Justyna Muszyńska-Sadło – Starszy referent w Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 –    3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto zł.),

Część 2 –    2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł),

Część 3 –       700,00 zł (słownie: siedemset zł),

Część 4 –    1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),

Część 5 –    3 100,00 zł (słownie: trzy sto zł),

Część 6 –    5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście zł),

Część 7 –       600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 8 –       500,00 zł (słownie: pięćset zł),

Część 9 –       600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 10 –     450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł),

Część 11–    2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł),

Część 12 –   1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście zł)

Część 13 – 11 200,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł),

Część 14 –      500,00 zł (słownie: pięćset zł),

Część 15 – 15 800,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset zł),

Część 16 –      900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 17 –     150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł),

Część 18 –  7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł),

Część 19 –  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł),

Część 20 –     300,00 zł (słownie: trzysta zł),

Część 21 –   3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto zł),

Część 22 –      900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 23 –   1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),

Część 24 -   1 100,00 zł (słownie:  tysiąc sto zł),

Część 25 -   1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł),

Część 26 -        70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł0,

Część 27-  10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł),

Część 28 -      700,00 zł (słownie: siedemset zł).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-207/1/2014.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-207/1/2014 „Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 28 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 28.02.2014 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 28.02.2014 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2014 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie w każdej z części jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 32 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 33 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający w niniejszym postepowaniu, w żadnej z części nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 33 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 1

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Automatyczny Tester Potencjału Wytwórczego Metanu

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4/05

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Minimalna ilość reaktorów: | 15 |  |
|  | Materiał reaktora: | szkło |  |
|  | Zakres objętości reaktora | nie węższy niż 0,5-500 ml |  |
|  | Kontrola temperatury: | do min. 80 °C (z dokładnością min. 0,2 °C) |  |
|  | Mieszanie w reaktorach mechaniczne z regulowaną prędkością i częstotliwością | TAK |  |
|  | Ilość naczynek do wiązania CO2: | min. 15 |  |
|  | Objętość naczynka do wiązania CO2: | 100 ml |  |
|  | Efektywność usuwania CO2 powyżej 90% | TAK |  |
|  | Zasada działania: | wypór hydrostatyczny |  |
|  | Min 15 równolegle pracujących celek pomiarowych | TAK |  |
|  | Wbudowane czujniki ciśnienia i temperatury | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: | nie węższy niż 0,01 - 20 litrów/dzień |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: | max. 10 ml |  |
|  | Powtarzalność: | 1% |  |
|  | Wbudowane czujniki ciśnienia i temperatury | TAK |  |
|  | Zintegrowany z obudową układ pomiaru danych | TAK |  |
|  | Stół na naczynka do wiązania CO2 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: Wyświetlanie, w czasie rzeczywistym, przepływu i narastającej objętości gazu Kompensacje ciśnienia i temperatury on-line Normalizacje, w czasie rzeczywistym, przepływu i objętości gazu Algorytm biorący pod uwagę ilość i skład gazu przepłukującego system na początku testów, co pozwala na uniknięcie przeszacowania rzeczywistej ilości wytworzonego gazu Multipleksowanie umożliwiające równoległą analizę danych dla testów rozpoczętych w różnych terminach. | TAK |  |
|  | Części zapasowe: Dodatkowy kompletny bioreaktor (objętość zgodna z podstawowymi reaktorami) z mieszadłem i napędem Dodatkowe naczynko do absorbcji CO2 4 gumowe korki z podłączeniami do gazu Dodatkowy zawór Dodatkowy wężyk typu Tygon | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Instrukcja obsługi i przygotowania testów | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 3. | Aparaty powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp. potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Linia peletująca rośliny energetyczne i rolnicze.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4/08

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  16600000-1 Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub

leśnictwie; 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 0.06 Budynek B |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
|  | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Peleciarka |
|  | Moc nie mniejsza niż | 15 kW |  |
|  | Napęd peleciarki przekazywany przez wał Cardana | tak |  |
|  | Matryce poziome z otworami: o śr. 6mm i 8mm | tak |  |
|  | Dwa zestawy wałków z rolkami | tak |  |
|  | Wydajność nie mniej niż | 150 kg/h |  |
|  | Waga max | 500 kg |  |
|  | Posadowienie na ramie z amortyzatorami | tak |  |
| 2 | Kondycjoner |
|  | Moc silnika napędowego nie mniej niż | 2,2 kW |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości przesuwu materiału poprzez zmianę kąta łopat | tak |  |
|  | System zwilżania materiału z możliwością zmiany aparatu spryskującego i doboru różnych dysz. | tak |  |
|  | Dwa przyłącza pod wytwornicę pary | tak |  |
| 3 | Podajnik Ślimakowy |
|  | Płynna regulacja prędkości podawania | tak |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia podajnika | tak |  |
|  | Silnik napędowy o mocy nie mniejszej niż | 2,0 kW |  |
| 4 | Młyn bijakowy z cyklonem |
|  | Materiał do mielenia: zrębki, wióry, słoma, trociny | tak |  |
|  | Zestaw sit: 2-4-6-8-10 mm | tak |  |
|  | Wydajność | 50-100 kg/h |  |
|  | Cyklon z celką dozującą materiał | tak |  |
|  | Układ filtrujący | tak |  |
|  | Możliwość pracy zestawu w pomieszczeniu | tak |  |
| 5 | Wilgotnościomierz |
|  | umożliwiający pomiar wilgotności zrębków, wiórów, słomy i trocin w zakresie nie mniejszym niż 10 – 25% i z dokładnością nie gorszą niż 0,5%. | tak |  |
| 6 | Pirometr |
|  | o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż (-30 - 500(C) i dokładności pomiaru nie gorszej niż 0,1(C | tak |  |
| 7 | Laboratoryjny pneumatyczny tester peletu (badanie ścieralności) |
|  | Automatyczna regulacja ciśnienia powietrza | tak |  |
|  | Płynna lub skokowa regulacja czasu pomiaru | tak |  |
|  | Waga badanej próbki | do 200 g |  |
|  | Wbudowany stabilizator napięcia | tak |  |
|  | Zestaw filtrów | 200 szt. |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szafa sterownicza dla całej linii (bez testera peletu) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szkolenie w zakresie obsługi dla 4 osób w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 3. | Dokumentacja tech.- ruch. linii. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw modułów fotowoltaicznych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 27

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 38970000-5; 31712331-9 Fotoogniwa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 0.60 / 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny (1 szt.) |  |
|  | moc co najmniej | 230 Wp |  |
|  | napięcie pracy | 24 V |  |
| 2. | Moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny (1 szt.) |  |
|  | moc co najmniej | 230 Wp |  |
|  | napięcie pracy | 24 V |  |
| 3. | Moduł fotowoltaiczny wykonany w technologii CIGS (1 szt.) |  |
|  | moc co najmniej | 125 Wp |  |
|  | Napięcie pracy | Nie więcej niż 80 V |  |
| 4. | Akumulator żelowy do instalacji fotowoltaicznych (2 szt.) |  |
|  | napięcie znamionowe | 12 V |  |
|  | pojemność co najmniej | 120 Ah |  |
| 5. | Centralny system zbierania danych z modułów fotowoltaicznych oraz regulacji ładowania akumulatorów (1 szt.) |
|  | możliwość podłączenia do PC poprzez LAN | TAK |  |
|  | pomiar prądów ładowania i obciążenia | TAK |  |
|  | wyświetlacz on-line | TAK |  |
|  | regulacja z funkcją MPPT | TAK |  |
|  | napięcie wejściowe (od strony PV) do co najmniej | 90V |  |
|  | napięcie wyjściowe przełączane | 24/12V |  |
|  | dane i stan modułów fotowoltaicznych | TAK |  |
|  | parametry energii elektrycznej otrzymywanej z poszczególnych modułów fotowoltaicznych | TAK |  |
|  | nasłonecznienie i temperatura modułów fotowoltaicznych | TAK |  |
|  | wyniki pomiarów prezentowane w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | prezentacja wyników – mierniki cyfrowe lub panel LCD | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu mierzonych parametrów na karcie pamięci SD niezależnie od trybu pracy | TAK |  |
|  | Karta pamięci SD o pojemności co najmniej | 1 GB |  |
| 6. | Zestaw kondensatorów wysokiej pojemności (12 szt.) |  |
|  | pojemność co najmniej | 50 F |  |
|  | napięcie znamionowe co najmniej | 16 V |  |
|  | baterie muszą mieć możliwość bezpośredniego (bez dodatkowych elementów wyrównujących napięcie) łączenia w zespoły szeregowe i równoległe. | TAK |  |
| 7. | Konstrukcja mobilna pod moduł fotowoltaiczny |  |  |
| a) | możliwość łatwej zmiany modułu, przystosowana do zamocowania pojedynczego modułu oferowanego w p. 1, 2, 3 | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczo-dydaktyczny inteligentnych instalacji elektrycznych

Układ będzie stosowany wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych!

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 4 / 28

Zamawiana ilość (szt.): 1 zestaw

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne; 38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład, Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 1.74 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Stanowisko badawcze – co najmniej 3 szt. |  |
|  | stacja robocza | TAK |  |
|  | zasilacz stacji roboczej | TAK |  |
|  | moduł pomiarowo-sterujący – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | czujnik temperatury – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | regulator potencjometryczny – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | przełącznik dwustanowy (on/off) – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | sygnalizator (LED) – co najmniej 2 szt. | TAK |  |
|  | wymienione w punktach od 1a do 1g elementy połączone ze sobą i zamontowane na wspólnej podstawie z wyprowadzonymi zaciskami zasilającymi, pomiarowymi i sterującymi | TAK |  |
| 2. | Serwer centralny | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie |  |
|  | narzędzia programistyczne obsługi stacji roboczej i serwera | TAK |  |
|  | edytor grafiki | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - sprzęt laboratoryjny

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 2 z 12), Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane; 18424300-0 Rękawice jednorazowe; 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne; 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria;   39715100-8 Elektroniczne podgrzewacze wody; 42923000-2 Maszyny ważące i wagi; 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Drobny sprzęt laboratoryjny |  |  |
|  | Szalki Petri’ego | 500 szt. |  |
|  | Szkło zegarkowe co najmniej 75mm | 9 szt. |  |
|  | Tygle porcelanowe z pokrywką, o wysokości co najmniej 38mm do co najwyżej 55mm; | 2 opakowania x15 ml; 2 opakowania x 24 ml; 2 opakowania x 40ml; 2 opakowania x 50ml |  |
|  | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe, zrzutnik tipsów, jednokanałowa. Z systemem amortyzującym część dolną pipety i możliwością autoklawowania pipet w całości, z czteropozycyjnym wskaźnikiem objętości. Wskaźnik i otwór kalibracyjny do łatwego ustawiania pipety na charakterystyczne ciecze i objętości (pojemność): | 1szt. x 0,1-2,5 µl 1szt. x 0,5-10 µl 1szt. x 2-20 µl 1szt. x 5-50 µl 1szt. x 10- 100 µl 1szt. x 20-200 µl 1szt. x 50-200 µl |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, niesterylne: 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 2-20 µl 5-50 µl 10-100 µl 20-200 µl 50-200 µl | po 2 worki |  |
|  | Stojak na pipety tego samego producenta co pipety w poz. (d) (co najmniej 6 wieszaków) | TAK |  |
|  | Zestaw zlewek z podziałkami bez rączek, odpornych na chemikalia, z polipropylenu autoklawowalnego, wylewanie bez kapania za pomocą trzech wylewów na obrzeżach - co najmniej 4 różne pojemności: 50ml, 100ml, 250ml, 1000ml | 3 zestawy |  |
|  | Zestaw zlewek z podziałkami z rączkami, odpornych na chemikalia, z polipropylenu autoklawowalnego, z jednym otworem odpływowym - co najmniej 4 różne pojemności: 50ml, 100ml, 250ml, 1000ml | 3 zestawy |  |
|  | Statywy do mini-próbówek (ependorfów) 2x6 stanowisk, 3x6 stanowisk 5x10 stanowisk | po 2 sztuki |  |
|  | Statywy na próbówki o poj. 50 ml 3x6 stanowisk | 2 sztuki |  |
|  | Statyw do łaźni wodnej, opadający na: 15 miejsc, 50 miejsc | po 1 sztuce |  |
|  | Zestaw butelek okrągłych, z szeroką szyjką, przezroczyste, z niebieską zakrętką gwintowaną do przechowywania - o pojemności: 250, 500, 1000, 2000 i 5000 ml | 2 zestawy |  |
|  | Mikro-próbówki wirownice: 1,5 ml z podziałkami, przejrzyste bezbarwne, temperatura robocza co najmniej od 00C do 1000C | 2 worki |  |
|  | Próbówki wirownice: 50 ml z podziałką, dno stożkowe, korki zakręcane, temperatura pracy co najmniej od 00C do 50 0C | 2 worki |  |
|  | Zestaw co najmniej 10 mieszadełek magnetycznych pokrytych teflonem w różnym rozmiarze od 15x6mm do 60x7mm. | 1 zestaw |  |
|  | Szczypce precyzyjne, stalowe, ostro zakończone o długości co najmniej 105 mm | 2 szt. |  |
|  | Łapka do próbówek, metalowa o długości co najmniej 213 cm, do próbówek o średnicy od 6mm do 35mm | 2 szt. |  |
|  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niesterylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana | 2 paczki rozmiaru M, 3 paczki rozmiaru L |  |
|  | Zestaw tryskawek z polipropylenu lub polietylenu o niskiej gęstości z wąska szyjką o pojemności: 50, 100, 250, 500 ml | 2 zestawy |  |
|  | Palnik alkoholowy o pojemności co najwyżej 60ml, szklany z knotem, plus stojak nad palnik | TAK |  |
|  | Suszarka laboratoryjna – kołkownica z rynienką na co najmniej 72 elementy | 1 sztuka |  |
| 2. | Laboratoryjna waga elektroniczna (2szt.) |  |  |
| a) | Obciążenie (1szt) | 120g ±10% |  |
| b) | Obciążenie (1szt) | 330 g ±10% |  |
| c) | Dokładność odczytu | nie gorsza niż 0,0001 g |  |
| d) | Obciążenie minimalne | nie więcej niż 0,5 g |  |
| e) | Wartość działki legalizacyjnej | 0,001 g |  |
| f) | Zakres tarowania | -200 g |  |
| g) | Powtarzalność | 0,002 – 0,004 g |  |
| h) | Klasa dokładności II | TAK |  |
| i) | Licznik sztuk, wyznaczanie gęstości | TAK |  |
| j) | Temperatura pracy w zakresie | co najmniej od +15 ºC do +30ºC |  |
| k) | Szklana obudowa szalki | TAK |  |
| l) | Zasilanie 230V 50Hz AC lub akumulatorowe | TAK |  |
| ł) | Legalizacja | TAK |  |
| 3. | Łaźnia wodna |  |  |
| a) | Objętość wanny w przedziale: | od 5 do 16 litrów |  |
| b) | Temperatura pracy w przedziale co najmniej: | +50C od temperatury otoczenia do +1000 C |  |
| c) | Stabilność temperatury w zakresie nie gorszym niż: | (-0,2 0C; +0,6 0C) |  |
| d) | Działka elementarna regulatora temperatury: | nie gorsza niż 0,10C |  |
| e) | Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED; wyświetlanie aktualnej temperatury; wyświetlanie zadawanej temperatury; alarm zbyt niskiego stanu wody (świetlny i dźwiękowy); blokada pracy grzałki w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. | TAK |  |
| f) | Kompletna pokrywa | TAK |  |
| g) | Osłona grzałki | TAK |  |
| h) | Napięcia zasilające 230V/ 50 Hz | TAK |  |
| i) | Wszystkie elementy wykonane zgodnie z DIN 1.4301 (stal kwasoodporna, nierdzewna) | TAK |  |
| 4. | Wagosuszarka |  |  |
| a) | Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż: | 50 g |  |
| b) | Dokładność odczytu nie gorsza niż: | ± 0,001 g |  |
| c) | Dokładność odczytu wilgotności nie gorsza niż: | 0,0001% |  |
| d) | Minimum 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny) | TAK |  |
| e) | Opcje zakończenia suszenia: minimum 3 tryby (czasowa, stabilizacja wilgotności, optymalna czasowo, ręczna) | TAK |  |
| f) | Zakres tarowania | -50 g |  |
| g) | Wyświetlacz graficzny z podświetleniem | TAK |  |
| h) | Maksymalna temperatura suszenia w zakresie nie mniejszym niż: | od +150 ºC do +260ºC |  |
| i) | Zasilanie | 230V 50Hz |  |
| j) | Legalizacja | TAK |  |
| 5. | Wirówka laboratoryjna |  |  |
| a) | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| b) | Możliwość ustawienia czasu od startu lub do osiągnięcia prędkości maksymalnej; ustawienie czasu wirowania w sekundach; układ programowania parametrów; regulacja temperatury | TAK |  |
| c) | Funkcja pracy krótkotrwałej; możliwość wstępnego schładzania, program schładzania po skończeniu pracy | TAK |  |
| d) | Zabezpieczenie przed: otwieraniem pokrywy w czasie wirowania, uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | TAK |  |
| e) | Maksymalna pojemność nie mniejsza niż: | 500 ml |  |
| f) | Dodatkowe rotory kątowe: 12 x 1,5 ml; 10 x 50 ml | Po 1 szt. |  |
| g) | Wkładka redukcyjna na 15ml | TAK |  |
| h) | Liczba obrotów w zakresie nie mniejszym niż: | 300 -17 000 obr./min |  |
| i) | Maksymalne przyśpieszenie nie mniejsza niż: | 2300 -25 000 x g |  |
| j) | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| k) | Waga nie większa niż: | 15 kg |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Ad 4 i5. Szkolenie dla 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizatory, młynek tarczowy, licznik ziaren

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 3 z 12)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza;  39711210-4 Rozdrabniacze żywności; 38922000-4 Liczniki nasion.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Analizator/y do pomiaru całych ziaren zbóż, rzepaku, kukurydzy w podczerwieni całowidmowej NIR-T (transmisja) oraz produktów przerobu ziarna i innych produktów spożywczych w podczerwieni NIR (odbiciowej filtrowej) |  |  |
| a) | Zakres podczerwieni NIR-T w przedziale nie mniejszym niż: | od 730 do 1100nm |  |
| b) | Filtry do analizatora NIR - co najmniej 6 różnych w zakresie podczerwieni z przedziału od co najmniej 1680 do 2350 w standardzie | TAK |  |
| c) | Próbkowanie sygnału (dla widma ciągłego) nie większa niż: | 0,5nm |  |
| d) | Regulowana wkładkami szczelina komory pomiarowej ( dotyczy techniki NIR-T) o szerokości co najmniej: | 8mm, 18mm, 30mm |  |
| e) | Możliwość pracy w sieci (dotyczy technik NIR i NIR-T) | TAK |  |
| f) | Zintegrowana jednostka mikroprocesorowa z systemem operacyjnym | TAK |  |
| g) | kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |
| h) | możliwość pracy w sieci | TAK |  |
| i) | Możliwość podłączenia do dodatkowego monitora | TAK |  |
| j) | Gęstościomierz do pomiarów ziaren zbóż, rzepaku i kukurydzy | TAK |  |
| 2 | Młynek tarczowy laboratoryjny |  |  |
| a) | Młynek do rozdrabniania ziarna zbóż w celu uzyskania mlewa odpowiadającego wymaganiom norm na oznaczenie glutenu, liczby opadania, wilgotności | TAK |  |
| b) | Zasyp z kulką zamykającą | TAK |  |
| c) | Konstrukcja szkieletowa z rozdzieleniem części napędowej oraz części roboczej | TAK |  |
| d) | Maksymalny rozmiar próbki w przedziale: | od 80 do 110 g |  |
| e) | Wyposażenie młynka: tarcze mielące wykonane z prętu Ø walc. NC10 z atestem, hartowane min. 60HRC nie mniejszy niż: | Ø75x8 cm |  |
| f) | Obroty młynka nie mniejsze niż | 2800 obr./min. |  |
| g) | Wydajność nie mniejsza niż: | 100g/min. |  |
| h) | Zasilanie | 230AC/6,3A/50 Hz |  |
| i) | Masa netto nie większa niż: | 19 kg |  |
| 3 | Licznik ziaren drobnych, średnich i grubych |  |  |
| a) | Zakres liczenia: | do 9999 |  |
| b) | Prędkość liczenia regulowana nie mniejsza niż: | 600 szt./min. |  |
| c) | Możliwość zatrzymania liczenia i ponownego dalszego liczenia po użyciu przycisku start/stop | TAK |  |
| d) | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| e) | Masa nie większa niż: | 10 kg |  |
| f) | Dokładność: | nie gorsza niż 1 % |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - młynek nożowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 12 z 12), Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  39711210-4 Rozdrabniacze żywności;.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Młynek laboratoryjny nożowy |  |  |
| a) | Pojemność pojemnika na rozdrabniany materiał z pokrywą w zakresie nie mniejszym niż: | 400 - 1000 ml |  |
| b) | Nóż rozdrabniający co najmniej dwustronny dwu osiowy ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| c) | Prędkość obrotów regulowana w zakresie nie mniejszym niż: | od 500 do 10000 obr/min |  |
| d) | Regulowany czas pracy w zakresie: | od 2 s do 3 min |  |
| e) | Waga: | 6 - 30 kg |  |
| f) | Uziarnienie wejściowe próby nie przekraczające: | 10 – 40 mm |  |
| g) | Uziarnienie końcowe nie mnie9jsze niż: | 300 µm |  |
| h) | Zasilanie 230V-50/60Hz | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – mierniki gęstości, temperatury, przepływu i prędkości.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie:  5/01 (część 4 z 12)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38552000-9 Mierniki elektroniczne;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych |  |  |
| a) | Szalka ø85 i ø100 mm, szalka 128×128 mm i szalka 195×195 mm. | TAK |  |
| b) | Podstawa zlewki | TAK |  |
| c) | Wieszak szalek | TAK |  |
| d) | Nurnik | TAK |  |
| e) | Zlewki | TAK |  |
| f) | Uchwyt termometru | TAK |  |
| g) | Termometr | TAK |  |
| h) | Cięgno pływaka | TAK |  |
| i) | Haczyk | TAK |  |
| j) | Górna szalka zestawu do pomiaru gęstości ciał stałych z cięgnem szalki | TAK |  |
| k) | Dolna szalka do pomiaru gęstości ciał stałych | TAK |  |
| l) | Dodatkowy ciężarek | TAK |  |
| ł) | Mieszak dla zestawu z nurnikiem | TAK |  |
| m) | Legalizacja | TAK |  |
| 2. | Zestaw do wyznaczania gęstości zbóż |  |  |
| 2.1. | Waga do wyznaczania gęstości zbóż |  |  |
| a) | Obciążenie maksymalne w zakresie: | od 4000 do 4500g |  |
| b) | Obciążenie minimalne nie mniej niż : | 0,5g |  |
| c) | Dokładność odczytu | 0,01g |  |
| d) | Powtarzalność | 0,01g |  |
| e) | Liniowość | ± 0,02g |  |
| f) | Kalibracja wewnętrzna | TAK |  |
| g) | Wyświetlacz | TAK |  |
| 2.2. | Podstawa pojemnika pomiarowego | TAK |  |
| a) | Pojemnik pomiarowy o objętości co najmniej 1l | TAK |  |
| b) | Nóż | TAK |  |
| c) | Krążek | TAK |  |
| d) | Napełniacz – naczynie zasypowe | TAK |  |
| 3. | Miernik temperatury, przepływu i prędkości |  |  |
|  | Prędkość przepływu powietrza w przedziale nie mniejszym niż: | od 0,2 do 25 m/s |  |
|  | Temperatura pracy w przedziale nie więższym niż: | -15 do + 50 ºC |  |
|  | Rozdzielczość nie gorsza niż: | 0,1 m/s |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż: | ± 0,2 m/s do ± 2% |  |
|  | Pomiar wilgotności: | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: | 0-100% |  |
|  | Poziom wilgotności względnej: | co najmniej od 4 do 95 % |  |
|  | Jednostki pomiarowe: % wilgotności względnej, punkt rosy, mokry termometr. | TAK |  |
|  | Typ baterii alkaliczny | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - Mikroskop laboratoryjny z nakładką trinokularową z kamerą i  aparatem fotograficznym

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 7 z 11)

Zamawiana ilość (szt.): 1Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38510000-3 Mikroskopy; 38519300-9 Przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | MIKROSKOP stereoskopowy umożliwiający obserwacje w świetle odbitym i przechodzącym |  |  |
| a) | Okular mikrometryczny | TAK |  |
| b) | Okular mikrometryczny z krzyżem i podziałką | WF10x/22mm |  |
| c) | Możliwość regulacji rozstawu źrenic w zakresie co najmniej: | 57-75 mm |  |
| d) | Możliwość płynnej zmiany powiększenia w zakresie co najmniej: | 0,8–5x |  |
| e) | Szkiełko mikrometryczne 0,1 mm | TAK |  |
| f) | Oświetlenie LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym | TAK |  |
| g) | Niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego | TAK |  |
| h) | Możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami | TAK |  |
| i) | Dwa pokrowce (w tym jeden szyty z tkaniny poliestrowej impregnowanej od wewnętrznej strony) | TAK |  |
| 2 | MIKROSKOP biologiczny |  |  |
| a) | Głowica trinokularowa (T): | regulowane nachylenie co najmniej do 30 stopni; obrót do 360 stopni |  |
| b) | Okulary szerokokątne o powiększeniu nie gorszym niż: | 10x i polu widzenia 20 mm |  |
| c) | Okular mikrometryczny z krzyżem i podziałką | TAK |  |
| d) | Obiektywy plan achromatyczne: | co najmniej 4x, 10x, 40x i 100x (immersja) |  |
| e) | Zestaw do kontrastu fazowego tarczowy z zielonym filtrem i teleskopem centrującym | 10x, 20x, 40x, 100x (immersja) do kontrastu fazowego (Ph) |  |
| f) | Miska rewolwerowa: | 5 - gniazdowa |  |
| g) | Powiększenie | 40x - 1000x |  |
| h) | Oświetlacz z regulacją jasności, z pokrętłem jasności i włącznikiem mikroskopu z prawej strony | LED |  |
| i) | Oświetlacz Koehlera | TAK |  |
| j) | Kondensor do ciemnego pola - suchy | TAK |  |
| k) | Zestaw do polaryzacji (polaryzator i analizator) | TAK |  |
| l) | Statyw do mikroskopu z mechanizmem ruchów mikro-makro | TAK |  |
| ł) | Współosiowe pokrętło ogniskowania makro i mikro po obu stronach statywu oraz współosiowe pokrętła do przesuwu preparatu; działka pokrętła ruchu drobnego – 0,002 mm (2 µm) | TAK |  |
| m) | Stolik przedmiotowy o wymiarach co najmniej 140 mm x 130 mm, umożliwiający zamocowanie jednocześnie dwóch szkiełek przedmiotowych | TAK |  |
| n) | Szkiełko mikrometryczne 0,01mm | TAK |  |
| o) | Pokrętło (dźwignia) do szybkiej blokady położenia stolika (łatwy powrót do płaszczyzny ostrości, zabezpieczenie preparatu i obiektywu przed zniszczeniem) | TAK |  |
| p) | Regulacja momentu obrotowego pokrętła zgrubnego | TAK |  |
| o) | Narzędzia preparacyjne (igła preparacyjna prosta x2; igła preparacyjna lancetowata x1; stalowa pęseta z ostrym zakończeniem x1; stalowa pęseta zakończona tępo x1; stalowe nożyczki sekcyjne, ostro zakończone x1; stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) x1; ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela) x 5; plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm³ x2; plastikowa okrągłodenna probówka z korkiem x2 | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie pozwalające na uzyskanie ostrego obrazu wynikowego ze zdjęć wykonywanych z różnych płaszczyzn ostrości |  |  |
| a) | Wersja z kluczem USB | TAK |  |
| b) | Komentarze głosowe | TAK |  |
| c) | Składanie obrazów w celu zmniejszenia szumów lub zwiększenia zakresu dynamiki | TAK |  |
| d) | Możliwość eksportowania modelów 3D | TAK |  |
| e) | Automatyczne ustawianie i skalowanie obrazu | TAK |  |
| f) | Możliwość eksportu animowanych stosów obrazów | TAK |  |
| g) | Kompensacja zamglenia | TAK |  |
| h) | Regulacje czułości spektralnej | TAK |  |
| i) | Filtr aberracji chromatycznej | TAK |  |
| j) | Korekcja winietowania i zniekształceń geometrycznych | TAK |  |
| k) | Możliwość czytania RAW, 8bit i 16bit TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP | TAK |  |
| l) | Możliwość zapisu 8bit i 16bit TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP | TAK |  |
| ł) | Możliwość dodania tekstu i paska skali | TAK |  |
| 4 | KAMERA: |  |  |
| a) | Rozdzielczość nie gorsza niż: | 2560 x 1944 (5.0 Mpixeli) |  |
| b) | Ilość klatek w wysokiej rozdzielczości: | co najmniej 4 kl/s |  |
| c) | Stosunek S/N | od 40 dB |  |
| d) | Zakres dynamiczny: | od 60 dB |  |
| e) | Możliwość podłączenia do mikroskopu | TAK |  |
| f) | Możliwość współpracy z systemami operacyjnymi: 32 i 64-bit MS Windows XP, Vista, Windows 7 | TAK |  |
| g) | Możliwość wykonywania kalibracji, i prostych pomiarów | TAK |  |
| h) | Polskojęzyczne oprogramowanie | TAK |  |
| i) | Podłączenie USB | TAK |  |
| 5 | Aparat fotograficzny kompatybilny z mikroskopem, umożliwiający fotografowanie badanej próbki | TAK |  |
| a) | Adapter umożliwiający zainstalowanie aparatu do obydwu mikroskopów | TAK |  |
| b) | Matryca CMOS co najmniej 20,2 MP o pełnej klatce | TAK |  |
| c) | Jedenastopunktowy system ostrości | TAK |  |
| d) | LiveView (obraz na żywo) - | TAK |  |
| e) | Karta pamięci - Secure Digital - SDHC | TAK |  |
| f) | Zakres ISO - Auto (100-12800 ISO), 100 - 25600 ISO w skoku co 1/3 EV | TAK |  |
| g) | Zapis video - 1920 x 1080 pix (HD 16:9 1080p) z szybkością 29.97, 25, 23.976 kl./s, . 1280 x 720 pix (HD 720p) z szybkością 59.94, 50 kl./s, 640 x 480 pix (VGA) z szybkością 29.97, 25 kl./s | TAK |  |
| h) | Zdjęcia seryjne | Tryb zdjęć seryjnych z szybkością do 4.5 kl./s |  |
| i) | Rozmiar LCD [cale] 3" 1.040.000pkt, 100% kadru | TAK |  |
| j) | WiFi | TAK |  |
| k) | wbudowany GPS | TAK |  |
| l) | Tryb HDR | TAK |  |
| ł) | Złącze HDMI | TAK |  |
| m) | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie parametrami aparatu fotograficznego z poziomu komputera | TAK |  |
| 5.1 | Obiektyw |  |  |
| a) | ogniskowa regulowana: | 24-105 |  |
| b) | światłosiła: | f/4 |  |
| c) | soczewki UD o niskiej dyspersji. | TAK |  |
| d) | ostrzenie obrazu z odległości od 45 cm | TAK |  |
| e) | ultra cichy silnik autofocusa USM. | TAK |  |
| f) | dwa tryby stabilizacji obrazu (poziom i pion oraz tylko pion) | TAK |  |
| g) | waga | max 670 g |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - prasa do tłoczenia oleju

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 8 z 12)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42212000-5 Maszyny do obróbki zbóż lub suszonych warzyw

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Prasa |  |  |
| a) | Prasa tłocząca o wydajności w zakresie: | od 18 do 30 kg/godz. |  |
| b) | Dysze wymienne – co najmniej 3 różne, w tym o rozmiarach 6, 8 i 10 mm | TAK |  |
| c) | Podwójny kanał zasypowy oraz wylotowy oleju | TAK |  |
| d) | Masa prasy nie większa niż: | 110 kg |  |
| e) | Pobór mocy nie mniejszy niż 2,2 kW | TAK |  |
| f) | Prasa wyposażona w silnik z przekładnią z pierścieniem grzewczym; wyłącznikiem elektrycznym. | TAK |  |
| g) | Podstawa | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych- analizator spalin, piec laboratoryjny.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 9 z 12)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38434000-6 Analizatory; 42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Przenośny analizator spalin NDIR |  |  |
| a) | Pomiar minimum 5 gazów metodą referencyjną w podczerwieni (CO, CO2, NO, SO2, H2) | TAK |  |
| b) | Pomiar zawartości tlenu O2 | TAK |  |
| c) | Pomiar H2S | TAK |  |
| d) | Pomiar parametrów fizycznych: - temperatura i ciśnienie gazów, - przepływ, - temperatura i ciśnienie otoczenia. | TAK |  |
| e) | Odczyt parametrów spalania: - nadmiaru powietrza, - sprawności spalania, - straty kominowe. | TAK |  |
| f) | Odczyt objętościowy | TAK |  |
| g) | Analizator zabudowany we wstrząsoodpornej walizce | TAK |  |
| h) | Akcesoria opcjonalne: - sonda probiercza z filtrem grzanym, - wąż grzejny 3 m, - osuszacz. | TAK |  |
| 2. | Piec laboratoryjny |  |  |
| a) | Temperatura maksymalna nie mniejsza niż: | 1100 0C |  |
| b) | Pojemność w zakresie: | 7 dm3 -12 dm3 |  |
| c) | Moc w zakresie: | 1,5 kW- 3,3 kW |  |
| d) | Napięcie zasilania | minimum 230 V, 50 Hz |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - teksturometr z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/01 (część 11 z 12)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 2.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Teksturometr z doposażeniem |  |  |
| a) | Rozdzielczość nie gorsza niż (przy obciążeniu maksymalnym nie mniejszym niż): | 1,0 g (10 000g) |  |
| b) | Dokładność pomiaru obciążenia: | nie gorsza niż +/-0,5% pełnego obciążenia |  |
| c) | Zakres pozycjonowania nie mniejszy niż: | od 1 do 100 mm - co 0,01 mm |  |
| d) | Dokładność pozycji nie gorsza niż: | +/-0,1mm |  |
| e) | Prędkości pomiarowe w zakresie nie mniejszym niż: | od 0,1 do 10 mm/s |  |
| f) | Dokładność prędkości | nie gorsza niż +/-0,01% ustawionej prędkości |  |
| g) | Praca w trybie wolnostojącym jak i współpracy z komputerem, komunikacja z komputerem za pomocą złączy RS232 i USB | TAK |  |
| h) | Tryby pomiarowe bez sterowania PC: pojedynczy, cykliczny, zatrzymania, zrywania, Bloom, TPA | TAK |  |
| i) | Masa: | co najwyżej 20 kg |  |
| j) | Oprogramowanie komputerowe działające pod systemami operacyjnymi WinXP/Win7. Program sterujący wyliczający automatycznie odpowiednie współczynniki z profilu teksturometrycznego. | TAK |  |
| k) | Wyposażenie dodatkowe: stolik obrotowy, stolik na akcesoria, Komora Ottawa, Sonda temperaturowa, Podwójny uchwyt do zrywania | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 13

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – ciągnik rolniczy z oprzyrządowaniem i odbiornikiem GPS oraz stacją pozycjonowania

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/02 (część 1 z 1)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 16700000-2 Ciągniki, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem, 42120000-6 Pompy i sprężarki, 42923110-6 Wagi, 34326200-0 Podnośniki samochodowe, 31153000-3 Prostowniki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ciągnik rolniczy |  |  |
|  | a) Silnik | O mocy homologowanej co najmniej od 69 kW do co najwyżej 73 kW -97/68EC, czterocylindrowy, turbo, intercooler, spełniający co najmniej normę Euro III, zasilanie – olej napędowy |  |
|  | b) Filtr powietrza silnika | Z cyklonem i czyszczeniem wstępnym |  |
|  | c) Skrzynia przekładniowa | Co najmniej 16 przełożeń w przód i tył z co najmniej 4 biegami zmienianymi pod obciążeniem, napęd na cztery koła, rewers elektrohydrauliczny, prędkość transportowa 40km/h |  |
|  | d) Sprzęgło główne oraz WOM-U | Wielotarczowe w kąpieli olejowej |  |
|  | e) Wałek odbioru mocy | Co najmniej 3 prędkości, końcówka wymienna 21/6 wypustów |  |
|  | f) Zestaw zaczepów | Górny transportowy oraz dolny rolniczy |  |
|  | g) Pneumatyka do hamulców przyczep | Jedno oraz dwu obwodowa |  |
|  | h) Hydraulika zewnętrzna | Pompa o wydatku minimum 80 l/min przy ciśnieniu minimum 190 bar |  |
|  | i) Hydraulika zewnętrzna | Co najmniej 2 pary wyjść hydrauliki zewnętrznej z regulacją przepływu na każdym gnieździe |  |
|  | j) Udźwig podnośnika | Tylny o udźwigu minimum 5000 kg, |  |
|  | k) Kabina | Wyciszona, klimatyzowana z homologacją na dwie osoby |  |
|  | l) Przedni TUZ i WOM | O udźwigu 3500 kg, 1000 obr./min |  |
| 2. | Automatyczny układ prowadzenia ciągnika przy pomocy sygnału GPS |  |  |
|  | a) prowadzenie ciągnika przy pomocy sygnału GPS | tak |  |
|  | b) antena sygnału GPS | tak |  |
|  | c) kolorowy wyświetlacz | tak |  |
| 3. | Agregat uprawowo siewny z siewnikiem |  |  |
|  | a) Szerokość robocza | Szerokość robocza 3 m, z wałem tylnym pełnym o średnicy minimum 530 mm |  |
|  | b) Siewnik | Siewnik nabudowany na agregacie, połączenie przegubowe. Siewnik wyposażony w nogi podporowe umożliwiający łatwe odczepienie, garażowanie. |  |
|  | c) Siewnik | o szerokości agregatu uprawowo-siewnego – 3 m z mechanicznym zespołem wysiewającym typu roweczkowego |  |
|  | d) Sterownik monitorujący wysiew | Zakładanie ścieżek technologicznych, monitoring poziomu ziarna, licznik ha |  |
|  | e) Sterowanie znacznikami technologicznymi | Hydrauliczne |  |
|  | Redlice | Talerzowe |  |
| 4. | Dalmierz laserowy |  |  |
|  | a) Zakres pomiaru | co najmniej od 0,05 m do 200 m, |  |
|  | b) Celownik | cyfrowy, punktowy, z co najmniej 4x zoomem i wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości |  |
|  | c) Pomiar pochylenia | sensorem pochylenia |  |
|  | d) Pomiar odległości poziomych | z wykorzystaniem sensora pochylenia |  |
|  | e) Dokładność pomiaru | nie gorsza niż ± 1,0 mm, |  |
|  | f) Zasilanie | bateryjne |  |
| 5. | Inklinometr (pochyłomierz) |  |  |
|  | a) Zakres roboczy | co najmniej 0-90° |  |
|  | b) Rozdzielczość | kątowa nie gorsza niż 0,1 º |  |
|  | c) Zasilanie | bateryjne |  |
| 6. | Miernik prędkości obrotowej |  |  |
|  | a) Pomiar prędkości obrotowej | optyczny z celownikiem LED |  |
|  | b) Dokładność pomiaru | nie gorsza niż ± 0.02 % |  |
|  | c) Zakres pomiarowy | nie mniejszy niż: od 100 do 29999 obr./min |  |
|  | d) Rozdzielczość | nie gorsza niż: 0,1 obr./min (w zakresie od 100 do 999,9 obr./min); 1 obr./min (w zakresie od 1000 do 29999 obr./min) |  |
|  | e) Jednostki | rpm (obr./min) |  |
|  | f) Zasilanie | bateryjne lub akumulatorowe |  |
| 7. | Tester napięciowy (wspomagający rozruch) |  |  |
|  | a) Prąd ładowania | płynna regulacja prądu ładowania do co najmniej 30 A przy napięciu ładowania 12/24V |  |
|  | b) Kable podłączeniowe | podłączeniowe z klipsami izolowanymi o długości co najmniej 2,5 m, i przekroju co najmniej 16 mm2 |  |
|  | c) Zasilanie | sieciowe 230V |  |
| 8. | Waga najazdowa elektroniczna z najazdem - 4 szt. |  |  |
|  | a) Obciążenie maksymalne | minimum 2000 kg, |  |
|  | b) Dokładność odczytu nie gorsza niż | 1 kg, |  |
|  | c) Szalka o wymiarach | co najmniej 1000 x 1000 mm, co najwyżej 1000 x 1250 mm, |  |
|  | d) Belki | tensometryczne IP68, |  |
|  | e) Wyświetlacz | LED, |  |
|  | f) Najazdy | co najmniej 2szt. w zestawie |  |
|  | g) Zasilanie | 230V 50Hz |  |
| 9. | Waga hakowa |  |  |
|  | a) Obciążenie maksymalne | minimum 1500 kg, |  |
|  | b) Dokładność odczytu | Nie gorsza niż 1 kg, |  |
|  | c) Obciążenie minimalne | nie więcej niż 1 kg, |  |
|  | d) Wartość działki legalizacyjnej | 1 kg, |  |
|  | e) Zakres tarowania nie gorszy niż | -1000 kg, |  |
|  | f) Czas stabilizacji | ≤ 5 s, |  |
|  | g) Temperatura pracy | w zakresie co najmniej od -15 ºC do +30ºC, |  |
|  | h) Zasilanie | sieciowe oraz akumulatorowe |  |
| 10. | Podnośnik hydrauliczny (20000 kg) |  |  |
|  | a) Typ | hydrauliczny |  |
|  | b) Udźwig | co najmniej 20000 kg |  |
|  | c) Wysokość podnoszenia | co najmniej 450 mm |  |
| 11. | Podnośnik hydrauliczny (5000 kg) |  |  |
|  | a) Typ | hydrauliczny, słupkowy butelkowy |  |
|  | b) Udźwig | co najmniej 5000 kg |  |
|  | c) Wysokość podnoszenia | co najmniej 290 mm |  |
| 12. | Myjka ciśnieniowa |  |  |
|  | a) Ciśnienie | Ciśnienie robocze w zakresie minimum 2-15 MPa |  |
|  | b) Wydajność tłoczenia | nie gorsza niż 400 dm3/h |  |
| 13. | Kompresor olejowy |  |  |
|  | a) Napięcie zasilania | 230V, 50 Hz |  |
|  | b) Pojemność zbiornika | 80-200 dm3 |  |
|  | c) Ciśnienie maksymalne | 10 bar |  |
|  | d) Wydajność | co najmniej 255 dm3/min |  |
| 14. | Zestaw narzędziowy (klucze) |  |  |
|  | a) Zestaw zawierający | co najmniej: 2 przedłużki: 1/2" 125mm i 1/4" 75mm, 2 grzechotki: 1/2" i 1/4", uchwyt do bitów, 8 kluczy płasko oczkowych: 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 19mm, 1 Adapter 1/4" 13 nasadek 1/2": 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm, 10 nasadek 1/4": 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13 mm, 5 nasadek 1/4" długich: 6, 7, 8, 9, 10mm, 2 przeguby kardana 1/4" i 1/2", 2 małe wkrętaki: PH2x38, 6x38, 2x nasadka do świec 1/2": 16 + 21mm, 32 bity 25mm, Wkrętaki: PH2x100 i 6x100, Młotek 300g, Kombinerki 7", Klucz do rur 240mm, 9 kluczy imbusowych: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |  |
|  | b) Materiał | stal chromowo-wanadowa |  |
|  | c) Zaciskarka do konektorów | TAK |  |
| 15. | Zestaw opon rolniczych |  |  |
|  | a) Rozmiar/ rzeźba bieżnika -2 szt. | 7,50-16 / ANP-5 |  |
|  | b) Rozmiar/ rzeźba bieżnika - 2 szt. | 16,9-28/ radialne bieżnik rolniczy |  |
|  | c) Rozmiar/ rzeźba bieżnika - 4 szt. | 10.0/75_15.3/ AM-11 |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Ad.8. Opcjonalnie: port USB, legalizacja, | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Ad. 12. Wyposażenie: pistolet spryskujący, wąż wysokociśnieniowy 9 m, lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia, dysza rotacyjna, wbudowany filtr wody, adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", system podawania środka czyszczącego | TAK |  |
| 3/ | Ad.13. Koła transportowe, Zestaw lakierniczy 5 elementowy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 14

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko badawcze belki polowej opryskiwaczy rolniczych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/03

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Przyrządy badawcze 38296000-6, Zawory funkcyjne 42131100-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.63 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Elektroniczny zestaw zaworów do sterowania pracą opryskiwacza polowego |  |  |
| a) | typ zaworów | zawór 4-6 sekcyjny ze sterownikiem elektronicznym |  |
| b) | zasilanie | przez zasilacz 230V/12V prąd stały |  |
| 2. | Belka polowa opryskiwacza |  |  |
| a) | typ belki | mokra, podzielona na 4-6 sekcji |  |
| b) | długość | 12 m |  |
| c) | typ korpusów rozpylaczy | Wielorozpylaczowy na minimum 3 rozpylacze |  |
| 3. | Pompa wirowa do wody | TAK |  |
| a) | Wydatek przy ciśnieniu 5 bar nie mniejsza niż | 60 l/min |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Ad. 2. Każda sekcja powinna być wyposażona w manometr o zakresie 0-10 barów o średnicy 100 mm. Manometry z tłumieniem glicerynowym i przyłączem ½ cala. Rury przyłączeniowe korpusów ze stali kwasoodpornej o średnicy minimum ½ cala. Walizka na osprzęt, statyw. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 3. | Ad. 1 i 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez dystrybutora w miejscu instalacji urządzenia | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 15

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczy jakości pokrycia, rozkładu poziomego i pionowego rozpylonej cieczy oraz armatury opryskiwaczy rolniczych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/04

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 38296000-6 Przyrządy badawcze, 38552000-9 Mierniki elektroniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.63 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Elektroniczne stanowisko pomiarowe do badania rozkładu pionowego cieczy w opryskiwaczach sadowniczych (paternator) | TAK |  |
| a) | Budowa modułowa – co najmniej 8 bloków lameli o wysokości 50 cm, szerokość modułów 160 cm. | TAK |  |
| b) | Zakres pomiarowy nie mniej niż | 445 cm |  |
| c) | Rozdzielczość pionowa pomiaru nie gorsza niż | 10 cm |  |
| d) | Metoda pomiaru: cylindry pomiarowe z czujnikami ultradźwiękowymi. | TAK |  |
| e) | Pomiar rzeczywistego wydatku cieczy w l/min., na różnych wysokościach roboczych. | TAK |  |
| f) | Protokół kontroli z dwóch pomiarów lub nastawach: przed i po. | TAK |  |
| g) | Oprogramowanie w języku polskim uwzględniające obowiązujące aktualnie przepisy, pracujące w środowisku Windows, zintegrowana baza danych, wydruk urzędowego Protokołu Kontroli oraz wykresu równomierności rozkładu poprzecznego cieczy w języku polskim. | TAK |  |
| h) | Transmisja danych pomiarowych do komputera: | bezprzewodowa (Wi-Fi) |  |
| i) | Gromadzenie danych: baza danych rozkładów cieczy uwzględniających różne kształty koron drzew. | TAK |  |
| j) | Zapis danych pomiarowych: automatyczny. | TAK |  |
| k) | Wyposażenie dodatkowe: zintegrowana wanna cieczowa z układem recyrkulacji cieczy, pompa pływakowa do opróżniania zbiornika. | TAK |  |
| 2. | Elektroniczny stół rowkowy z urządzeniem rejestrującym | TAK |  |
| a) | Sposób pomiaru | samojezdne urządzenie pomiarowe z co najmniej 20 cylindrami pomiarowymi. |  |
| b) | Wymiary stołu pomiarowego: pełnowymiarowy (2000 x 1500 mm), zdejmowany stół rowkowy z kanałami o wymiarach 100 x 100 mm x 1500 mm. | TAK |  |
| c) | Elektronika pomiarowa: oparta o czujniki ultradźwiękowe. | TAK |  |
| d) | Zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
| e) | Oprogramowanie w języku polskim uwzględniające obowiązujące aktualnie przepisy, pracujące w środowisku Windows, zintegrowana baza danych, wydruk Protokołu Kontroli oraz wykresu równomierności rozkładu poprzecznego cieczy w języku polskim. | TAK |  |
| f) | Transmisja danych bezprzewodowa (Wi-Fi) w czasie rzeczywistym (tryb online) pomiędzy urządzeniem pomiarowym a współpracującym komputerem. | TAK |  |
| 3. | Stanowisko demonstracyjne automatycznym sterowaniem pracy opryskiwacza polowego za pomocą sygnału GPS | TAK |  |
| a) | Stanowisko musi umożliwić demonstrację automatycznego sterowania pracy opryskiwacza polowego za pomocą sygnału GPS | TAK |  |
| b) | Zasilanie zewnętrzne, zasilacz | TAK |  |
| 4. | Stanowisko demonstracyjne pracy rozpylaczy rolniczych | TAK |  |
| a) | korpus na cztery rozpylacze i na jeden rozpylacz. | TAK |  |
| b) | Zasilanie 230 V, 50 Hz i akumulatorowe. | TAK |  |
| 5. | Zestaw do pomiaru parametrów technicznych opryskiwaczy rolniczych | TAK |  |
| 5.1. | Przepływomierz elektroniczny, | TAK |  |
| a) | zakres pomiaru przy ciśnieniu roboczym 10 bar w przedziale nie węższym niż | 7,5 l/min – 650 l/min |  |
| b) | zakres pomiaru przy ciśnieniu roboczym 40 bar w przedziale nie węższym niż | 7,5 l/min – 300 l/min |  |
| 5.2. | Ciśnieniomierz elektroniczny do kontroli manometrów | TAK |  |
| a) | zakres pomiarowy w przedziale nie węższym niż | 0 – 60 bar |  |
| b) | dokładność pomiarowa nie gorsza niż | 0,01 bar |  |
| 5.3. | Sensorowy czujnik prędkości obrotowej WOM | TAK |  |
| a) | zakres pomiarowy w przedziale nie węższym niż | 0 – 1500 obr/min |  |
| 5.4. | Pomiar przepływu: automatyczny przy zaprogramowanym ciśnieniu roboczym, mikroprocesorowy moduł sterujący z czterowierszowym wyświetlaczem LCD. | TAK |  |
| a) | Przyporządkowane danych pomiarowych kolejnemu badaniu automatycznie, z datą i godziną jego wykonania, transmisja danych do PC poprzez dołączony kabel. | TAK |  |
| 5.5. | Zasilanie niezależne – akumulatorowe wraz z ładowarką | min. 12 godz. pracy |  |
| 5.6. | Niezbędne wyposażenie – szybkozłącze ciśnieniowe ¼ cala, komplet węży przyłączeniowych, zestaw przyłączy do pomp i manometrów do opryskiwaczy. Spełnia normy: EN 13790. Filtr wbudowany, ciśnieniowy oraz zawór bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 5.7. | Transmisja danych do PC | bezprzewodowa (WiFi) |  |
| 6. | Rejestrator temperatury | TAK |  |
| a) | Pamięć pomiarów | minimum 45000 |  |
| b) | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| c) | Zakres pomiarowy w przedziale nie węższym niż | od -200 do +400ºC |  |
| d) | Typ sondy T | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ad. 2. Szyny aluminiowe umożliwiające badanie opryskiwaczy z belkami polowymi do 18 m (z możliwością rozbudowy). | TAK |  |
| 3. | Ad. 4. Walizka na akcesoria. | TAK |  |
| 4. | Ad. 7. Możliwość podłączenia do komputera typu notebook, oprogramowanie. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 16

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw badawczy aplikacji nawozów mineralnych – pojemniki z przekładkami.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/06 (część 3 z 4)

Zamawiana ilość (szt.): 125

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38296000-6 Przyrządy badawcze

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Pojemniki z kompletem przekładek (kratek) do badania aplikacji nawozów mineralnych (wykonane zgodnie z normą PN-91/R-55029-Z3) |  |  |
| a) | Szerokość pojemnika | 500 mm |  |
| b) | Długość pojemnika | 500 mm |  |
| c) | Wysokość pojemnika | 150 mm |  |
| d) | Szerokość dna pojemnika | 420 mm |  |
| e) | Grubość ścianki pojemnika | 1 mm |  |
| f) | Szerokość przekładek (kratki) | 460 mm |  |
| g) | Długość przekładek (kratki) | 460 mm |  |
| h) | Wysokość górnej krawędzi przekładek | 750 mm |  |
| i) | Szerokość dolnej krawędzi przekładek | 420 mm |  |
| j) | Grubość ścianki przekładki | 1 mm |  |
| k) | Połączenie przekładek – krzyżowe (kratka) | TAK |  |
| l) | Ilość wszystkich przekładek w kratce | 18 |  |
| ł) | Ilość pojemników z przekładkami | 125 |  |
| m) | Materiał | blacha ST3S |  |
| n) | Zabezpieczenie antykorozyjne | farba czarna wodorozcieńczalna do gruntowania elektroforetycznego |  |
| o) | Warstwa ochronna | farba ftalowo-karbamidowa RAL 6010p |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 17

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw badawczy aplikacji nawozów mineralnych – zestaw sit

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/06 (część 4 z 4)

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  1- 42972000-0 Części maszyn czyszczących

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zestaw sit |  |  |
| a) | Średnica robocza | 193 mm |  |
| b) | Obudowa ze stopu Ak | TAK |  |
| c) | Wysokość obudowy 50 mm | TAK |  |
| d) | Wielkość oczek w mm | 0,040; 0,050; 0,053; 0,056; 0,063; 0,075; 0,1; 0,25; 0,315; 0,5; 1; 2; 3,15; 4; 5; 6,3; 8,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 20,0; 22,4; 25,0; 31,5 |  |
| e) | Pokrywa Ps do przesiewu na sucho, obudowa ze stopu Ak: | TAK |  |
| f) | Zbiornik Zs do przesiewu na sucho, obudowa ze stopu Ak: | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 18

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do badań nad energią wiatru, słońca i wód

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/07

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38121000-9 Anemometry; 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; 31121340-5 Elektrownie wiatrowe;  09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła; 42110000-3 Turbiny i silniki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 0.51 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Anemometr |  |  |
| a) | Sonda wiatraczkowa o średnicy | 80-100 mm |  |
| b) | Zakres pomiarowy przepływu nie mniejszy niż | 0,25...30m/s |  |
| c) | Zakres pomiarowy temperatury nie mniejszy niż | 0...+60°C |  |
| d) | Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż | ±1°C |  |
| e) | Rozdzielczość odczytu nie gorsza niż | 0,01m/s i 0,1°C |  |
| f) | Pomiar natężenia przepływu | w m³/s, m³/h, l/s |  |
| g) | Zasilanie | bateryjne |  |
| h) | Czas pracy baterii | minimum 15 godzin |  |
| 2. | Luksomierz |  |  |
| a) | Zakres pomiarowy nie węższy niż | od 0,1 do 50 000 Lux (0,01-18585 fc) |  |
| b) | Dokładność nie gorsza niż | ± 5% |  |
| c) | Czułość widmowa zgodna ze standardową krzywą fotooptyczną | CIE C42-710 Klasa B |  |
| d) | Niepewność widmowa V(λ) (f1) co najwyżej | 6%, |  |
| e) | Liniowość (f3) co najwyżej | 5%, |  |
| f) | Błąd dopasowania cos (f2) co najwyżej | 6% |  |
| g) | Czas wykonywania pomiaru co najmniej | 99 dni |  |
| h) | Temperatura pracy zakresie co najmniej | od 0 do +50 ºC |  |
| i) | Możliwość transferu danych do komputera | TAK |  |
| 3. | Pyranometr |  |  |
| a) | Klasyfikacja WMO+ ISO 9060 | TAK |  |
| b) | Zakres pomiarowy co najmniej | od 0 do 2000 W/m2 |  |
| c) | Czułość | od 5 do 20 µV/W/m2 |  |
| d) | Zakres widmowy co najmniej | od 300 do 3000nm |  |
| e) | Nieliniowość powyżej 2,5% co najmniej | od 0 do 1000 W/m2 |  |
| f) | Opór wewnętrzny co najmniej | od 10 do 200Ω |  |
| g) | Stała czasowa co najmniej | od 10 do 20 s przy 95% |  |
| h) | Zakres temperatury pracy co najmniej | od -40 do 800C |  |
| i) | Nóżki przestawne do poziomowania | TAK |  |
| j) | Długość kabla zasilającego | powyżej 10 m |  |
| 4. | Stanowiska kolektorów słonecznych: |  |  |
| a) | Zestaw przenośny kolektora słonecznego płaskiego z cieczowym czynnikiem roboczym 2 panele o powierzchni: | co najmniej 2,4 m2 |  |
| b) | Zbiornik na wodę o pojemności: | 150 do 350 l |  |
| c) | Pompa obiegowa: - Umieszczona w obwodzie kolektora słonecznego - Regulacja prędkości, co najmniej 3 nastawy System nadzoru: - Rejestrator danych + możliwość podłączenia komputera Symulator światła słonecznego: - 4 źródła promieniowania podczerwonego z regulacją mocy | TAK |  |
| d) | Odbiorniki: Zlew ze stali nierdzewnej z kranem | TAK |  |
| e) | Stacja zasilająca kolektor słoneczny składająca się ze zbiornika, pompy i wózka. | TAK |  |
| 5. | Stanowisko turbiny wodnej Peltona z poziomą osią koła |  |  |
| a) | Koło Peltona – tarcza Peltona o średnicy: | co najmniej 120 mm, |  |
| b) | Liczba łopatek: | co najmniej 18 szt. |  |
| c) | Wstrzykiwacz – ruchomy zawór igłowy ze stali nierdzewnej, regulowana średnica, możliwość podglądu tworzenia się strumienia wody | TAK |  |
| d) | Deflektor – ręczna regulacja, wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| e) | Zbiornik przezroczysty – o pojemności: | co najmniej 20 l |  |
| f) | Hamulec hydrokinetyczny regulujący moment siły przez dodawanie masy | TAK |  |
| g) | Pompa – natężenie przepływu wody w przedziale nie węższym niż | od 0 do 120 l/min |  |
| h) | Ciśnienie w przedziale nie węższym niż | od 5,0 do 2,4 bar |  |
| i) | Maksymalna prędkość obrotowa silnika elektrycznego: | co najmniej 3000 r.p.m |  |
| j) | moc elektryczna: | co najmniej 1,2 kW |  |
| k) | Przybory pomiarowe: - manometr, - czujnik indukcji magnetycznej, - numeryczny wskaźnik prędkości obrotowej, - regulowany miernik przepływu z co najmniej 10-cio pozycyjnym zaworem. | TAK |  |
| l) | Zasilanie: | 230V/6A |  |
| 6. | Zestaw pomiarowo kontrolny energii wiatru i słońca (4 szt.) | TAK |  |
| a) | Miernik natężenia oświetlenia | TAK |  |
| b) | Anemometr | TAK |  |
| c) | Moduł zarządzający z interfejsem USB | TAK |  |
| d) | Zbiornik na wodór: | co najmniej 2 szt. o pojemności co najmniej 30ml |  |
| e) | Elektrolizer | co najmniej 2 szt. |  |
| f) | Moduł co najmniej 5-cio ogniwowego ogniwa paliwowego | TAK |  |
| g) | Turbina wiatrowa z możliwością bezpośredniego połączenia elektrolizera i obciążenia, możliwość regulacji ilości łopatek wirnika oraz kąta ustawienia | TAK |  |
| h) | Moduł solarny umożliwiający generowanie energii elektrycznej z energii słonecznej: | co najmniej 2 szt.; co najmniej 3 stopniowa regulacja położenia w stosunku do źródła światła |  |
| i) | Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie pracy i analizę wpływu każdego elementu w zestawie. | TAK |  |
| j) | Możliwość łączenia ze sobą elementów powyższych zestawów, odczytywanie pomiarów oraz wizualizację parametrów pracy. Możliwość symulacji warunków pogodowych; przeprowadzenie symulacji światła słonecznego oraz spektrum generowanego światła optymalne do pracy ogniwa słonecznego. Informacje umożliwiające przeprowadzenie różnych ćwiczeń w zestawie - od co najmniej 6 do co najwyżej 20. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ad. 2. Futerał do przechowywania, zestaw baterii, instrukcja obsługi. | TAK |  |
| 3. | Ad. 4. Walizka z przyrządami instalacyjno-serwisowymi do kolektorów słonecznych. Instrukcja z przykładowymi eksperymentami dotyczącymi pracy np. kolektora słonecznego, regulacji i równowagi układu. System nadzoru –rejestrator danych z możliwością połączenia z komputerem. Zestaw umieszczony na lekkiej konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie, z możliwością regulacji kąta pochylenia kolektora. | TAK |  |
| 4. | Ad. 5. Walizka z przyrządami instalacyjno-serwisowymi. Instrukcja z przykładowymi eksperymentami np.: badanie krzywych charakterystycznych elementów składowych turbiny lub wyznaczanie krzywych momentu siły. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 19

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mechatroniczne stanowisko z zakresu hydrauliki siłowej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/11

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42419200-8 Części pojazdów technicznych

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 054 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Manometr - 2 szt. |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej | 0÷16 MPa |  |
|  | Manometr zamontowany na kostce przyłączeniowej z zamontowanymi szybkozłączami | TAK |  |
| 2. | Rozdzielacz ręczny 4/2 - 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Regulator przepływu - 2 szt. | TAK |  |
| 4. | Zawór przelewowy - 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Zasilacz hydrauliczny (1 szt.), przystosowany do zamocowania w korpusie stanowiska (stołu) wyposażony w filtr powrotny 10 μm i filtr wlewowy. Pompa zabezpieczona na zasilaczu zaworem bezpieczeństwa (przelewowym). | TAK |  |
|  | wydatek oleju co najmniej | 10 dm3/min |  |
|  | ciśnienie pracy co najmniej | 10 MPa |  |
|  | napięcie zasilania | 400 VAC |  |
|  | pojemność zbiornika co najmniej | 30 l |  |
| 6. | Zawory dławiące (2 szt.). | .TAK |  |
| a) | Zamontowane z szybkozłączami |  |  |
| 7. | Komplet przewodów na szybkozłączach obejmujący: |  |  |
|  | 10 przewodów o długości 600 mm | TAK |  |
|  | 6 przewodów o długości 1000 mm | TAK |  |
|  | 3 przewody o długości 1500 mm | TAK |  |
| 8. | Zawór redukcyjny - 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Rozdzielacz ręczny 4/3- 1 szt. | TAK |  |
| 10. | Układ sterowania przemiennikiem częstotliwości (obrotami silnika pompy) | TAK |  |
| 11. | Trójnik złączny z przyłączem pomiarowym, 2 szt. | TAK |  |
| 12. | Zespół napędowy: (silnik hydrauliczny, pompa) - 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Zespół silnika hydraulicznego, 1 szt. | TAK |  |
| 14. | Stół jezdny wykonany z profili o przekroju kwadratowym o wymiarach nie większych niż | 1600 (szer) x 1610 (wys.) x 600 (głębokość) |  |
| a) | pionowa ściana przeznaczona do zamocowania modułów zespołów elektronicznych umieszczanych w szafkach metalowych o wymiarach 200 x 200 mm. | TAK |  |
| b) | pionowa płyta aluminiowa z rowkami mocującymi teowymi z miejscem na zamontowanie w systemie szybkiego montażu modułów elementów hydraulicznych, elektrohydraulicznych i elektronicznych (np. czujników). | TAK |  |
| c) | płyta pozioma w kształcie płytkiej wanienki z mocowaniem elementów hydrauliki siłowej (np. siłowników hydraulicznych). | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wyposażenie kompatybilne w zakresie wymiarów, przyłączy, przeznaczenia funkcjonalnego i parametrów roboczych. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 20

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Agregat talerzowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/13

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 16110000-9 Pługi lub brony talerzowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 054 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Agregat talerzowy z hydropakiem | 10 talerzy gładkich i 10 talerzy wyzębionych |  |
| 2. | Szerokość robocza | 2,5m |  |
| 3. | Wał gumowy | TAK |  |
| 4. | Indywidualne połączenie talerzy z ramą za pomocą resora sprężystego | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 21

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stanowisko kompleksowej oceny parametrów pracy maszyn rolniczych agregowanych z ciągnikiem za pośrednictwem TUZ

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/16

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38570000-1 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 053 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Rama pośrednia TUZ z oprzyrządowaniem | TAK |  |
| a) | Rama pośrednia TUZ do sprzęgu maszyn rolniczych w celu umożliwienia pomiaru przenoszonych sił dla 1 i 2 kategorii sprzęgu (TUZ). | TAK |  |
| b) | Wielokanałowa aparatura pomiarowa z oprogramowaniem pozwalającym na rejestrację oraz obróbkę danych pomiarowych. | TAK |  |
| c) | Zestaw czujników - rejestracja siły uciągu, obciążenia pionowego TUZ, pomiar momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej na WOM ciągnika, pomiar ciśnienia w instalacji hydraulicznej (w 2 punktach). | TAK |  |
| d) | Źródło zasilania pozwalające na pracę układu pomiarowego w warunkach polowych. | TAK |  |
| e) | Aparatura pomiarowa wyposażona w 4-kanałowe wejścia pozwalająca na jednoczesną rejestrację 4 sygnałów pomiarowych. | TAK |  |
| f) | Aparatura pomiarowa wyposażona w pamięć wewnnętrzną pozwalającą na zarejstrowanie 1 000 000 kroków pomiarowych. | TAK |  |
| g) | Zebrane dane można przesłać do komputera poprzez interfejs USB. | TAK |  |
| 2. | Zakres funkcjonalny stanowiska: | TAK |  |
| a) | prowadzenie badań energetycznych zawieszanych i półzawieszanych maszyn rolniczych, | TAK |  |
| b) | prowadzenie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji maszyn rolniczych, | TAK |  |
| c) | współpraca z ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w TUZ kat.1 i 2 o mocy silnika do 70 kW, | TAK |  |
| d) | przeprowadzenie badań nie wymaga ingerencji w konstrukcję ciągnika i badanej maszyny, | TAK |  |
| e) | aparatura umożliwia wielokanałowy synchroniczny pomiar przebiegów czasowych rejestrowanych sygnałów. | TAK |  |
| 3. | Stanowisko umożliwi wyznaczenie następujących parametrów pracy maszyny współpracującej z ciągnikiem: | TAK |  |
| a) | pozioma siła oporu roboczego maszyny do 20 kN, | TAK |  |
| b) | pionowe obciążenie cięgien TUZ, | TAK |  |
| c) | pomiar ciśnienia w instalacji hydraulicznej (0-40MPa) w dwóch punktach, | TAK |  |
| d) | pomiar momentu obrotowego WOM (0-1000Nm), | TAK |  |
| e) | pomiar prędkości obrotowej WOM dla obrotów nomianalnych do 1000 obr./min. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie (10 godz.) dla min. 4 osób w miejscu zainstalowania urządzenia w terminach uzgodnionych z odbiorcą | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wdrożenie - szkolenie praktyczne w zakresie: - przygotowanie wytypowanego obiektu do badań, - rejestracji sygnałów pomiarowych w warunkach polowych, - obróbki wyników. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 22

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

- Nazwa sprzętu: Obcinarka ziaren kukurydzy

- Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/19

- Zamawiana ilość (szt.): 1

- Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | a) wydajność | min. 120 kolb/min |  |
|  | b) głowica nożowa | co najmniej 6 noży |  |
|  | c) ręczne zasilanie podajnika kolb | tak |  |
|  | d) dysze doprowadzające wodę do głowicy nożowej | tak |  |
|  | e) automatyczny układ głębokości kopiowania odcinania ziarna | tak |  |
|  | f) napęd- silnik elektryczny 230 V, 50Hz | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 23

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 23

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Młocarnia laboratoryjna

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/20

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 16340000-0 Maszyny żniwne i młockarki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.53 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | a) do pojedynczych roślin | tak |  |
|  | b) możliwość zmiany prędkości obrotowej zespołu młócącego w zakresie | co najmniej 50 do 1400 obr/min |  |
|  | b) zespół czyszczący | tak |  |
|  | c) napęd- silnik elektryczny 230 V, 50Hz | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 24

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stanowisko do obrywania liści kolb kukurydzy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/24

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Liczba sekcji obrywających (par rolek), | 2-4 |  |
| a) | Wydajność: | 0,5 -2 t/h |  |
| b) | Możliwość zmiany kąta pochylenia sekcji obrywających w przedziale nie węższym niż | 10-60° |  |
| 2. | Silnik elektryczny napędu rolek | co najmniej 4 kW |  |
| 3. | Silnik wibratora | co najmniej 0,75 kW |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 25

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 25

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do aglomeracji biomasy roślinnej – dostawa brykieciarki tłokowej, rozdrabniacza oraz wilgotnościomierza biopaliw

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/26, 5/27, 5/28

Zamawiana ilość (szt.):

1/ brykieciarka tłokowa hydrauliczna – 1 szt.,

2/ rozdrabniacz materiałów roślinnych – 1 szt.,

3/ wilgotnościomierz biopaliw – 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania. 42996100-5 Rozdrabniarki, 38932000-7 mierniki wilgotności

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Brykieciarka tłokowa hydrauliczna – 1 szt. |  |  |
|  | Materiał roślinny: słoma, siano, trociny | TAK |  |
|  | Wydajność w zakresie: | 40 - 50 kg/h |  |
|  | Moc zainstalowana w zakresie: | 5 - 5,5 kW |  |
|  | Zasilanie: | 400 V |  |
|  | Wymiary nie większe niż: | 1700 x 1100 x 1500 mm |  |
|  | Średnica brykietu w zakresie: | 45 - 50 mm |  |
|  | Długość brykietu nie większa niż: | 50 mm |  |
|  | Średnica zasobnika materiału w zakresie: | 800-1000 mm |  |
|  | Masa netto nie większa niż: | 700 kg |  |
| 2. | Rozdrabniacz materiałów roślinnych – 1 szt. |  |  |
| a) | Materiał roślinny: słoma, siano, inne surowce | TAK |  |
| b) | Zasobnik surowca i filtr odciągowy | TAK |  |
| c) | Wydajność w zakresie: | 50 - 100 kg/h |  |
| d) | Sita: | Ø 6, 8 i 10 mm |  |
| e) | Moc silnika w zakresie: | 5,0 - 5,5 kW |  |
| f) | Zasilanie: | 400 V |  |
| g) | Wymiary nie większe niż: | 1200 x 1200 x 1000 mm |  |
| h) | Masa nie większa niż: | 400 kg |  |
| 3. | Wilgotnościomierz biopaliw – 1 szt. |  |  |
| a) | Materiał roślinny: słoma, siano trociny, otręby, plewy, śruty zbożowe, makuchy | TAK |  |
| b) | Wilgotność materiałów w zakresie: | 6 - 30% |  |
| c) | Zakres temperatury pracy w przedziale nie węższym niż: | 0 - 50°C |  |
| d) | Rozdzielczość nie gorsza niż: | 0,1% |  |
| e) | Pojemność komory w zakresie: | 120 - 150 cm3 |  |
| f) | Ciśnienie podczas pomiaru nie wyższe niż: | 0,25 MPa |  |
| g) | Zasilanie bateryjne: | 12 V |  |
| h) | Sygnalizacja zużycia baterii: | TAK |  |
| i) | Masa netto nie większa niż: | 1,2 kg |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 26

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 26

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Młyn bijakowy do biomasy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 5/29

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 42996100-5 Rozdrabniarki

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 0.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Materiał roślinny: słoma, siano, inne surowce. | TAK |  |
|  | Wydajność w zakresie: | 100 - 200 kg/h |  |
|  | Moc silnika w zakresie: | 2,0 - 2,5 kW |  |
|  | Zasilanie: | 400 V |  |
|  | Sita: | Ø 4, 6 i 8 mm |  |
|  | Wymiary nie większe niż: | dł.100 cm/ szer.50 cm/ wys. 100 cm |  |
|  | Masa nie większa niż: | 100 kg |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 3 osób w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 27

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 27

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczy przenośników cięgnowych i bezcięgnowych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/13

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Podnośniki i przenośniki  42417200-2, Urządzenia przenośnikowe  42417300-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pokój/pomieszczenie nr: 1.52 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Przenośnik taśmowy |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość taśmy przenośnika | 200 ( 300 mm |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Układ taśmy | Nieckowy |  |
|  | Taśma elastyczna wykonana z antystatycznego i niepalnego materiału, przeznaczona do transportu ładunków w postaci materiałów sypkich | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu w przedziale | 0,5 – 0,6 kW |  |
|  | Regulacja prędkości liniowej przesuwu taśmy przenośnika w zakresie nie węższym niż | od 0 do 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża w zakresie nie węższym niż | od 0 do 15 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości liniowej przesuwu taśmy przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Układ ciągłego pomiaru masy transportowanego materiału (zawierający wagę zainstalowaną na przenośniku), zapewniający zapis wartości w komputerze | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 2. Przenośnik zabierakowy z górną gałęzią roboczą |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość przenośnika | 200 ( 250 mm |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu w przedziale | 0,5 – 0,6 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika w przedziale nie węższym niż | od 0 do 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża w przedziale nie węższym niż | od 0 do 45 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia rynny przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 3. Przenośnik zabierakowy z dolną gałęzią roboczą |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość przenośnika | 200 ( 250 mm |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu w przedziale | 0,5 – 0,6 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika w przedziale nie węższym niż | od 0 do 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża w przedziale nie węższym niż | od 0 do 15 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia rynny przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 4. Przenośnik płytkowy |
|  | Długość przenośnika | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość łańcucha płytkowego | 82 mm ( 10% |  |
|  | Łańcuch płytkowy wykonany z tworzywa lub stali k.o. | Tak |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik z zakrętem pod kątem 90 stopni, stanowiącym łuk o odpowiednim promieniu | Tak |  |
|  | Przenośnik wyposażony w stoliki umieszczone na jego początku oraz na końcu | Tak |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu w przedziale | 0,5 – 0,6 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika w przedziale nie węższym niż | od 0 do 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża w przedziale nie węższym niż | od 0 do 10 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 5. Przenośnik czerpakowy |
|  | Wysokość przenośnika | 1500 ( 2000 mm |  |
|  | Pojemność czerpaka | 1 ( 2 dm3 |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu w przedziale | 0,5 – 0,6 kW |  |
|  | Regulacja prędkości roboczej przenośnika w przedziale nie węższym niż | od 0 do 1,5 m/s |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża w przedziale nie węższym niż | od 60 do 90 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia rynny przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości roboczej przenośnika z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 6. Przenośnik ślimakowy |
|  | Długość zsyp/wysyp | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Średnica ślimaka | 100 mm ( 10% |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Przenośnik posadowiony na regulowanych stopach z wibroizolatorami | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Kosz wysypowy posiadający mechanizm umożliwiający szybkie opróżnianie jego zawartości do zewnętrznego pojemnika | Tak |  |
|  | Maksymalna moc napędu w przedziale | 0,5 – 0,6 kW |  |
|  | Regulacja prędkości obrotowej ślimaka w przedziale nie węższym niż | od 0 do 200 obr/min |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża w przedziale nie węższym niż | od 0 do 45 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości obrotowej ślimaka z cyfrowym odczytem | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu pracy przenośnika | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
|  | Układ pomiaru obciążenia silnika | Odczyt cyfrowy |  |
| 7 | Przenośnik grawitacyjny |  |  |
|  | Długość zsyp/wysyp | 2000 mm ( 10% |  |
|  | Szerokość przenośnika | 200 mm ( 10% |  |
|  | Wysokość ścianek przenośnika | 200 mm ( 10% |  |
|  | Rodzaj konstrukcji | Przenośna |  |
|  | Koryto przenośnika w kształcie litery „U” z przykrywką wykonaną z przeźroczystego materiału | Tak |  |
|  | Lej zasypowy wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację ilości materiału podawanego na taśmę przenośnika (płynna regulacja wielkości szczeliny w leju zasypowym) | Tak |  |
|  | Wysyp przemieszczanego materiału z przenośnika do naczynia pomiarowego | Tak |  |
|  | Przenośnik wyposażony w wymienne dna koryta wykonane z następujących materiałów: metal, tworzywo sztuczne, drewno | Co najmniej 3 różne rodzaje |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia przenośnika względem podłoża w przedziale nie węższym niż | od 0 do 45 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta pochylenia przenośnika względem podłoża | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Układ pomiaru prędkości z jaką przemieszczany materiał opuszcza koryto przenośnika (odczyt cyfrowy) | Tak |  |
|  | Cyfrowy rejestrator czasu | Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1 sekundy |  |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Pojemnik o pojemności 5 litrów, wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie | Co najmniej 6 sztuk |  |
|  | Zbiornik o pojemności 40 litrów ( 25% | 12 sztuk |  |
|  | Waga cyfrowa o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż 30 kg i dokładności pomiaru nie gorszej niż ( 20% | 6 sztuk |  |
|  | Przedłużacze zasilające nie rozgałęziane, nie krótsze niż 2 m | Co najmniej 4 sztuki |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie Zamawiającego (miejscu montażu zestawu badawczego). | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 28

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 28

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczy właściwości materiałów sypkich pochodzenia rolniczego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 6/15

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Przyrządy pomiarowe 38410000-2,

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pokój/pomieszczenie nr: 1.52 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Stanowisko badawcze pomiaru kąta tarcia statycznego |  |  |
|  | Przyrząd w postaci równi pochyłej wyposażonej w układ płynnej regulacji oraz pomiaru kąta pochylenia rynny pomiarowej względem podstawy | Tak |  |
|  | Szerokość rynny pomiarowej | W granicach 80 ( 200 mm |  |
|  | Długość rynny pomiarowej | W granicach 600 ( 1000 mm |  |
|  | Regulacja wielkości kąta pochylenia rynny pomiarowej względem podstawy przyrządu | Od 0 do co najmniej 60 stopni |  |
|  | Układ pomiaru wielkości kąta występującego pomiędzy rynną pomiarową a podstawą przyrządu | Dokładność nie gorsza niż 1 stopień |  |
|  | Możliwość wymiany powierzchni trących | Tak |  |
|  | Zestaw wymiennych powierzchni trących wykonanych z różnego rodzaju materiałów | Co najmniej 3 sztuki (w tym jedna wykonana z gumy i jedna ze stali) |  |
| 2 | Celka Jenikego (Aparat do bezpośredniego ścinania) |  |  |
|  | Urządzenie pomiarowe do badania tarcia wewnętrznego materiałów ziarnistych | Tak |  |
|  | Dwuczęściowa komora pomiarowa o średnicy D = 210mm i wysokości w zakresie od 0,3D do 0,4D, przeznaczona do badania walcowych próbek wraz ze stemplem przekazującym obciążenie pionowe na próbkę | Tak |  |
|  | Regulacja wartości zadawanych naprężeń normalnych | W zakresie co najmniej do 100kPa |  |
|  | Głowica do pomiaru siły pionowej w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 5kN i dokładności pomiaru nie gorszej niż 0,1 % pełnego zakresu pomiarowego. | Tak |  |
|  | Głowica do pomiaru siły poziomej w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 5kN i dokładności pomiaru nie gorszej niż 0,1 % pełnego zakresu pomiarowego. | Tak |  |
| 3 | Stanowisko badawcze do określania kąta naturalnego usypu |  |  |
|  | Stanowisko zawierające przyrząd pomiarowy złożony z leja zasypowego z zasuwą, statywu, na którym umieszczony jest lej oraz z okrągłej płytki pomiarowej umieszczonej obrotowo w podstawie. | Tak |  |
|  | Pojemność leja zasypowego | 0,2 ( 0,5 dm3 |  |
|  | Skala układu pomiarowego wysokości położenia leja zasypowego pokazująca 0 w chwili styku spodu leja z płytką pomiarową. | Tak |  |
|  | Wysokość statywu umożliwiająca osiągnięcie skrajnego górnego położenia dolnej krawędzi leja zasypowego na wysokości co najmniej 150mm | Tak |  |
|  | Układ płynnej regulacji wysokości położenia leja zasypowego, pozwalająca na uzyskanie położeń od skrajnego dolnego (przy którym spód leja dotyka płytki pomiarowej) do skrajnego górnego (maksymalnego). | Tak |  |
|  | Układ pomiarowy wysokości położenia dolnej krawędzi leja zasypowego z dokładnością nie gorszą niż | 1 mm |  |
|  | Skala pomiarowa (umieszczona na płytce pomiarowej) do odczytywania średnicy stożka utworzonego przez materiał zsypany z leja zasypowego z dokładnością nie gorszą niż | 1 mm |  |
| 4 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Pojemnik o pojemności 1 litra wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie | Co najmniej 1 sztuka |  |
|  | Pojemnik o pojemności 2 litrów | 4 sztuki |  |
|  | Pojemnik o pojemności 5 litrów | 6 sztuk |  |
|  | Zbiornik o pojemności 10 litrów | Co najmniej 3 sztuki |  |
|  | Waga cyfrowa o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż | 4 kg i dokładności nie gorszej niż 0,1 g |  |
|  | Waga cyfrowa o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż | 30kg |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. | Szkolenie dla 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 29

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 28 części,

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2014 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  30

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 28 części,

oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2014 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 31

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 28 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam  informację,  w trybie  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  Dz. U. z 2013 r poz. 907), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 32

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2014 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy automatycznego testera potencjału wytwórczego metanu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy   wykonanie    dostawy    linii   peletującej   rośliny  energetyczne   i   rolnicze,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie zestawu modułów fotowoltaicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczo-dydaktycznego inteligentnych instalacji elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - sprzęt laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizatory, młynek tarczowy, licznik ziaren, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - młynek nożowy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych – mierniki gęstości, temperatury, przepływu i prędkości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy  zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - mikroskop laboratoryjny z nakładką trinokularową z kamerą i  aparatem fotograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - prasa do tłoczenia oleju, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - analizator spalin, piec laboratoryjny, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do analizy parametrów fizykochemicznych surowców roślinnych - teksturometr z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań eksploatacyjnych sprzętu rolniczego – ciągnik rolniczy z oprzyrządowaniem i odbiornikiem GPS oraz stacją pozycjonowania,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska badawczego belki polowej opryskiwaczy rolniczych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego jakości pokrycia, rozkładu poziomego i pionowego rozpylonej cieczy oraz armatury opryskiwaczy rolniczych,   zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – pojemniki z przekładkami, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych – zestaw sit, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do badań nad energią wiatru, słońca i wód,

zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy mechatronicznego stanowiska z zakresu hydrauliki siłowej, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 20*

20. Oferujemy wykonanie dostawy agregatu talerzowego, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 21*

21. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska kompleksowej oceny parametrów pracy maszyn rolniczych agregowanych z ciągnikiem za pośrednictwem TUZ, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 22*

22. Oferujemy wykonanie dostawy obcinarki ziaren kukurydzy, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 23*

23. Oferujemy wykonanie dostawy młocarni laboratoryjnej, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 24*

24. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do obrywania liści kolb kukurydzy, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 25*

25. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do aglomeracji biomasy roślinnej – dostawa brykieciarki tłokowej, rozdrabniacza oraz wilgotnościomierza biopaliw:

1/ brykieciarka tłokowa hydrauliczna – 1 szt.,

2/ rozdrabniacz materiałów roślinnych – 1 szt.,

3/ wilgotnościomierz biopaliw – 1 szt.,  zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 26*

26. Oferujemy wykonanie dostawy młyna bijakowego do biomasy, zgodnie z załącznikiem nr 26 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 27*

27. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego przenośników cięgnowych i bezcięgnowych, zgodnie z załącznikiem nr 27 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 28*

28. Oferujemy wykonanie dostawy zestaw badawczego właściwości materiałów sypkich pochodzenia rolniczego, zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich części:

29. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część ……, nazwa………………………………………………..., adres ………………………..

…………………………………………………………………………………………….……….,

Część ……, nazwa………………………………………………..., adres ………………………..

…………………………………………………………………………………………….……….,

30. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

31. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

32. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

33. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

34. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

35. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

36. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

37. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

38. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

39. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie ......................................................................................................................... .

40.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

41. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

42. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................ .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

Załącznik nr 33

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-207/.../2014

W dniu …………. 2014 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON: 000001896, NIP: 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………………………………………,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w ………  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-207/1/2014 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, REGON: 000001896, NIP: 712-010-37-75,

2/ Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na 28 części, w zakresie części ………..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy 
ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 28 części,

5/ oferta Wykonawcy – jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-207/.../2014 z dn. …………… 2014*, w zakresie części ….., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 28 części, w zakresie części* ………………………………………………………..…… .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że jeśli zajdzie taka konieczność dokona oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy,  z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym:

Pana/Panią …………… , tel.: ……., adres poczty elektronicznej: …………..,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym: Pana/Panią ……………, tel.: ……., adres poczty elektronicznej: ………...,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie (dopuszcza się także formę faksu lub e-maila)  powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru końcowego zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku ukrytych wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: .....................................................................zł,

(słownie: .......................................................................................................................),

stawka podatku VAT ......................... %,

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy z odbioru końcowego podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8.

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór końcowy i ostateczny  przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

– 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy będą naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy przedmiot umowy. Okres gwarancji wymienionej aparatury zaczyna bieg od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

14. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać aparaturę  fabrycznie nową, o parametrach technicznych nie gorszych od aparatury podlegającej wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia popisania protokółu zdawczo-odbiorczego.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innemu Podwykonawcy.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcy.

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez Podwykonawcę.

7. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

9. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i  Podwykonawcy powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Podwykonawcę o warunkach niniejszej umowy.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 20 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0, 05 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.......................................................				 .......................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć