Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.3. Wspieranie Innowacji, pn: „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. - ost. zm. z 2014 r. poz. 1232).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 207 000 euro.

Zatwierdził:

….…………………………………

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP w Lublinie

Lublin, dnia 18.12.2014 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ost. zm. z 2014 r. poz. 1232), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa  przedmiotu  zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 207 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-207/15/2014.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych.

Część 1 – dostawa bieżni dla zwierząt doświadczalnych (2 szt.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa zestawu endoskopowego dla dużych zwierzą, videootoskopu z systemem zabiegowym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

- Wideogastroskop dla dużych zwierząt (1szt.), narzędzia do wideogastroskopu dla dużych zwierząt (1 zestaw),

- Otoskop (1 szt.), kamera laparoskopowa kompatybilna z posiadanym procesorem obrazu TelePach X wet (1 szt.), igła optyczna miniaturowa (1 szt.).

Część 3 – dostawa lasera do cięcia tkanek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 – dostawa wanny rehabilitacyjnej z bieżnią, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa videootoskopu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa wyposażenia sali operacyjnej,  zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

1/ zestaw do osteosyntezy – 1 szt.

Część 7 – dostawa bieżni dla konia z osprzętem, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 – dostawa kardiomonitorów, monitorów pacjenta, nieinwazyjnego systemu pomiaru ciśnienia krwi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

- Kardiomonitor – monitor pacjenta typ 1 – 1 szt.

- Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 2 – szt. 3

- Holter - monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 3 – 1 szt.

- Monitor ciśnienia krwi dedykowany do weterynarii typ 4 – szt. 1

- Monitor pacjenta typ 5 - 3 szt.

- Monitor pacjenta typ 6 - 2 szt.

- Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 7 –szt 2.

Część 9 – dostawa zestawu implantacyjnego stomatologicznego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 – dostawa enkodera sygnału analogowego HD na sygnał IP lamp traktu operacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 – dostawa urządzenia do zaawansowanej analizy chemicznej mleka, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 – dostawa tonopenu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Część 13 – dostawa lampy szczelinowej 2 szt., zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Część 14 – dostawa wyposażenia gabinetu okulistycznego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ.

- Oftalmoskop pośredni z osprzętem – 1 szt.

- Układ soczewek do gonioskopii z osprzętem – 1 szt.

Część 15 – dostawa aparatu do narkozy wziewnej dla dużych zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Część 16 – dostawa stołu operacyjnego dla dużych zwierząt z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ.

Część 17 – dostawa unitu stomatologicznego z oprzyrządowaniem, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ.

Część 18 – dostawa zestawu mobilnego do korekcji racic, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ.

Część 19 – dostawa wózków transportowych (3 szt.) dla dużych zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ.

Część 20 – dostawa zestawu stomatologicznego dla koni, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ.

Część 21 – dostawa aparatów USG, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ.

- Aparat USG Doppler zakres pracy 1-18 MHz do badań dużych zwierząt – 1 szt.

- Aparat USG Doppler przenośny – 1 szt.

- Aparat USG Doppler w konfiguracji stacjonarnej – 1 szt.

3.1.2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.3. Wspieranie Innowacji, pn: „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Cz. 1 – 33100000-1 – urządzenia medyczne, 33154000-4- urządzenia do mechanoterapii, 33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

Cz. 2 – 33168100-6 – endoskopy, 33168000-5 – przyrządy do endoskopii, ednochirurgii, 33100000-1 urządzenia medyczne

Cz. 3 – 33169100-3 lasery chirurgiczne

Cz. 4 – 33100000-1 – urządzenia medyczne, 33154000-4 – urządzenia do mechanoterapii, 33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

Cz. 5 - 33100000-1 – urządzenia medyczne, 33120000-7 – systemy rejestrujące i urządzenia badawcze, 33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

Cz. 6 – 33162000-3 – urządzenia używane na salach operacyjnych

Cz. 7 - 33100000-1 – urządzenia medyczne, 33120000-7 – systemy rejestrujące i urządzenia badawcze, 33154000-4 – urządzenia do mechanoterapii, 33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

Cz. 8 – 33123210-3 – urządzenia do monitorowania czynności serca, 33123220-6 – urządzenia do kardioangiografii, 33123230-9 – kardiografy,

Cz. 9 – 33141800-8 – wyroby stomatologiczne

Cz. 10 - 32222000-5 – maszyny kodujące sygnał wideo, 33120000-7 – systemy rejestrujące i urządzenia badawcze, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

Cz. 11 – 38410000-2 – przyrządy pomiarowe

Cz. 12- 33122000-1 – sprzęt oftalmologiczny, 33100000-1 urządzenia medyczne

Cz. 13, 14 – 33122000-1 – sprzęt oftalmologiczny, 33100000-1 urządzenia medyczne

Cz. 15 – 33171210-4 –maski do resuscytacji, 33172000-6 Urządzenia do anestezji i resuscytacji

Cz. 16  - 33162000-3 – urządzenia używane na salach operacyjnych

Cz. 17 – 33130000-0 – instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

Cz. 18, 20  – 39290000-1 wyposażenie różne do użytku weterynaryjnego

Cz. 19 – 34000000-7 – sprzęt transportowy i produkty pomocniczne dla transportu

Cz. 21 – 33112200-0 –aparaty ultrasonograficzne

3.3. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację, rozmieszczenie, szkolenie, uruchomienie przedmiotu zamówienia 
o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr od 1 do 21 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego 
i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące, z wyjątkiem długości okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w części 8, w której wymagana długość gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy.

4/ przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

5/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

6/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

7/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

8/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

9/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 15.05.2015  r.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie,

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.5.1. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub  4 i/lub  5 i/lub  6 i/lub   7 i/lub   8 i/lub  9 i/lub  10 i/lub  11 i/lub  12 i/lub  13 i/lub  14 i/lub  15 i/lub  16 i/lub  17 i/lub  18 i/lub  19 i/lub  20 i/lub  21 do SIWZ.

6.5.2. Dołączenia do oferty (w każdej części) opisów przedmiotu zamówienia lub fotografii przedmiotu zamówienia (do każdego aparatu/urządzenia), który jest oferowany Zamawiającemu (np. foldery, prospekty, karty katalogowe) w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

6.6. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.6.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 25 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.6.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek  nieudostepnienia tych zasobów, chyba że  za nieudostepnienie zasobów nie ponosi winy.

6.8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.9. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.10. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.11. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.12. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.12.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.12.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.12.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.12.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.7. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-62-53, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Osoby wymienione w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

1/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych,tel. (81) 445-60-73,

2/ mgr Marta Mendel-Wilkołek – Starszy Specjalista w Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-62-53, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 -   500,00 zł (słownie: pięćset zł),

Część 2 -   2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł),

Część 3 -  1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset zł),

Część 4 -   1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł),

Część 5 -   150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł),

Część 6 -   400,00 zł (słownie: czterysta zł.),

Część 7 – 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł.)

Część 8 – 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy zł.)

Część 9 – 800 zł. (słownie: osiemset zł.)

Część 10 – 400 zł. (słownie: czterysta zł.)

Część 11 – 7.500 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset zł.)

Część 12 – 200 zł. (słownie: dwieście zł.)

Część 13 – 400 zł. (słownie: czterysta zł.)

Część 14 – 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc zł.)

Część 15 – 1.200 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.)

Część 16 – 3.700 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset zł.)

Część 17 – 800 zł. (słownie: osiemset zł.)

Część 18 – 300 zł. (słownie: trzysta zł.)

Część 19 – 200 zł. (słownie: dwieście zł.)

Część 20 – 200 zł. (słownie: dwieście zł.)

Część 21 – 4.100 zł. (słownie: cztery tysiące sto zł.).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-207/15/2014 część nr …..

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane 
w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej 
z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność 
z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. Ttajemnica przedsiębiorstwa:

10.10.1. Nie ujawnia się  informacji stanowiących tajemnicę przedsiebiorswa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.10.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10.3. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 55

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-207/15/2014 „Oferta na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie, oferta na część ….. Nie otwierać przed dniem 04.02.2015 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach nr 1-21  do SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.21. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10.23. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 04.02.2015 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 55.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2015 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915. Cena – to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług „w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, akcyzowy, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, instalację, rozmieszczenie, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie dla każdej części w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 25 do SIWZ.

Ceną ofertową będzie suma wartości brutto aparatów w danej części, wymienionych w formularzu „Oferta Wykonawcy” (załącznik nr 25 do SIWZ).

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT, akcyzowego dla przedmiotu umowy.

12.5.  Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

1/ Cena oferty brutto – 80 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 80 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

80 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

2/ Długość okresu gwarancji jakości – 20- największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Go/Gmax x 20 pkt = X  gdzie:

Go – okres gwarancji badanej oferty,

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert,

20 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

Uwaga! Zaoferowany termin gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, z wyjątkiem część 8, w której zaoferowany termin gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  wyliczoną  jako  sumę  punktów uzyskanych  w  kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2.

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 
z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych 
i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 26 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie 
z załącznikiem nr 26 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

a) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

c) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

d) Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

e) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

f) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. d)  i e) wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

## c) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## e) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## f) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

## g) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem sprzętu 
i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony);

1a) (uchylony);

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2015 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 23

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem sprzętu 
i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 części, oświadczamy, że spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................ dnia ..................2015 r.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam  informację,  w trybie  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 25

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2015 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

- Oferujemy wykonanie dostawy bieżni dla zwierząt doświadczalnych (2 szt.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy   wykonanie  dostawy zestawu endoskopowego dla dużych zwierzą, videootoskopu z systemem zabiegowym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

1/ videogastroskop dla dużych zwierząt (1 szt.), narzędzia do videogastroskopu dla dużych zwierząt (1 zestaw),

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

2/ otoskop (1 szt.), kamera laparoskopowa kompatybilna z posiadanym procesorem obrazu TelePack X wet (1 szt.), igła optyczna miniaturowa (1 szt.),

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

Cena ofertowa brutto (poz. 2.1+ poz. 2.2)  przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł, (słownie: ....................................................................................................................

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy lasera do cięcia tkanek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy wanny rehabilitacyjnej z bieżnią, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy videootoskopu,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy wyposażenia sali operacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

1/ zestaw do osteosyntezy – 1 szt.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy bieżni dla konia z osprzętem, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 8*

- Oferujemy wykonanie dostawy kardiomonitorów, monitorów pacjenta, nieinwazyjnego systemu pomiaru ciśnienia krwi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

- Kardiomonitor – monitor pacjenta typ 1 – 1 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

- Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 2 – szt. 3

- cena brutto 3 szt. ………….. (słownie: ……………………………………………….)

(cena brutto 1 szt. …………..)

- Holter - monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 3 – 1 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

- Monitor ciśnienia krwi dedykowany do weterynarii typ 4 – szt. 1

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

- Monitor pacjenta typ 5 - 3 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

- Monitor pacjenta typ 6 - 2 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

- Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 7 –szt 2.

- cena brutto ………….. (słownie: …………………………………………………….)

Cena ofertowa brutto (poz. 8.1+8.2(3 szt.)+8.3+8.4+8.5+8.6+8.7)  przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu implanacyjnego stomatologicznego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy enkondera sygnału analogowego HD na sygnał IP lamp traktu operacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy urządzenia do zaawansowanej analizy chemicznej mleka, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy tonopenu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy lampy szczelinowej 2 szt., zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy wyposażenia gabinetu okulistycznego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ.

- Oftalmoskop pośredni z osprzętem – 1 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: ……………………………………………….)

- Układ soczewek do gonioskopii z osprzętem – 1 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: ……………………………………………….)

Cena ofertowa brutto (poz.14.1+14.2) przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 15*

- Oferujemy wykonanie dostawy dostawa aparatu do narkozy wziewnej dla dużych zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 16*

- Oferujemy wykonanie dostawy stołu operacyjnego dla dużych zwierząt z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy unitu stomatologicznego z oprzyrządowaniem, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu mobilnego do korekcji racic, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy wózków transportowych (3 szt.) dla dużych zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 20*

20. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu stomatologicznego dla koni, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ 21*

21. Oferujemy wykonanie dostawy aparatów USG, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ.

- Aparat USG Doppler zakres pracy 1-18 MHz do badań dużych zwierząt – 1 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: ……………………………………………….)

- Aparat USG Doppler przenośny – 1 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: ……………………………………………….)

- Aparat USG Doppler w konfiguracji stacjonarnej – 1 szt.

- cena brutto ………….. (słownie: ……………………………………………….)

Cena ofertowa brutto (poz. 21.1+21.2+21.3) przedmiotu dostawy wynosi: ........................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy wszystkich części:

7. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

Część nr ……. nazwa………………………………………………..., adres ………………………………………………………………………………….……….,

8. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

9. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

10. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

11. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

12. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

13. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

14. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

16. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy 
na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Wadium w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie ......................................................................................................................... .

18. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

19. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

20. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................ .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

Załącznik nr 26

do specyfikacji istotnych

# warunków zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-207/.../2015

W dniu …………. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON: 000001896, NIP: 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………………………………………,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w ………  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-207/15/2014 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, REGON: 000001896, NIP: 712-010-37-75,

2/ Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie w części ….

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie,

5/ oferta Wykonawcy – jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-207/.../2015 z dn. …………… 2015*, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.3. Wspieranie Innowacji, pn: „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”.

3. Inwestycja realizowana jest na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę  Decyzja Nr 1755/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. wydanego  przez Urząd Miejski w Lublinie Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki znak: AB.PB.I.7353.6-1986-6/11.

4. Inwestycja jest realizowana na podstawie umowy z dnia 03.04.2013 r. nr AZP/Rb/p-5 mln/1/2013 o roboty budowlane przez Condite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369457, posiadającą numer NIP: 657-10-30-983, REGON: 290615410, reprezentowaną przez Komplementariusza: Condite Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358449, posiadającą numer NIP: 9591898315, REGON: 260394747.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

- Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

2. W przypadku gdy do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 będą miały zastosowanie inne umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy nr …..

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie, zwanego dalej „Centrum” w części:

- ……………………………………………

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, rozmieścić, zainstalować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji, uruchomić oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona oględzin i pomiarów 
w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy, niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia oględzin pomiarów, o których mowa w ust. 3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że jeśli zajdzie taka konieczność dokona oględzin pomieszczeń, w których będzie rozmieszczony i zainstalowany przedmiot umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy,  z zastrzeżeniem ust. 3 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały prace wykończeniowe wynikając z umowy, o której mowa w § 1 ust. 4, jak również równolegle będą trwały  prace wykonywane przez innych Wykonawców wyposażających Centrum. Wykonawca nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnych roszeń i pretensji.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do ………..

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie  20- 612 Lublin.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbiór techniczny przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym w części …….:

Pana/Panią …………… , tel.: ……., adres poczty elektronicznej: …………..,*

Osobie/om tej/tym przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym w części ……: Pana/Panią ……………, tel.: ……., adres poczty elektronicznej: ………...,*

Osobie/om tej/tym przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną 
z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi 
w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 
o przystąpieniu do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności o gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru na podstawnie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli stron.

9. Zamawiający pisemnie pod rygorem nieważności wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru końcowego zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku ukrytych wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 lit./a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy w części …… zostało określone na kwotę:

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: .................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................................zł).

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy,

8/ wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną 
w wyniku wykonania niniejszej umowy

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy z odbioru końcowego podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8.

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór końcowy i ostateczny  przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. / w części 7 – 5 dni*/ w części 10 – 24 godz. liczone w dni robocze od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

– …………miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje minimum dwa przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji element (podzespół) wchodzący w skład przedmiotu umowy będzie naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy element (podzespół) przedmiotu umowy. Okres gwarancji wymienionego elementu (podzespołu) zaczyna bieg od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie dostawy i montażu nowego elementu (podzespołu) oraz potwierdzającego prawidłową pracę całego przedmiotu umowy.

14. Wymieniając element (podzespół) przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać element (podzespół)  fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych od elementu (podzespołu) podlegającego wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu z i do Zamawiającego  i ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy 
i podwykonawców wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia popisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy.

2. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, której treść nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

3. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych Podwykonawcy.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności.

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Podwykonawcę o warunkach niniejszej umowy.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za zakres umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku 
z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ wysokości  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany przepisów prawa dotyczących stawki  podatku VAT, podatku akcyzowego, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy,

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 w części …… za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 20 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0, 05 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

4. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej treści,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia, pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej treści,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie, jednak nie później niż do dnia …..(termin na wykonanie umowy + 30 dni).

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz w okresie 5 lat po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.......................................................				 .......................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć