Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na  25 części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  przekracza równowartość w PLN kwoty 207 000 euro.

Zatwierdził:

….…………………………………

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP w Lublinie

Lublin, dnia 06.02.2014 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa  przedmiotu  zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 207 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/p-207/3/2014.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 25 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:

Część 1 –  dostawa automatycznej jednostki do oznaczania tłuszczu całkowitego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa systemu automatycznej analizy azotu Kjeldahla, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 –  dostawa aparatu do oznaczania stabilności oksydacyjnej biopaliw, FAME, olejów i tłuszczów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Część 4 – dostawa analizatora termograwimetrycznego TGA, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Część 5 – dostawa zestawu badawczego do pomiaru właściwości cieczy magnetycznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

Część 6 – dostawa analizatora rozkładu wielkości cząstek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  dostawa chromatografu gazowego z zestawem do akwizycji i obróbki danych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Część 8 – dostawa spektrofotometru FTIR z przystawką foto-akustyczną, pastylkarską i prasą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

Część 9 –  dostawa zestawu aparatów do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych paliw płynnych i olejów smarowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Część 10 –  dostawa systemu do oceny zmęczenia operatora – urządzenie okulograficzne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  dostawa analizatora tekstury, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ,

Część 12 – dostawa systemu pomiaru, akwizycji i analizy systemu akustycznego i drganiowego z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ,

Część 13 – dostawa linii do produkcji obwodów drukowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ,

Część 14 – dostawa systemu do tworzenia obiektów 3D – dostawa skanera i drukarki 3D, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ,

Część 15 – dostawa systemu do tworzenia obiektów 3D – dostawa kamery i odtwarzacza 3D, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ,

Część 16 – dostawa stanowiska do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa urządzenia plazmowego, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ,

Część 17 – dostawa stanowiska do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa mierników pola elektrycznego, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ,

Część 18 – dostawa stanowiska do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa mierników gazów, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ,

Część 19 – dostawa układu kontroli zagrożeń bezpieczeństwa – dostawa zestawów laboratoryjnych, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ,

Część 20 – dostawa układu kontroli zagrożeń bezpieczeństwa – dostawa zasilaczy stanowisk laboratoryjnych, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ,

Część 21 – dostawa mobilnego systemu georadarowego GPR służący do rozpoznawania zasięgu systemu korzeniowego drzew z tomografem rezystancji elektrycznej i ręcznym dalmierzem laserowym do pomiaru wysokości drzew, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ,

Część 22 – dostawa analizatora wielkości kropel, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ,

Część 23 – dostawa zestawu do skanowania 3D, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ,

Część 24 – dostawa przenośnego aparatu do poboru prób, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ,

Część 25 – dostawa zestawu do oznaczania metali ciężkich w wodach i ściekach z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza,

Część 2 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza,

38434560-9 - analizatory chemiczne,

38310000-1- wagi precyzyjne,

42912330-4 - aparatura do oczyszczania wody,

38311100-9 - elektroniczne wagi analityczne,

Część 3 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza,

38416000-4 - pH-metry,

Część 4 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza,

Część 5 – 38296000-6 - przyrządy badawcze,

Część 6 –:  38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza,

38434000-6 - analizatory,

Część 7 – 38432200-4 - chromatografy,

38432210-7 - chromatografy gazowe,

Część 8 –  38433000-9 – spektrometry,

Część 9 – 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza,

Część 10 - 38600000-1 – przyrządy optyczne,

Część 11 - 38425500-5 - aparaty do oceny wytrzymałości,

Część 12 – 38434200-8 - urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku,

38120000-2 - przyrządy meteorologiczne,

Część 13 – 31712300-3 - obwody drukowane,

Część 14 –30232100-5 - drukarki i plotery,

38520000-6 – skanery,

Część 15 – 38651600-9 - kamery cyfrowe,

Część 16 – 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania,

Część 17 –  38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania,

Część 18 – 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania,

Część 19 – 38970000-5 badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne,

Część 20 – 38970000-5 badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne,

Część 21 – 33115000-9 - urządzenia do tomografii,

38115000-4 - aparatura radarowa,

38330000-7 - ręczne przyrządy do mierzenia długości,

Część 22 – 38296000-6 - przyrządy badawcze,

42131100-7 - zawory funkcyjne,

Część 23 –  38520000-6 – skanery,

Część 24 –  38540000-2 - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa,

Część 25 –  38433000-9 – spektrometry.

3.3. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 25 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja:

- w części 3 - minimum 36 miesięcy,  licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,:

- w pozostałych częściach - minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

5/ przedmiot zamówienia w każdej z części będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

6/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy 
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

7/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu 
i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

8/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,

9/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

10/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- do 30 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 10, 22, 23,

- do 45 dni, licząc od dnia popisania umowy w częściach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określił opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku w żadnej z części.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 26 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 27 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. Wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 29 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. do SIWZ.

6.5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 28 do SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.11.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- ust. 1 dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- ust. 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

dr inż. Paweł Krzaczek – tel.:  (81) 531- 97 - 19,   mail:  pawel.krzaczek@up.lublin.pl,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

1/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych,tel. (81) 445-60-73,

2/ mgr Justyna Muszyńska-Sadło – Starszy referent w Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 –    4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł.),

Część 2 –    5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto zł),

Część 3 –    4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł),

Część 4 –    7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł),

Część 5 –    7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta zł),

Część 6 –  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),

Część 7 –    3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset zł),

Część 8 –    4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset zł),

Część 9 –   10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),

Część 10 –   3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto zł),

Część 11–    4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset zł),

Część 12 –   3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)

Część 13 –   2 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł),

Część 14 –   1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł),

Część 15 –      200,00 zł (słownie: dwieście zł),

Część 16 –      900,00 zł (słownie: dziewięćset zł),

Część 17 –      500,00 zł (słownie: pięćset zł),

Część 18 –      450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł),

Część 19 –   1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł),

Część 20 –      600,00 zł (słownie: sześćset zł),

Część 21 –   4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł),

Część 22 –   2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset zł),

Część 23 –   4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł),

Część 24 -       600,00 zł (słownie:  sześćset zł),

Część 25 -       700,00 zł (słownie: siedemset zł),

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-207/3/2014.

8.3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-207/3/2014 „Oferta na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 25 części. Oferta na część ……………………………………… . Nie otwierać przed dniem 25.03.2014 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza w każdej części postepowania składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25.03.2014 r.  do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2014 r. do godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie w każdej z części jest ceną ryczałtową i stanowi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 29 do SIWZ.

12.4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: Cena – 100 kryterium wyboru.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 30 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający w niniejszym postepowaniu, w żadnej z części nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 30 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Część 1

# Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Automatyczna jednostka do oznaczania tłuszczu całkowitego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9 poz.1

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Pokój/pomieszczenie nr: 3.65 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Aparat do ekstrakcji rozpuszczalnikowej zmodyfikowaną metodą Soxhleta z ekstrakcją na gorąco wg Randalla |
| a) | Liczba stanowisk ekstrakcyjnych | co najmniej 6, z możliwością równoczesnego wykorzystania dowolnej ich liczby |  |
| b) | Możliwość ekstrakcji rozpuszczalnikowej ilościowej i preparatywnej, w tym oznaczanie tłuszczu i substancji oleistych oraz ekstrakcja substancji przed dalszym analizowaniem, np. metodami chromatograficznymi | tak |  |
| c) | Możliwość analizowania próbek stałych i półstałych | tak |  |
| d) | Dodawanie rozpuszczalnika w układzie zamkniętym indywidualnie dla każdego stanowiska. | tak |  |
| e) | Automatyczne odzyskiwanie rozpuszczalnika | tak |  |
| f) | Automatyczna kontrola ciśnienia wody chłodzącej i powietrza. | tak |  |
| g) | Praca automatyczna, umożliwiająca ekstrakcję czterofazową (ekstrakcja na gorąco, ekstrakcja na zimno, odzysk rozpuszczalnika, odparowanie rozpuszczalnika z próbki) | tak |  |
| h) | Zapobieganie oksydacji wyekstrahowanego tłuszczu bez konieczności stosowania atmosfery azotu. | tak |  |
| i) | Obudowa zamknięta z wbudowanym króćcem, umożliwiającym odprowadzenie oparów do kanału wentylacyjnego bezpośrednio z aparatu. | tak |  |
| j) | Wielkość próbki w zakresie co najmniej | od 0,5 do 15 g |  |
| k) | Zakres temperatury pracy co najmniej | od 0ºC do 285 ºC |  |
| l) | Każde stanowisko płyty z indywidualną regulacją temperatury | tak |  |
| m) | Gilzy ekstrakcyjne kompatybilne z aparatem do hydrolizy | tak |  |
| n) | Wyposażony w akcesoria umożliwiające pracę z serią próbek | tak |  |
| 2. | Automatyczny aparat do hydrolizy kwasowej próbki przed ekstrakcją |
| a) | Liczba stanowisk | minimum 12 z możliwością równoczesnego wykorzystania dowolnej ich liczby |  |
| b) | W pełni automatyczny aparat do hydrolizy kwasowej z możliwością przełączenia na tryb ręczny | tak |  |
| c) | Automatyczne dodawanie odczynnika do hydrolizy, jego usuwanie oraz płukanie w układzie zamkniętym | tak |  |
| d) | Kompatybilny z aparatem do ekstrakcji rozpuszczalnikowe, t.j. gilza ekstrakcyjna wspólna zarówno dla procesu hydrolizy, jak i ekstrakcji, bez potrzeby przenoszenia próbki | tak |  |
| e) | Kontrolowany poziom roztworu hydrolizującego | tak |  |
| f) | Programowalna ilość płukań, doprowadzająca do pH = 7 | tak |  |
| g) | Obudowa zamknięta z wbudowanym króćcem, umożliwiającym odprowadzenie oparów do kanału wentylacyjnego bezpośrednio z aparatu | tak |  |
| h) | Wyposażony w uchwyt umożliwiający pracę z serią próbek | tak |  |
| i) | Możliwość analizowania próbek stałych oraz półstałych | tak |  |
| 3. | Akcesoria dodatkowe |
| a) | Gilzy | co najmniej 300 szt. |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  System automatycznej analizy azotu Kjeldahla

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9 poz. 2

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 38434560-9 Analizatory chemiczne, 38310000-1 Wagi precyzyjne, 42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody, 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Pokój/pomieszczenie nr: 3.65 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Automatyczny analizator azotu ogólnego Kjeldahla |
| a) | Przystosowany do współpracy z mineralizatorem na probówki 250 ml | tak |  |
| b) | Automatyczna procedura rozcieńczania próbek, dodawania ługu, destylacji i miareczkowania | tak |  |
| c) | Wbudowany system automatycznego miareczkowania kolorymetrycznego | tak |  |
| d) | Automatyczny system destylacji próbek wykrystalizowanych zintegrowany z cyklem destylacji i miareczkowania | tak |  |
| e) | Automatyczne opróżnianie probówek po analizie | tak |  |
| f) | Pomiar temperatury destylatu sprzężony z optymalizacją przepływu wody chłodzącej | tak |  |
| g) | Zakres pracy analizatora | co najmniej od 0,1mg do 200 mg N w próbce |  |
| h) | Możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek na min. 20 stanowisk | tak |  |
| i) | Polecenia w menu w jęz. polskim | tak |  |
| j) | Program umożliwiający transfer danych z aparatu do zewnętrznego komputera | tak |  |
| 2. | Blok do mineralizacji przed dalszą analizą azotu ogólnego wg Kjeldahl’a |
| a) | Blok grzewczy wyposażony w cyfrową regulację i odczyt temperatury roboczej z możliwością połączenia z PC | tak |  |
| b) | Posiadający rejestrację parametrów mineralizacji dla min. 30 cykli | tak |  |
| c) | Umożliwiający wydruk raportu dla poszczególnych mineralizacji (data, czas, temperatura, operator, nr serii, identyfikatory próbek) | tak |  |
| d) | Maksymalna temperatura robocza | nie mniej niż 400 OC |  |
| e) | Oprogramowanie aplikacyjne umożliwiające zarządzanie systemem, pracą mineralizatora bez nadzoru operatora oraz pozwalające na modyfikację istniejących oraz opracowywanie nowych metod mineralizacji. Pamięć pozwalająca na przechowywanie minimum 250 metod, każda metoda z możliwością uwzględnienia minimum 20 elementów procesu (czas, temperatura, czynności skrubera, czynności windy) | tak |  |
| f) | Liczba miejsc dla równoczesnej mineralizacji | minimum 8 probówek |  |
| g) | Pojemność probówek | 250 ml |  |
| h) | Możliwość stosowania probówek o objętości 400 ml | tak |  |
| i) | Wyposażony w windę umożliwiającą automatyczne dokowanie (unoszenie, opuszczanie) systemu usuwania oparów wraz ze statywem z probówkami | tak |  |
| j) | System usuwania oparów | tak |  |
| k) | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o przebiegu procesu mineralizacji oraz ostrzegająca o zaistniałych błędach lub przerwach w trakcie realizacji programu mineralizacji | tak |  |
| 3. | Akcesoria dodatkowe |
| 3.1. | Waga |
| a) | Obciążenie maksymalne | min 2100 g |  |
| b) | Dokładność odczytu nie gorsza niż | 10 mg |  |
| d) | Kalibracja | wewnętrzna |  |
| 3.2. | Tabletki katalizatora | co najmniej 2000 szt. |  |
| 3.3. | Probówki destylacyjne 250 ml | co najmniej 20 szt. |  |
| 3.4. | Dodatkowy stojak na co najmniej 8 probówek 250 ml | tak |  |
| 3.5. | Waga analityczna |
| a) | Obciążenie maksymalne | min. 110 g |  |
| b) | Dokładność odczytu nie gorsza niż | 0,1 mg |  |
| c) | Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna) |  |
| 3.6. | Demineralizator |
| a) | Praca pod ciśnieniem wody wodociągowej | tak |  |
| b) | Wydajność | min 5 l/h |  |
| c) | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności | co najmniej 10 l |  |
| d) | Automatyczna i bezobsługowa praca | tak |  |
| e) | System kontrolno-pomiarowy zawierający: wyświetlacz LCD, konduktometr do pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, system informacji o konieczności wymiany filtrów i złóż jonowymiennych | tak |  |
| f) | Funkcje zabezpieczające: przerwanie pracy pompy przy zbyt niskim ciśnieniu wody zasilającej lub pełnym zbiorniku | tak |  |
| g) | Przewodnictwo wody oczyszczonej | nie więcej niż 0,06 µS/cm |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

## Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej biopaliw, FAME, olejów i tłuszczów

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9 poz. 3

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 38416000-4 pH-metry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Pokój/pomieszczenie nr: 3.65 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej biopaliw, FAME, olejów i tłuszczów |
| a) | Dwa bloki grzewcze, co najmniej po 4 stanowiska dla dwóch różnych temperatur (razem co najmniej 8 stanowisk pomiarowych) | tak |  |
| b) | Zakres temperatury | co najmniej 50-150ºC |  |
| c) | Niezależny start każdego bloku pomiarowego zarówno z poziomu oprogramowania, jak i przycisków umieszczonych na obudowie urządzenia | tak |  |
| d) | Temperaturowa ekstrapolacja: konwersja uzyskanych wyników do innej temperatury | tak |  |
| e) | Automatyczne oszacowanie danych z dodatkowym, wspomaganym komputerowo oszacowaniem manualnym z zastosowaniem metody tangensów | tak |  |
| f) | Zintegrowane narzędzia walidacji GLP | tak |  |
| g) | Zestaw do przeprowadzania testu walidacyjnego zgodnego z GLP | tak |  |
| h) | Mikroprocesorowa jednostka sterująca | tak |  |
| i) | Oprogramowanie z bazą danych do archiwizacji i eksportu danych | tak |  |
| 2. | Akcesoria: |
| 2.1. | Dodatkowe naczynia reakcyjne wraz z kapilarami szklanymi przeznaczone do analizy olejów i tłuszczów, co najmniej 100 szt. | tak |  |
| 2.2. | Myjka ultradźwiękowa do mycia naczyń reakcyjnych po analizie | tak |  |
| 2.3. | Pehametr laboratoryjny |
| a) | Elektroda pehametryczna z czujnikiem pomiaru temperatury | tak |  |
| b) | Dokładność pomiaru pH nie gorsza niż | 0,001 |  |
| c) | Posiadający funkcje testu walidacyjnego GLP elektrod pehametrycznych | tak |  |
| d) | Mieszadło magnetyczne kontrolowane przez pehametr | tak |  |
| e) | Dodatkowa elektroda do pomiaru pH w próbkach stałych z czujnikiem temperatury | tak |  |
| f) | Zestaw buforów pH 4, 7, 9 | co najmniej 10 szt. |  |
| g) | Elektrolit do przechowywania elektrod | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy | TAK |  |
| 3/ | Wykonanie kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej IQ/OQ | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Analizator termograwimetryczny TGA

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 4

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38.50.00.00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analizator umożliwiający oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych i popiołu w próbkach paliw stałych, biopaliw i paliw alternatywnych | TAK |  |
| a) | Metoda pomiaru | Termograwimetryczna |  |
| b) | Masa próbki w zakresie od 0,5 do 5 gramów | TAK |  |
| c) | Zakres temperatur pieca min. | 20 – 1000oC |  |
| d) | Stabilność temperatury pieca nie gorsza niż | +/- 2oC |  |
| e) | Dokładność pomiaru masy nie gorsza niż | 0,0001g |  |
| f) | Zakres rejestracji ubytku masy | 0 – 100% masy początkowej |  |
| g) | Urządzenie umożliwiające jednoczesne oznaczenie w min. 19 próbkach naważanych do tygli ceramicznych | TAK |  |
| h) | Urządzenie wyposażone w ceramiczny talerz obrotowy i ceramiczny postument mechanizmu ważącego | TAK |  |
| j) | Ręczne nakładanie i zdejmowanie pokrywek ceramicznych w etapie oznaczania części lotnych | TAK |  |
| k) | Automatyczne odcięcie dopływu gazów po zakończonej analizie i przejście do trybu schładzania | TAK |  |
| l) | Urządzenie wyposażone w mechanizm ważący zintegrowany elektronicznie z piecem TGA tzn. nie wymagający osobnego podłączenia do komputera sterującego | TAK |  |
| m) | Urządzenie wyposażone w co najmniej dwie dwie termopary do pomiaru temperatury | TAK |  |
| n) | Urządzenie wyposażone w zewnętrzny wentylator wyciągowy, niezintegrowany z piecem TGA | TAK |  |
| o) | Sterowanie wyłącznie z zewnętrznego komputera przez złącze Ethernet, przy pomocy oprogramowania w języku polskim, pracującego w systemie Windows | TAK |  |
| p) | Możliwość późniejszej rozbudowy urządzenia o dodatkowy piec na min. 19 tygli | TAK |  |
| q) | Urządzenie do rejestracji i przetwarzania danych | TAK |  |
| r) | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie dowolnej liczby metod analitycznych w zależności od analizowanych materiałów, z bieżącym dostępem do wszystkich metod analitycznych. Każda metoda analityczna musi mieć odrębną kalibrację wielopunktową na oznaczanie części lotnych z możliwością dopasowania krzywej wielomianem 1-go, 2-go lub 3-go rzędu; z możliwością podglądu i edycji parametrów kalibracyjnych przez użytkownika z poziomu oprogramowania. | TAK |  |
| s) | Oprogramowanie sterujące wyposażone w algorytm pozwalający na wyliczenie temperatury w tyglu ceramicznym | TAK |  |
| t) | Oprogramowanie wyposażone w moduł umożliwiający zdalna diagnostykę i przesyłanie wyników przez złącze Ethernet w formacie zgodnym z formatem używanym przez posiadany analizator elementarny i kalorymetr |  |  |
| u) | Dodatkowe materiały eksploatacyjne: wkładki foliowe do tygli, co najmniej 1200 szt. materiał odniesienia węgla, co najmniej 5 szt. pokrywki ceramiczne do tygli, co najmniej – 20 szt. tygle ceramiczne – co najmniej 4 szt. talerz ceramiczny – co najmniej 1 szt. łyżeczka szklana – co najmniej 1szt. uszczelka pieca – co najmniej 1szt. blokada talerza – co najmniej 1szt. filtr z wkładem – co najmniej 1szt. | TAK |  |
| v) | Szafa na 4 butle z gazami technicznymi do pomieszczenia laboratorium | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla min. 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Bezpłatne wykonanie co najmniej jednego przeglądu pogwarancyjnego |  |  |
| 3/ | Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz trwale oznaczone znakiem CE | TAK |  |
| 4/ | Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego | TAK |  |
| 5/ | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw badawczy do pomiaru właściwości cieczy magnetycznych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 5.

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38296000-6 Przyrządy badawcze

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pokój/pomieszczenie nr: 1.52 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Urządzenie do pomiaru właściwości cieczy magnetycznych |
| a) | Możliwość zmiany natężenia pola magnetycznego w zakresie nie węższym niż od 12 do 25 mT | TAK |  |
| b) | Możliwość zmiany przedziału częstotliwości w zakresie nie węższym niż od 50 kHz do 1MHz | TAK |  |
| c) | Średnica cewek indukcyjnych pozwalająca na pomiar obiektów o średnicy w zakresie nie węższym niż od 30 mm do 60 mm | TAK |  |
| d) | Możliwość badania próbek biologicznych in vitro umieszonych na szalkach Petriego lub w próbówkach Appendorfa | TAK |  |
| e) | Możliwość badania in vitro małych zwierząt jak, np. myszy. | TAK |  |
| f) | Możliwość przeprowadzenia badań dla różnych cieczy magnetycznych, co najmniej wymienionych w pkt. 2a | TAK |  |
| g) | Sterowany układ wytwarzający zmienne pole magnetyczne | TAK |  |
| h) | Aplikator pozwalający na umieszczenie próbek z cieczą magnetyczną w zmiennym polu magnetycznym | TAK |  |
| i) | Zestaw czujników optycznych, co najmniej dwukanałowy, pozwalających na pomiar temperatury z dokładnością nie gorszą niż 0,1 stopnia. | TAK |  |
| j) | Oprogramowanie umożliwiające pomiar SAR, SPA, kompensację strat mocy, analizę graficzną wyników pomiarów. | TAK |  |
| 2. Ciecze magnetyczne |
| 2.1. | Co najmniej 5 różnych cieczy magnetycznych w zależności od średniej średnicy nanocząsteczek i adsorbenta, w taki sposób, aby były aktywne w stosunku do komórek biologicznych: ciecz magnetyczna 1, co najmniej 5ml - średnica nanocząsteczek 5 nm ciecz magnetyczna 2, co najmniej 5ml - średnica nanocząsteczek 10 nm ciecz magnetyczna 3, co najmniej 5ml - średnica nanocząsteczek 13 nm ciecz magnetyczna 4, co najmniej 5ml - średnica nanocząsteczek 15 nm ciecz magnetyczna 5, co najmniej 5ml - średnica nanocząsteczek 20 nm | TAK |  |
| 3. | Odczynniki i materiały do hodowli Candida Albicans | TAK |  |
| 3.1 | Candida albicans, serotyp A, NCPF 3153 | TAK |  |
| 3.2 | Podłoże RPMI -1640 z l-glutaminą i węglanem sodu, płynne, sterylne, odpowiednie do hodowli komórkowych | Co najmniej 5 litrów |  |
| 3.3 | Surowica płodowa bydlęca | Co najmniej 3 litry |  |
| 3.4 | Szalki Petriego średnica 5 cm, jednorazowe sterylne | co najmniej 500 sztuk |  |
| 3.5 | Próbówki typu Faclon 25 ml, sterylne | co najmniej 500 sztuk |  |
| 3.6 | Końcówki do pipet – 500 ml i 100 ml | co najmniej 500 sztuk każdych |  |
| 3.7 | Szkiełka nakrywkowe do hodowli biofilmu typu Thermanox o zwiększonej adhezyjności, 24 x 30 mm, | co najmniej 500 sztuk |  |
| 3.8 | Próbówki Eppendorf, 2 ml | co najmniej 1000 sztuk |  |
| 3.9 | Etanol 95% | co najmniej 3l. |  |
| 3.10 | Kit do oznaczania żywotności komórek In vitro, na bazie odczynnika MTT | co najmniej 1 kit, 1000 testów |  |
| 3.11 | Antybiotyki grzybobójcze: Fluconazole i Itraconazole, >98% HPLC, Amphotericin B solubilized >95% HPLC | po 200 mg każdego |  |
| 3.12 | Bufor PBS, sterylny z chlorkiem wapnia i magnezem | co najmniej 2 litry |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Analizator rozkładu wielkości cząstek

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz.6

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 38434000-6 Analizatory, 38540000-2

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Pokój/pomieszczenie nr: 3.29 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Analizator rozkładu wielkości cząstek |
| a) | generator wytwarzający aerozol – minimalna średnica cząstek co najmniej 2,5 nm | TAK |  |
| b) | możliwość ciągłego i szybkiego skanowania | Jeden profil w czasie co najwyżej 30 sek. |  |
| c) | możliwość pomiaru zarówno stężenia liczbowego, jak i rozkładu wielkości cząstek submikronowych - czas pomiaru – nie mniej niż 30 sekund | TAK |  |
| d) | możliwość pomiaru wielkości cząstki o średnicy co najmniej 2,5 nm | TAK |  |
| e) | klasyfikator cząstek oparty na metodzie różnicowania cząstek poruszających się w polu elektrostatycznym | TAK |  |
| f) | licznik cząstek z możliwością wygenerowania pojedynczego impulsu w przypadku zarejestrowania pojedynczej cząstki w przedziale średnic nie węższym niż od 2,5 nm do 1000 nm: | TAK |  |
| g) | możliwość poboru próbki badanej z prędkością nie mniejsza niż | 100 nL/min |  |
| h) | generator aerozolu z neutralizatorem, który wytwarza promieniowanie jonizujące alfa w celu osiągnięcia rozkład ładunku aerozolu niezbędnego do wymiarowania i dokładnego zliczania cząstek | TAK |  |
| i) | wielkość promieniowania jonizującego alfa | o natężeniu co najmniej 5 mCi |  |
| j) | zakres pomiarowy wielkości cząstek | w przedziale nie węższym niż od 2,5 do150 nm |  |
| k) | zakres stężenia aerozolu | w przedziale nie węższym niż od 100 do 1015 mg/cm3 |  |
| l) | zakres mas cząsteczkowych | w przedziale nie węższym niż od 8 kDa do 100MDa |  |
| m) | liczba kanałów pomiarowych | nie gorsza niż 64 kanały na dekadę |  |
| n) | rozdzielczość pomiaru mas, nie gorsza niż | w zakresie od 7 do 10 m/Δm |  |
| o) | powtarzalność pomiaru masy | nie gorsza niż ± 5% |  |
| p) | programowany czas pomiaru profilu dystrybucji cząstek | w zakresie nie węższym niż od 30 do 300 sekund |  |
| q) | minimalna wielkość próbki | co najwyżej 250 nl |  |
| r) | pojemność zbiornik z próbką | nie więcej niż 1,5 ml |  |
| s) | praca system pod ciśnieniem atmosferycznym | TAK |  |
| t) | zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| u) | system sterujący pracujący w środowisku MS Windows | TAK |  |
| v) | Drukarka laserowa - kolorowa | Rozdzielczość druku w kolorze co najmniej 2400x600 dpi |  |
| w) | Butla gazowa na powietrze syntetyczne | Ilość gazu w butli co najmniej 10 kg |  |
| x) | Butla gazowa na dwutlenek węgla | Ilość gazu w butli co najmniej 26 kg |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Chromatograf gazowy z zestawem do akwizycji i obróbki danych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 7

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38432200-4 Chromatografy, 38432210-7 Chromatografy gazowe.

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 330 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Piec do kolumn |
|  | Programowanie temperatury w zakresie nie węższym niż: | od +4º powyżej temp. otoczenia do 450ºC |  |
|  | Czas schłodzenia od 400º do 50ºC | nie więcej niż 4,5 min. |  |
|  | Możliwość ustawienia co najmniej 24 ramp narostów temperaturowych | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ustawiania temperatury | nie gorsza niż 1ºC |  |
|  | Szybkość grzania | nie mniejsza niż 170ºC/min. |  |
| 2. | Detektor FID z elektroniczną kontrolą przepływów |
|  | Dysza ceramiczna | TAK |  |
|  | Czułość | nie gorsza niż 2pgC/s |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy | nie mniej niż 450ºC |  |
|  | Automatyczne zapalenie w przypadku zaniku płomienia | TAK |  |
| 3. | Dozownik automatyczny do gazów |
|  | z pętli 0,1 cm3 (do FID) oraz 1 cm3 (do TCD) | TAK |  |
|  | Programowalna kontrola podziału strumienia SPLITES | TAK |  |
|  | Elektroniczna kontrola przepływu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia co najmniej 24 ramp narostu temperatury | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy nie niższa niż | 450ºC |  |
|  | Maksymalna szybkość narostu temperatury nie mniejsza niż | 200ºC/min |  |
| 4. | Automatyczny dozownik do cieczy |
| a) | Stała strzykawka do aplikacji cieczy | TAK |  |
| b) | Na próbki ciekłe o pojemności co najmniej | 10 fiolek po 2 ml |  |
| 5. | Autosampler GC |
| a) | Na próbki ciekłe | nie mniej niż 10 fiolek po 2 ml |  |
| 6. | Kolumny |
|  | Kolumna kapilarna do rozdziału węglowodorów o długości | co najmniej 60 m |  |
|  | Kolumna kapilarna do rozdziału gazów trwałych o długości | co najmniej 60 m |  |
| 7. | Mikroprocesorowa jednostka sterująca z monitorem LCD, klawiaturą i myszką | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim do sterowania chromatografem oraz do zbierania i obróbki danych chromatograficznych | TAK |  |
| 9. | Dodatkowe wyposażenie |
| 9.1. | fiolki do autosamplera – co najmniej 100 szt. | TAK |  |
| 9.2. | programator temperatury | TAK |  |
| a) | mikroprocesorowy regulator temperatury z podtrójnym odczytem wartości mierzonej i zadanej przeznaczony do regulacji stałowartościowej | TAK |  |
| b) | uniwersalne wejście termometryczne: .z podtrójnym odczytem wartości mierzonej i zadanej termorezystancyjne Pt100, termoparowe J, K, S, N, E | TAK |  |
| c) | nie mniej niż 2 wyjścia regulacyjne SSR: wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID oraz wyjście 2: ON-OFF z histerezą | TAK |  |
| d) | możliwość programowania rodzaju wejścia | TAK |  |
| e) | możliwość blokowania zmian wartości zadanych | TAK |  |
| f) | możliwość programowej filtracji cyfrowej | TAK |  |
| g) | możliwość programowania charakterystyki pracy (kontroler procesu, RAMPING, Autotwining) | TAK |  |
| h) | potrójny wyświetlacz | TAK |  |
| g) | sygnalizacja wykrytych błędów z komunikatami na wyświetlaczu | TAK |  |
| i) | dokładność pomiaru dla wejścia Pt100 nie gorsza niż | 0,2% zakresu pomiarowego ±0,1°C |  |
| j) | dokładność pomiaru dla wejścia termoparowego nie gorsza niż | 0,3% zakresu pomiarowego ±2,1°C |  |
| k) | czas odpowiedzi nie dłuższy niż | 2s |  |
| l) | zasilanie standardowe | 230 V |  |
| m) | obudowa tablicowa | TAK |  |
| n) | Przekaźnik SSR współpracujący z programatorem temperatury, załączany w zerze lub natychmiastowo | TAK |  |
| o) | separacja galwaniczna wejście – wyjście | 4000V |  |
| 10.4. | Regulator masowego przepływu gazów |  |  |
| a) | max. wielkość przepływu gazu do co najmniej | 50 ml/min. |  |
| b) | dokładność nie gorsza | ± 0,5% |  |
| c) | powtarzalność nie gorsza niż | 0,3% |  |
| d) | czas odpowiedzi nie większy niż | 3 sek. |  |
| e) | współczynnik ciśnieniowy nie gorszy | 0.1%/0.01 MPa |  |
| f) | max. ciśnienie gazu nie mniej | 1 MPa |  |
| g) | zakres temperatur pracy co najmniej | do 40° C |  |
| h) | sygnał wyjściowy | do 5V |  |
| i) | pobór mocy nie większy niż | 2,5 W |  |
| j) | połączenie z zasilaczem przez złącze nie krótsze niż 1 m | TAK |  |
| 10.5. | Mikroprocesorowy sterownik | TAK |  |
| a) | możliwość sterowania procesem dozowania gazów przez regulator ze sterownika i komputera | TAK |  |
| b) | oprogramowanie sterownika - zasilacza z wbudowanymi funkcjami: tablica dla gazów: metan, tlen, wodór, hel, azot argon dwutlenek węgla , tlenek węgla wraz z współczynnikami konwersji dla warunków normalnych w odniesieniu do azotu, co pozwoli na stosowanie tego samego regulatora przepływu do różnych gazów, totalizer do zliczania ilości przetaczanego gazu, automatyczne zerowanie regulatora przepływu | TAK |  |
| c) | temperatura pracy co najmniej | do 35° C |  |
| d) | cyfrowy pomiar przepływu | wyskalowany w NmL/min |  |
| e) | cyfrowy pomiar ciśnienia | wyskalowany w kPa; |  |
| f) | wyświetlacz - matryca podświetlana | TAK |  |
| g) | rodzaj pracy automatyczny oraz sterowany mikroprocesorem/ możliwość automatycznej pracy i sterowanie mikroprocesorem | TAK |  |
| h) | napięcie wyjściowe± 15V DC stabilizowane ( 2X150mA ) | TAK |  |
| i) | pobór mocy max. Nie większy niż | 16 VA |  |
| j) | kable łączące sterownik z regulatorem przepływu co najmniej | 5 m |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie (w języku polskim) dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia co najmniej przez 2 dni | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie produktów w formie kart katalogowych lub dokumentacji technicznej umożliwiającej weryfikację parametrów oferowanego wyposażenia | TAK |  |
| 3/ | Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.......................................................................

Podpis i  pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Spektrofotometr FTIR z przystawką foto-akustyczną, pastylkarką i

prasą

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9 poz. 8

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38433000-9 Spektrometry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 330 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Spektrofotometr FTIR |
| a) | Zakres pomiarowy w przedziale nie węższym niż | od 25 000 do 10 cm-1 |  |
| b) | rozdzielczość | nie gorsza niż 0,07cm-1 |  |
| c) | ceramiczne źródło światła o wysokiej intensywności oraz emisji o charakterystyce ciała doskonale czarnego | TAK |  |
| d) | stosunek sygnału do szumu | nie gorszy niż 50000:1 |  |
| e) | zakres szybkości skanowania nie mniejszy niż: | 20 widm/s |  |
| f) | oprogramowanie komputerowe działające w środowisku MS Windows, umożliwiające analizę i sterowanie spektrometrem, posiadające między innymi – funkcję sterowania urządzeniem, funkcję przechowywania i wyszukiwania danych, analizy statystycznej krzywych kalibracyjnych, analizę widm oraz szablony raportów | TAK |  |
| g) | wyświetlacz | TAK |  |
| 2. | Przystawka foto-akustyczna (PAS) wraz z oprzyrządowaniem | TAK |  |
| 3. | Prasa – tabletkarka na typowe tabletki 13mm | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw aparatów do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych paliw płynnych i olejów smarowych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 9, 10, 11, 12

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38.50.00.00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: 1.54 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Automatyczny aparat do oznaczania prężności par PABS, PTOT, DVPE, RVPE, ASVP & AVP |
| a) | Możliwość pomiar aparatu wg norm: PN-EN 13016-1, PN-EN 13016-2, ASTM D 5188, ASTM D 5191, ASTM D 5482, ASTM D 6377, ASTM D 6378, ASTM D 6897, ASTM D 323 (C-korelacja), IP 394, IP 409, IP 481 | TAK |  |
| b) | Zakres temperatur w przedziale nie węższym niż | 0-120ºC |  |
| c) | Rozdzielczość wskazań temperatury nie gorsza niż | ± 0,01ºC |  |
| d) | Realizacja chłodzenia za pomocą elementu Peltier | TAK |  |
| e) | Zakres roboczy ciśnienia w przedziale nie węższym niż | 0-1000 kPa |  |
| f) | Rozdzielczość wskazań ciśnienia nie gorsza niż | ± 0,1 kPa |  |
| g) | Zmienny stosunek para / ciecz w przedziale nie węższym niż | od 0,02/1 do 100/1 |  |
| h) | Mycie układu automatyczne kolejną porcją próbki | TAK |  |
| i) | Podawanie próbki automatyczne za pomocą wbudowanej pompki | TAK |  |
| j) | Wbudowany 15 μm filtr metalowy | TAK |  |
| k) | Wbudowany kolorowy ekran dodatkowy | TAK |  |
| l) | Wbudowane oprogramowanie umożliwiające kontrolę jakości, powtarzalności i odtwarzalności zgodnie z ASTM D 6299. | TAK |  |
| m) | Aparat z wbudowanym komputerem przemysłowym | TAK |  |
| n) | Aparat wyposażony w porty USB, RS 232. Możliwość podłączenia do LIMS i Ethernet | TAK |  |
| 2. Ręczny zestaw do oznaczania właściwości niskotemperaturowych olejów napędowych - temperatury blokady zimnego filtra |
| a) | Kriostat do oziębiania próbki w celu przeprowadzenia testu zablokowania zimnego filtra CFPP zgodnie z EN 116 oraz ASTM D 6371 | TAK |  |
| b) | Łaźnia testowa ze stali nierdzewnej posiadająca 3 stanowiska pomiarowe | TAK |  |
| c) | Moduł elektroniczny sterujący temperaturą w zakresie nie węższym niż od +100°C do -50°C. | TAK |  |
| d) | Stabilność temperatury nie gorsza niż | ±0,01°C |  |
| e) | Pojemność łaźni nie mniejsza niż | 12 litrów |  |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe |
| 2.1. | Wkład testowy zawierający: min. 2 naczynia wyrównawcze o pojemności 5 litrów, trójnik, manometr, podłączenia oraz probówkę testową. | TAK |  |
| 2.2. | Pompa próżniowa, bezolejowa zapewniająca maksymalny przepływ nie mniejszy niż 23 l/min | TAK |  |
| 2.3. | Zestaw części zamiennych zawierający: Probówkę testową: 10 sztuk Naczynia z płaskim dnem – 10 sztuk Termometr ASTM 5C – 3 sztuki | TAK |  |
| 3. Aparat do oceny stanu oleju w eksploatacji (OCM) |
| a) | Metoda testowa oparta na ocenie plamy (na bibule), która pozwala monitorować stan oleju w eksploatacji oraz jego własności dyspergujące | TAK |  |
| b) | Pomiar indeksu zanieczyszczenia (zawartości nierozpuszczalnych substancji o charakterze sadzy) | TAK |  |
| c) | Aparat automatyczny | TAK |  |
| d) | Wbudowane dwa źródła światła: przeciw i światło frontowe LED | TAK |  |
| e) | Kamera do zdjęć w kolorze | TAK |  |
| f) | Oprogramowanie skanujące i analizujące wszystkie pola plamy oraz wyliczające automatycznie parametry dla oceny jakości oleju: Dyspergowalność (MD) Indeks zanieczyszczenia (IC), Łączony wskaźnik oceny działania (DP), który jest matematyczną kombinacją obydwu parametrów IC i MD. | TAK |  |
| g) | Eksport wyników do formatu Excel lub innych umożliwiających analizę danych | TAK |  |
| h) | Możliwość zapisania zdjęć i obrazów plam w raz z obliczonymi wynikami na USB | TAK |  |
| i) | Możliwość kojarzenia numer ID próbki z jej mapą bitową | TAK |  |
| j) | Kalibracja systemu obrazu: zestaw kalibracyjny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  |
| k) | Aparat wyposażony w: Zestaw kalibracyjny Drukarka Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4. Aparat do oznaczania ścieru ferromagnetycznego w jednostkach PQ INDEKS w olejach smarowych |
| a) | Pomiar cząstek ścieru, niezależnie od ich wielkości i rozkładu | TAK |  |
| b) | Pomiar nie wymaga przygotowania próbki | TAK |  |
| c) | Aparat nie może być czuły na żelazo w postaci rdzy, efektów korozji lub w postaci związków metaloorganicznych | TAK |  |
| d) | Wynik podawany jest w jednostkach Indeksu PQ | TAK |  |
| e) | Rozdzielczość nie gorsza niż | 1 PQ |  |
| f) | Minimalny Poziom Detekcji PQ nie większy niż | 1 PQ |  |
| g) | Powtarzalność nie gorsza niż | 4 PQ lub ± 1% |  |
| h) | Porty komunikacyjne minimum | Ethernet, USB |  |
| i) | Wymagane wyposażenie dodatkowe: - butelki 100 ml HDPE na próbki min. 250 szt. - butelki 100 ml PET na próbki min. 250 szt. - pojemniki 2ml na próbki dla olejów i smarów min. 3000 szt. | TAK |  |
| 5. Dedykowany stół pod aparaturę |
| a) | Konstrukcja mebla - szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. 1x szafka typ: D2002a "700": (2x drzwiczki i 1x półka, 1x zamek); 1x stanowisko robocze otwarte dwustanowiskowe typ: A1004a "1800" (stanowisko przystosowane do kanałów wywiewnych); 1x stół otwarty typ: A1001 "900"; blat DURCON 19mm | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi dostarczonych urządzeń dla min. 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz trwale oznaczone znakiem CE | TAK |  |
| 3/ | Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do ich uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego | TAK |  |
| 4/ | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub przetłumaczone na język polski | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: System wizyjny do oceny zmęczenia operatora – urządzenie okulograficzne

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz.13

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38600000-1 – Przyrządy optyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 161 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie okulograficzne wraz z jednostką rejestrującą – 1 sztuka |  |
|  | Okulograf zintegrowany z okularami | TAK |  |
|  | Budowa urządzenia okulograficznego | nagłowna w formie okularów |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia kalibracji urządzenia | TAK |  |
|  | Rodzaj technologii rejestracji ruchów oka | technologia video, dla każdego oka osobno |  |
|  | Automatyczna kompensacja błędu paralaksy | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania | nie mniejsza niż 60 Hz |  |
|  | Obszar śledzenia gałki ocznej w pionie | nie mniejszy niż 60o |  |
|  | Obszar śledzenia gałki ocznej w poziomie | nie mniejszy niż 80o |  |
|  | Maksymalne odchylenie pomiaru | co najwyżej 0,5o |  |
|  | Możliwość współpracy ze szkłami kontaktowymi | TAK |  |
|  | Czas pracy ciągłej rejestratora (na baterii) | nie mniejszy niż 120 minut |  |
|  | Rozdzielczość pracy kamery sceny | nie gorsza niż 1280x960 |  |
|  | Prędkość pracy kamery sceny | Min. 20 fps |  |
|  | Rodzaj interfejsu komunikacyjnego | USB 2.0 lub lepszy |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające w czasie rzeczywistym podgląd w trakcie nagrywania | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania analiz na dołączonym, dedykowanym oprogramowaniu z możliwością eksportu danych do programów m. in. Excel, Matlab oraz plików tekstowych | TAK |  |
|  | Licencja na oprogramowanie | bezterminowa z bezpłatnymi aktualizacjami |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Materiały szkoleniowe, instrukcje obsługi urządzenia w formie drukowanej oraz elektronicznej w języku angielskim lub polskim | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Analizator tekstury

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz.14

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38425500-5 Aparaty do oceny wytrzymałości

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Centralne Laboratorium Badawcze Pokój/pomieszczenie nr: 3.27 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Analizator tekstury |
| a) | Dwukolumnowy z głowicą 5 kg o zakresie pomiarowym w przedziale nie węższym niż | od 0 do 750 kg |  |
| b) | Dodatkowo trzy różne, wymienne głowice pomiarowe – 30 kg, 100 kg i 500 kg | tak |  |
| c) | Możliwość samodzielnej wymiany głowic pomiarowych przez użytkownika sprzętu | tak |  |
| d) | Możliwość doposażenia urządzenia w dodatkowe, wymienne głowice pomiarowe | tak |  |
| e) | Pamięć kalibracji głowic pomiarowych | tak |  |
| f) | Zakres temperatura pracy urządzenia w przedziale nie węższym niż | od 0 do 40°C |  |
| g) | Maksymalna waga urządzenia | poniżej 40 kg |  |
| h) | Wysokość urządzenia | nie większa niż 1000 mm |  |
| i) | Maksymalna prędkość przesuwu głowic 30kg i 100 kg podczas testów | nie większa niż 20 mm/s |  |
| j) | Maksymalna prędkość przesuwu głowicy 750 kg podczas testów | nie większa niż 13 mm/s |  |
| k) | Minimalna prędkość przesuwu głowic podczas testów | nie większa niż 0,01mm/s |  |
| l) | Rozdzielczość przemieszczenia | nie gorsza niż 0,001mm |  |
| m) | Rozdzielczość siły | nie gorsza niż 0,1 g |  |
| n) | Dokładność pomiaru prędkości | nie gorsza niż 0,1% |  |
| o) | Dokładność głowic pomiarowych nie gorsza niż | +/- 1% |  |
| p) | Możliwość zaprogramowania detekcji pęknięcia (złamania) badanego produktu | tak |  |
| q) | Licencja na oprogramowania na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych | tak |  |
| r) | Częstotliwość próbkowania | Nie mniejsza niż 500 punktów pomiarowych na sekundę |  |
| s) | Połączenie teksturometru z komputerem przez port USB | tak |  |
| 1.1. | Moduły i przystawki pomiarowe |
| a) | Adapter USB | tak |  |
| b) | Dedykowany stolik pomocniczy do testów | tak |  |
| c) | Uchwyt pozycjonujący | tak |  |
| d) | Przystawka do rozrywania | tak |  |
| e) | Zakres roboczy przystawki do rozrywania w przedziale nie węższym niż | od 0 do 750 kg |  |
| f) | Płytka ściskająca o średnicy 75 mm | tak |  |
| g) | Zestaw sond Magness-Taylor (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 7 mm, 11 mm) | tak |  |
| h) | Sonda walcowa o średnicy 50 mm | tak |  |
| 1.2. | Kabina termiczna |
| a) | Zakres temperatur roboczych w przedziale nie węższym niż | od -5 °C do 80°C |  |
| b) | Średnia prędkość wzrostu temperatury | nie mniejsza niż 8 °C/min. |  |
| c) | Średnia prędkość obniżania temperatury | nie mniejsza niż 2 °C/min. |  |
| 1.3. | Oprogramowanie sterujące pracą teksturometru |
| a) | Oprogramowanie umożliwiające obsługę wszystkich zamawianych przystawek | tak |  |
| b) | Możliwość rozbudowy sprzętu o dodatkowe moduły bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania | tak |  |
| c) | Płyta CD z programowaniem | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w języku polskim dla min. 10 osób w siedzibie Zamawiającego przez co najmniej 3 dni robocze | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dostawca powinien zagwarantować dostęp do bezpłatnych uaktualnionych wersji oprogramowania sprzętu oraz przedstawić formę ich udostępnienia | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  System pomiaru, akwizycji i analizy sygnału akustycznego i

drganiowego z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 15

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38434200-8 Urządzenia do pomiaru natężenia

dźwięku; 38120000-2 Przyrządy meteorologiczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Pojazdów Pokój/pomieszczenie nr: Budynek B 0.55 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Miernik |
|  | czterokanałowy przenośny miernik dźwięku i drgań klasy 1 o zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym z oprogramowaniem do analizy wartości zmierzonych; | TAK |  |
|  | pamięć wewnętrzna nieulotna; | min. 32 MB |  |
|  | wyjście dla pamięci zewnętrznej USB; | TAK |  |
|  | pomiar jednoczesny we wszystkich 4 kanałach | TAK |  |
|  | wyposażony w komplet filtrów korekcyjnych dla toru akustycznego i drganiowego do badań na stanowiskach pracy oraz do oceny stanu maszyn; | TAK |  |
|  | realizacja analizy w czasie rzeczywistym przy użyciu filtrów tercjowych, oktawowych i FFT jednocześnie we wszystkich 4 kanałach; | TAK |  |
|  | rejestracja przebiegów czasowych; | TAK |  |
|  | niezbędne okablowanie do zrealizowania wyszczególnio-nych pomiarów w zakresie toru akustycznego, drganiowego, a także komunikacji miernika z komputerami PC; | TAK |  |
|  | przenośna jednostka mikroprocesorowa przeznaczona do przewodowego i bezprzewodowego sterowania/odczytu z miernika/miernikiem, wyposażona w oprogramowanie do obróbki wyników badań i ich archiwizacji oraz do opracowywania tekstów, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników, uzupełniona o rejestrator otoczenia. | TAK |  |
| 2. | Tor akustyczny |
|  | 4 szt. mikrofonów pomiarowych ½” z przedwzmacniaczami; | TAK |  |
|  | 1 szt. mikrofonu dozymetrycznego ½” z przedwzmacniaczem | TAK |  |
|  | 1 szt. elastycznego przedłużacza mikrofonowego typu „gęsia szyja”; | TAK |  |
|  | 4 szt. mocowań mikrofonów do statywu; | TAK |  |
|  | 4 szt. statywów o wysokości minimum 4 m; | TAK |  |
|  | 3 szt. kabli mikrofonowych o długości min. 10 m, 1 szt. kabla mikrofonowego o długości min. 30 m; | TAK |  |
|  | 4 szt. osłon mikrofonowych przeciwwietrznych, | TAK |  |
|  | 1 szt. osłony mikrofonowej wszechpogodowej; | TAK |  |
|  | wzorcowany kalibrator akustyczny klasy 1, poziom ciśnienia akustycznego 94 dB i 114 dB, 1000 Hz; | TAK |  |
| 3. | Tor drganiowy |
|  | trójosiowy zestaw do drgań ogólnych w poduszce gumowej z wzorcowaniem; | TAK |  |
|  | zestaw do drgań miejscowych z przetwornikiem trójosiowym i zestawem uchwytów oraz wzorcowaniem; | TAK |  |
|  | jednoosiowy czujnik drgań do oceny stanu maszyn z wzorcowaniem; | TAK |  |
|  | wzorcowany kalibrator drgań klasy 1, przyspieszenie drgań 1 m/s2 oraz 10 m/s2, częstotliwości drgań 16 Hz, 80Hz, 160 Hz; | TAK |  |
| 4. | Stacja meteorologiczna |
|  | bezprzewodowa, przenośna stacja meteo zawierającej czujniki do pomiaru: temperatury powietrza w zakresie nie węższym niż od -40 do +55 st. Celsjusza, wilgotności względnej powietrza, prędkości i kierunku wiatru, opadu deszczu, ciśnienia atm.; | TAK |  |
|  | konsola bezprzewodowa wyświetlająca dane z możliwością podłączenia do komputera PC z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację oraz konwersję danych; | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dedykowane opakowania zbiorcze na powyższe składowe zestawu pomiarowego, ułatwiające jego transport i badania terenowe. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 13

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Linia do produkcji obwodów drukowanych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 16

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 31712300-3 Obwody drukowane

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr:3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wiertarko frezarka CNC | 1 szt. |  |
| 1.1 | 3 osiowy system pozycjonowania wrzeciona | TAK |  |
| 1.2 | zestaw frezów do produkcji PCB rozdzielczość co najmniej | 6 milsów |  |
| 1.3 | płaszczyzna robocza co najmniej | 200x300 mm |  |
| 1.4 | oprogramowanie z obsługą plików Gerber | TAK |  |
| 2. | Zestaw do nanoszenia folii fotorezystywnej | 1 szt. |  |
| 2.1 | obszar roboczy co najmniej | 200x300mm |  |
| 3. | Obcinaczka do płytek | 1 szt. |  |
| 3.1 | długość cięcia co najmniej | 300mm |  |
| 4. | Naświetlarka UV do PCB z timerem | 1 szt. |  |
| 4.1 | obszar roboczy co najmniej | 200x300mm |  |
| 5. | Przyrząd do wywoływania, płukania i suszenia PCB | 1 szt. |  |
| 5.1 | obszar roboczy co najmniej | 200x300mm |  |
| 5.2 | timer | TAK |  |
| 6. | Przyrząd do nakładania solder maski | 1 szt. |  |
| 6.1 | obszar roboczy co najmniej | 200x300mm |  |
| 6.2 | timer | TAK |  |
| 7. | Zestaw niezbędnych odczynników i materiałów do wytworzenia co najmniej 0,5 m2 | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 14

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: System do tworzenia obiektów 3D – dostawa skanera i drukarki 3D

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 17, cz.1 z 2

Zamawiana ilość (szt.):

Grupa i kod CPV w ramach grupy: 30232100-5 Drukarki i plotery

38520000-6 Skanery

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Pokój/pomieszczenie nr: 1.72 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Skaner 3D - 1 szt. | MODEL |  |
|  | technika skanowania | światło LED |  |
|  | rozdzielczość co najmniej | 2 Mpix |  |
|  | pole pomiarowe co najmniej | 300 x 200 x 200 mm |  |
|  | próbkowanie co najmniej | 5 pkt/mm2 |  |
|  | dokładność nie gorsza niż | 50 m |  |
|  | pomiar geometryczny X,Y,Z | TAK |  |
|  | pomiar tekstury | TAK |  |
|  | zamknięta obudowa głowicy 3D | TAK |  |
|  | statyw do mocowania skanera | TAK |  |
|  | głowica skanująca nie wymagająca kalibracji | TAK |  |
|  | układ do automatycznego pomiaru w zakresie 360º sprzężony z głowicą skanującą | TAK |  |
|  | futerał | TAK |  |
|  | oprogramowanie sterujące głowicą skanującą 3D w języku polskim | TAK |  |
|  | edycja i przetwarzanie danych pomiarowych | TAK |  |
|  | import plików co najmniej w formacie TXT, STL | TAK |  |
|  | eksport plików co najmniej w formacie TXT, STL |  |  |
|  | nieograniczony czas licencji na użytkowanie oprogramowania | TAK |  |
|  | tworzenia modeli | TAK |  |
|  | licencja wielostanowiskowa (co najmniej 4 stanowiska) | TAK |  |
| 2. | Drukarka 3D - 1 szt. | MODEL |  |
|  | wielkość komory roboczej, co najmniej | 0,1 x 0,1 x 0,1 m |  |
|  | grubość warstwy regulowana w zakresie co najmniej | 0,20– 0,30 mm |  |
|  | współpraca z PC poprzez port USB | TAK |  |
|  | kabel USB o długości co najmniej 1,5m | TAK |  |
|  | zasilacz sieciowy | TAK |  |
|  | materiał do druku w różnych kolorach co najmniej | 4 szt. |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 15

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: System do tworzenia obiektów 3D – dostawa kamery i odtwarzacza 3D

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 17, cz. 2 z 2

Zamawiana ilość (szt.):

Grupa i kod CPV w ramach grupy: 38651600-9 Kamery cyfrowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 1.72 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kamera 3D - 1 szt. | MODEL |  |
|  | możliwość filmowania w trybie 3D i 2D | TAK |  |
|  | rozdzielczość zapisu co najmniej | 1900 x 1000 |  |
|  | zoom optyczny co najmniej | x 8 |  |
|  | ekran 3D co najmniej | 3 cale |  |
|  | pamięć co najmniej | 64 GB |  |
|  | zasilacz AC 230V | TAK |  |
|  | przewód zasilający | TAK |  |
|  | akumulator DC | TAK |  |
|  | ładowarka do akumulatora DC | TAK |  |
|  | przewód połączeniowy USB | TAK |  |
|  | przewód połączeniowy HDMI | TAK |  |
|  | oprogramowanie edycyjne | TAK |  |
|  | gniazdo pamięci zewnętrznej | TAK |  |
|  | pamięć zewnętrzna kompatybilna z gniazdem kamery co najmniej 64 GB | 4 szt. |  |
|  |  | szybkość odczytu co najmniej 30 MB/s |  |
| 2. | Amplituner z odtwarzaczem Blue-ray - 1 szt. | MODEL |  |
|  | technologia 7.1 | TAK |  |
|  | ilość głośników nie mniej niż | 6 |  |
|  | głośniki ekranowane magnetycznie | TAK |  |
|  | łączna moc muzyczna głośników nie mniej niż | 750 W |  |
|  | komplet przewodów połączeniowych głośników | TAK |  |
|  | procesor DSP co najmniej 24 bitowy | TAK |  |
|  | technologia DTS - HD | TAK |  |
|  | technologia BlueRay 3D | TAK |  |
|  | technologia Dolby true HD | TAK |  |
|  | konwersja obrazu 2D do 3D | TAK |  |
|  | złącza co najmniej | USB; HDMI |  |
|  | przewód połączeniowy HDMI co najmniej 1,5m | 1 szt. |  |
|  | przewód połączeniowy USB co najmniej 1,5m | 1 szt. |  |
|  | płytki Blue Ray 25GB – co najmniej | 25 szt. |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 16

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa

urządzenia plazmowego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9 poz.18, cz. 1 z 3

Zamawiana ilość (szt.):  1 szt.

| Grupa i kod z CPV w ramach grupy: | 38900000-4 różne przyrządy do badań lub testowania |
| --- | --- |

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 3.28 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 4. | 5. |
| 1. | Urządzenie plazmowe - 1 szt. | MODEL |  |
|  | plazma niskotemperaturowa | TAK |  |
|  | komora robocza o długości co najmniej | 0,25 m |  |
|  | pojemność komory roboczej nie mniej niż | 2,5 dm3 |  |
|  | pompa próżniowa o wydajności co najmniej | 1m3/h |  |
|  | filtr ssania do pompy próżniowej | TAK |  |
|  | doprowadzenie gazu | TAK |  |
|  | uchwyt obrabianych elementów co najmniej | 1 szt. |  |
|  | sterowanie czasem procesu | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia w komorze roboczej | TAK |  |
|  | czujnik strumienia jonów | TAK |  |
|  | elektroda półkowa | TAK |  |
|  | wskaźnik temperatury | TAK |  |
|  | generator wysokiej częstotliwości, co najmniej | 13 MHz |  |
|  | wskaźnik mocy generatora | TAK |  |
|  | zestaw części zamiennych | TAK |  |
|  | współpraca z PC | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 17

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Stanowisko do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa

mierników pola elektrycznego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 18, cz. 2 z 3

Zamawiana ilość (szt.):

| Grupa i kod z CPV w ramach grupy: | 38900000-4 różne przyrządy do badań lub testowania |
| --- | --- |

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 1.72 / 1.74 / 0.60 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Miernik pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości typ I - 5 szt. | MODEL |  |
|  | czujnik pomiarowy | 3-osiowy |  |
|  | zakres mierzonych częstotliwości co najmniej | 30 – 2000 Hz |  |
|  | pomiar natężenia pola magnetycznego | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej do | 200 T |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 0,1 T |  |
|  | tryb pomiaru co najmniej | ciągły, wartość minimalna, wartość maksymalna |  |
|  | częstotliwość pomiaru co najwyżej co | 0,5 s |  |
|  | pamięć pomiarów co najmniej | 500 |  |
| 2. | Miernik pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości typ II - 2 szt. | MODEL |  |
|  | czujnik pomiarowy | 3-osiowy |  |
|  | zakres mierzonych częstotliwości co najmniej | 30 – 2000 Hz |  |
|  | pomiar natężenia pola magnetycznego | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej do | 200 T |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 0,1 T |  |
|  | tryb pomiaru co najmniej | ciągły, wartość minimalna, wartość maksymalna |  |
|  | częstotliwość pomiaru co najwyżej co | 0,5 s |  |
|  | łączność z komputerem | TAK |  |
|  | przewód połączeniowy z komputerem | TAK |  |
|  | program do współpracy z komputerem | TAK |  |
| 3. | Miernik pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości typ I - 5 szt. | MODEL |  |
|  | czujnik pomiarowy | 3-osiowy |  |
|  | pomiar bezkierunkowy | TAK |  |
|  | pomiar w każdej osi osobno | TAK |  |
|  | zakres mierzonych częstotliwości co najmniej | 50 MHz – 3 GHz |  |
|  | pomiar natężenia pola magnetycznego | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0,1 mA/m – 0,5 A/m |  |
|  | maksymalna rozdzielczość | 0,1 A/m |  |
|  | pomiar natężenia pola elektrycznego | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0,01 V/m – 20 V/m |  |
|  | maksymalna rozdzielczość | 0,1 mV/m |  |
|  | pomiar gęstości mocy pola | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0,01 W/m2 – 100 W/m2 |  |
|  | maksymalna rozdzielczość | 0,1 W/m2 |  |
|  | tryb pomiaru co najmniej | ciągły, wartość minimalna, wartość maksymalna |  |
|  | częstotliwość pomiaru co najwyżej co | 1,5 s |  |
|  | pamięć pomiarów co najmniej | 200 |  |
| 4. | Miernik pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości typ II - 2 szt. | MODEL |  |
|  | czujnik pomiarowy | 3-osiowy |  |
|  | pomiar bezkierunkowy | TAK |  |
|  | pomiar w każdej osi osobno | TAK |  |
|  | zakres mierzonych częstotliwości co najmniej | 10 MHz – 5 GHz |  |
|  | pomiar natężenia pola magnetycznego | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0,06 mA/m – 0,02 A/m |  |
|  | maksymalna rozdzielczość | 0,5 A/m |  |
|  | pomiar natężenia pola elektrycznego | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0,05 V/m – 10 V/m |  |
|  | maksymalna rozdzielczość | 0,5 mV/m |  |
|  | pomiar gęstości mocy pola | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 1 mW/m2 – 0,3 W/m2 |  |
|  | maksymalna rozdzielczość | 10 W/m2 |  |
|  | tryb pomiaru co najmniej | ciągły, wartość minimalna, wartość maksymalna |  |
|  | częstotliwość pomiaru co najwyżej co | 1,5 s |  |
|  | pamięć pomiarów co najmniej | 200 |  |
| 5. | Miernik pola elektrostatycznego - 3 szt. | MODEL |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej do | 29 kV |  |
|  | rozdzielczość co najwyżej | 1 V |  |
|  | pomiar polaryzacji ładunku „+” / „-” | TAK |  |
|  | pomiar wartości szczytowej | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 18

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stanowisko do badania inteligentnych instalacji elektrycznych - dostawa mierników gazów

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 18, cz. 3 z 3

Zamawiana ilość (szt.):  1 szt.

| Grupa i kod z CPV w ramach grupy: | 38900000-4 różne przyrządy do badań lub testowania |
| --- | --- |

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 1.74; 1.72 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Miernik/detektor gazu typ I - 2 szt. | MODEL |  |
|  | wykrywany gaz co najmniej | metan, LPG |  |
|  | wykrywane opary co najmniej | benzyny |  |
|  | wyświetlacz alfanumeryczny | TAK |  |
|  | sonda pomiarowa z wysięgnikiem co najmniej | 1 m |  |
|  | komplet baterii ładowalnych | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 2. | Miernik/detektor gazu typ II - 2 szt. | MODEL |  |
|  | wykrywany gaz co najmniej | metan, LPG |  |
|  | wykrywane opary co najmniej | benzyny |  |
|  | wyświetlacz alfanumeryczny | TAK |  |
|  | sonda pomiarowa w giętkim peszelu co najmniej | 0,3 m |  |
|  | komplet baterii ładowalnych | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 3. | Miernik zawartości tlenu - 2 szt. | MODEL |  |
|  | sonda pomiarowa | TAK |  |
|  | pomiar zawartości tlenu w powietrzu | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy | 0 – 100% O2 |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 0,1 % O2 |  |
|  | pomiar zawartości tlenu w roztworze | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0 – 20mg/l |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 0,1 mg/l |  |
|  | wyświetlacz alfanumeryczny | TAK |  |
|  | łączność z komputerem | TAK |  |
|  | przewód połączeniowy z komputerem | TAK |  |
|  | program do współpracy z komputerem | TAK |  |
|  | dodatkowa sonda tlenowa | 1 szt. |  |
| 4. | Miernik dwutlenku węgla - 2 szt. | MODEL |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0 – 4000 ppm |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 1 ppm |  |
|  | wyświetlacz alfanumeryczny | TAK |  |
|  | łączność z komputerem | TAK |  |
|  | przewód połączeniowy z komputerem | TAK |  |
|  | komplet baterii ładowalnych | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 4. | Miernik tlenku węgla - 2 szt. | MODEL |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0 – 1000 ppm |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 1 ppm |  |
|  | wyświetlacz alfanumeryczny | TAK |  |
|  | komplet baterii ładowalnych | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |
| 5. | Miernik wielogazowy - 1 szt. | MODEL |  |
|  | pomiar poziomu gazów i oparów wybuchowych | TAK |  |
|  | pomiar zawartości tlenu | TAK |  |
|  | pomiar stężenia H2S | TAK |  |
|  | pomiar stężenia CO | TAK |  |
|  | pompka elektryczna z przewodem połączeniowym i końcówką zasysającą | TAK |  |
|  | komplet filtrów | TAK |  |
|  | logowanie danych | TAK |  |
|  | wyświetlacz alfanumeryczny | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy co najmniej | 0 – 1000 ppm |  |
|  | rozdzielczość nie gorsza niż | 1 ppm |  |
|  | akumulator | TAK |  |
|  | zasilacz do ładowania akumulatora | TAK |  |
|  | pokrowiec | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 19

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Układ kontroli zagrożeń bezpieczeństwa – dostawa zestawów laboratoryjnych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 19, cz.1 z 2

Zamawiana ilość (szt.):

Grupa i kod CPV w ramach grupy: 38970000-5 badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 1.74 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zestaw laboratoryjny o budowie modułowej | 4 szt. |  |
| 1.1 | wyposażenie pojedynczego stanowiska |
|  | przycisk NO/NC | 6 szt. |  |
|  | dioda sygnalizacyjna | 6 szt. |  |
|  | stycznik ze stykami pomocniczymi co najmniej 2NO i 2NC | 2 szt. |  |
|  | wyłącznik termiczny ze stykiem pomocniczym co najmniej 1NC | 1 szt. |  |
|  | wyłącznik czasowy ze stykiem pomocniczym co najmniej 1NC | 1 szt. |  |
|  | wyłącznik krańcowy | 1 szt. |  |
|  | stelaż laboratoryjny co najmniej 3-poziomowy | 1 szt. |  |
|  | komplet przewodów połączeniowych | 1 szt. |  |
| 1.2 | wyposażenie dodatkowe |
|  | czujnik zbliżeniowy indukcyjny | 2 szt. |  |
|  | czujnik zbliżeniowy pojemnościowy | 2 szt. |  |
|  | czujnik fotooptyczny typu bariera | 2 szt. |  |
|  | czujnik fotooptyczny odbiciowy | 2 szt. |  |
|  | magnetyczny czujnik poziomu cieczy | 2 szt. |  |
|  | elektrodowy czujnik poziomu ze sterownikiem | 2 szt. |  |
|  | dodatkowy komplet przewodów połączeniowych | 2 szt. |  |
|  | dodatkowy stelaż laboratoryjny 3-poziomowy | 1 szt. |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 20

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Układ kontroli zagrożeń bezpieczeństwa – dostawa zasilaczy stanowisk laboratoryjnych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 19, cz. 2 z 2

Zamawiana ilość (szt.):

Grupa i kod CPV w ramach grupy: 38970000-5 badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii Pokój/pomieszczenie nr: 1.74 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Transformator systemowy | 5 szt. |  |
|  | moc co najmniej | 1,3 kVA |  |
|  | napięcie uzwojenia pierwotnego | 230/400 V |  |
|  | napięcie uzwojenia wtórnego | 127/220 V |  |
|  | częstotliwość pracy | 50 / 60 Hz |  |
|  | przystosowany do zainstalowania w ramie montażowej | TAK |  |
|  | wysokość płyty czołowej do mocowania w ramie | 297 ± 2 mm |  |
|  | grubość płyty czołowej do mocowania w ramie | 5 ± 1 mm |  |
| 2. | Zestaw przewodów połączeniowych | 2 kpl. |  |
|  | ilość przewodów w komplecie co najmniej | 15 szt. |  |
|  | przewody różnej długości o wymiarach: 0,25m; 0,5m; 1,0m 1,5m | TAK |  |
|  | obustronne zakończenie przewodu | wtyk bezpieczny 4mm |  |
| 3. | Zestaw zwór połączeniowych | 2 kpl. |  |
|  | wtyk bezpieczny 4mm | TAK |  |
|  | odległość między wtykami w zworze | 19 mm |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 21

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mobilny system georadarowy GPR służący do rozpoznawania zasięgu

systemu korzeniowego drzew z tomografem rezystancji elektrycznej i ręcznym dalmierzem

laserowym do pomiaru wysokości drzew

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 20

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  33115000-9 Urządzenia do tomografii, 38115000-4 Aparatura radarowa, 38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu pokój/pomieszczenie nr: 1.16 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Tomograf oporności elektrycznej |
| a) | Jednostka główna sterująco-odczytowa z własnym ekranem LCD, przyciskami nawigacyjnymi i pamięcią umożliwiająca samodzielne badanie bez konieczności podłączenia do komputera PC oraz z akumulatorem do pracy w terenie zapewniającym ciągłość pracy min. 7 godz. | TAK |  |
| b) | Zasilacz sieciowy do ładowania akumulatorów | TAK |  |
| c) | 24 punkty pomiarowe, z których 12 musi podawać napięcie elektryczne do pnia drzewa a 12 mierzyć oporność pnia | TAK |  |
| d) | Czas pomiaru nie dłuższy niż | 30 s |  |
| e) | Możliwość wykonywania testów przez tomograf za pomocą komputera zewnętrznego | TAK |  |
| f) | Zapewnienie możliwości odczytu sygnału i współpracy z suwmiarką typu Picus Caliper 150 posiadaną przez zamawiającego | TAK |  |
| g) | Zapewnienie możliwości łączenia się z komputerem pomiarowym za pomocą min. USB i Bluetooth | TAK |  |
| h) | Oprogramowanie PC do generowania tomogramów oporności elektrycznej | TAK |  |
| i) | Dodatkowa licencja 1 stanowiskowa na oprogramowanie | TAK |  |
| j) | Walizka transportowa | TAK |  |
| Mobilny system georadarowy GPR |
| Jednostka główna |
| a) | Zapewnienie możliwości pracy ze wszystkimi antenami oferowanymi przez producenta. Wymagana obsługa 1 anteny równocześnie | TAK |  |
| b) | Rejestracja danych za pomocą oddzielnej jednostki sterująco-rejestrującej, z własnym kolorowym wyświetlaczem wykonanym w technologii Transflective o: - wymiarze nie mniejszym niż: - rozdzielczości nie mniej niż | 8 cali 800 x 600 64k kolorów |  |
| c) | klawiatura pozwalająca na zapis danych na pamięci wewnętrznej o pojemności nie mniej niż: lub kartach pamięci o pojemności min. | 1 GB 2GB |  |
| d) | Zapewnienie możliwości transferu danych do pamięci USB lub do PC | TAK |  |
| e) | Zapewnienie możliwości przeprowadzania badań bez konieczności podłączania jej do zewnętrznego komputera PC lub PDA, Zapewnienie zapisu wyników w wewnętrznej pamięci. | TAK |  |
| f) | Odporność na czynniki zewnętrzne jak: uszkodzenia mechaniczne, kurz, wilgoć itp. z uwagi na specyfikę pracy urządzenia | TAK |  |
| g) | Format danych wyjściowych w zakresie | 8 lub 16 bit |  |
| h) | Wzmocnienie automatyczne lub ręczne | TAK |  |
| i) | Liczba punktów wzmocnienia co najmniej | 1-5 punktów |  |
| j) | Wzmocnienie manualne w zakresie nie mniejszym niż | od -20 do +80 dB |  |
| k) | Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż | 210 skanów/sekundę/256 próbkach na skan/16 bit |  |
| l) | Zakres czasu pomiaru nie mniej niż | 0 – 8000 nanosekund |  |
| m) | Możliwość zbierania danych w formacie 3D | TAK |  |
| n) | Możliwość korzystania z filtrów poziomych i pionowych | TAK |  |
| o) | Tryb pracy w funkcji punktów, odległości lub wolnego pomiaru | TAK |  |
| p) | Zestaw min. 2 wymiennych baterii umożliwiających pracę w terenie wraz z zewnętrzną ładowarką. Urządzenie musi posiadać wskaźnik napięcia baterii | TAK |  |
| q) | Waga kompletnego urządzenia wraz z zainstalowaną baterią, nie większa niż: | 5 kg |  |
| r) | Osłona przeciwsłoneczna na ekran | TAK |  |
| s) | Uprząż do noszenia jednostki centralnej | TAK |  |
| t) | Walizka transportowa | TAK |  |
| Radarowe anteny pomiarowe wchodzące w skład zestawu |
| a) | Nadajnik-odbiornik radarowy o częstotliwości centralnej 900 MHz, typ Ground-Coupled. | TAK |  |
| b) | Przewód antenowy dopasowany do anteny o długości nie mniej niż: | 6 m |  |
| c) | Możliwość rozbudowy systemu o min. 2 różne anteny o zakresie częstotliwości w przedziale nie węższym niż: | od 20 MHz do 2,6 GHz typu Ground Coupled |  |
| Kółko pomiarowe |
| a) | Kółko do pomiaru dystansu dopasowane do współpracy z anteną 900 MHz i jednostką centralną | TAK |  |
| b) | 3 kołowy wózek pomiarowy przystosowany do zamontowania anteny pomiarowej oraz jednostki sterującej z własnym kółkiem do pomiaru dystansu. | TAK |  |
| Oprogramowanie |
| a) | System powinien być wyposażony w oprogramowanie do zbierania, identyfikacji i opracowywania danych. Dostarczony program powinien być programem producenta lub przez niego zalecanym, dostosowanym do współpracy ze wszystkimi elementami systemu. | TAK |  |
| b) | Oprogramowanie musi umożliwiać zaawansowane przetwarzanie danych dzięki funkcjom takim jak: skalowanie poziome, normalizacja dystansu, normalizacja powierzchni, dopasowywanie poziomu zera, funkcje arytmetyczne, skala wzmocnienia, rekonstrukcja wzmocnienia, filtrowanie pionowe oraz przestrzenne, dekonwolucja, migracja 2d ze stałą oraz zmienną prędkością, interaktywna interpretacja, mapowanie warstw oraz wprowadzanie danych referencyjnych. | TAK |  |
| c) | Program musi umożliwiać integrację danych z danymi o pozycji GPS | TAK |  |
| d) | Wyświetlanie danych powinno odbywać się w formie oscyloskopu oraz wykresu liniowego. | TAK |  |
| e) | Program wyposażony w moduł mapujący umożliwiający prezentację 3D, widoki planów, mapowanie płaszczyzn czasowych oraz funkcje liniowe. | TAK |  |
| f) | Moduł umożliwiający łączenie wielu plików badań. | TAK |  |
| g) | Moduł umożliwiający oglądanie plików 2D w trybie 3D lub w połączeniu z danymi GPS umożliwiający oglądanie danych profilu wzdłuż toru badania. | TAK |  |
|  | Ręczny dalmierz laserowy do pomiaru wysokości drzew |
|  | Zakres pomiaru odległości i kąta w przedziale przynajmniej | od 10 do 500 m, kąt: ±89( |  |
|  | Funkcja pomiaru trzypunktowego | TAK |  |
|  | Pomiar odległości rzeczywistej, poziomej i wysokości | TAK |  |
|  | Dwa wyświetlacze: wewnętrzny i zewnętrzny | TAK |  |
|  | Monokular z wielowarstwowa powłoką o powiększeniu wizjera | min. 6 x |  |
|  | Pole widzenia wizjera, nie gorsze niż | min. 6° |  |
|  | Źrenica wyjściowa wizjera | min 3,5 mm |  |
|  | Odsuniecie źrenicy wyjściowej wizjera | min. 18 mm |  |
|  | Masa | do 250 g |  |
|  | Zasilania bateryjne z funkcją automatycznego wyłączania zasilania | TAK |  |
|  | Konstrukcja wodoszczelna | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Instrukcja obsługi w języku polskim na przedmiot zamówienia | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 22

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Analizator wielkości kropel

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz.21

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  Przyrządy badawcze 38296000-6, Zawory funkcyjne 42131100-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Pokój/pomieszczenie nr: 063 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Analizator wielkości kropel |
| a) | Wielkość mierzonych cząstek w zakresie nie węższym niż | od 20 m do 3 mm |  |
| b) | Rozdzielczość kanałów pomiarowych | nie mniej niż 4000 |  |
| c) | Możliwość przeprowadzenia analizy wymiarowej dla wielu różnych klas wymiarowych | co najmniej 250 równych klas wymiarowych |  |
|  | Sonda pomiarowa z kablem o długości nie mniejszej niż 15 m | TAK |  |
| d) | Automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników pomiarów do dalszych analiz i porównań. | TAK |  |
| e) | Oprogramowanie kompatybilne ze środowiskiem MS Windows w języku polskim | TAK |  |
| f) | Możliwość exportu danych do min. pliku tekstowego, arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
| g) | Możliwość wydruku protokołów w języku polskim | TAK |  |
| h) | Pełna obsługa urządzenia przez port USB 2.0. (komunikacja pomiędzy analizatorem a komputerem i drukarką) | TAK |  |
| i) | Certyfikat potwierdzający przeprowadzoną kalibrację | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 23

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 23

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do skanowania 3D

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 22

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38520000-6 Skanery

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: CLB Pokój/pomieszczenie nr: 3.42 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Zestaw do skanowania 3D (szt. 1) |
| 1.1. | Geodezyjne urządzenie pomiarowe z możliwością skanowania 3D - 1 szt. | oferowany model |  |
| a) | arkusz danych technicznych oferowanego modelu geodezyjnego urządzenia pomiarowego z możliwością skanowania | TAK |  |
| b) | możliwość skanowania | TAK |  |
| c) | zasięg skanowania co najmniej | 980 m |  |
| d) | szybkość skanowania co najmniej | 1000 pkt/sek. |  |
| e) | wyświetlacz co najmniej | jednostronny |  |
| f) | pamięć wewnętrzna co najmniej | 1 GB |  |
| g) | możliwość instalacji pamięci zewnętrznej | TAK |  |
| h) | pamięć zewnętrzna co najmniej | 8 GB |  |
| i) | wbudowane gniazdo USB | TAK |  |
| j) | zestaw baterii zapewniających pracę przez co najmniej | 6 godz. |  |
| k) | możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania | TAK |  |
| l) | zakres temperatury pracy w przedziale co najmniej | od 0(C do +40(C |  |
| m) | pyło i wodoszczelności co najmniej | IP 64 |  |
| n) | zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu potwierdzającego spełnienie zaoferowanego IP | TAK |  |
| o) | komunikacja bezprzewodowa co najmniej | WLAN |  |
| p) | aparat fotograficzny wbudowany lub zintegrowany z geodezyjnym urządzeniem pomiarowym z możliwością skanowania 3D | TAK |  |
| q) | rozdzielczość aparatu fotograficznego co najmniej | 5 Mpx |  |
| r) | możliwość zapisu wykonanych zdjęć w pamięci | TAK |  |
| s) | spodarka | TAK |  |
| t) | możliwość centrowania | TAK |  |
| u) | ładowarka baterii na 230 V | TAK |  |
| w) | waliza transportowa | TAK |  |
| x) | przewód do transmisji danych | TAK |  |
| y) | instrukcja obsługi geodezyjnego urządzenia pomiarowego | TAK |  |
| 1.2. | Statyw drewniany ciężki - 1 szt. |  |  |
| a) | na zaciski i śruby | TAK |  |
| b) | z dużą głowicą | TAK |  |
| c) | kompatybilny z oferowanym geodezyjnym urządzeniem pomiarowym | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 3 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 24

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Przenośny aparat do poboru prób

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 23

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Centralne Laboratorium Badawcze Pokój/pomieszczenie nr: 3.38 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| a) | Pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 137., poz. 984 z późn. zm.) | TAK |  |
| b) | Przechowywanie prób w ciemności w temperaturze poniżej 4°C | TAK |  |
| c) | Wbudowana kompaktowa lodówka | TAK |  |
| d) | Wózek do przewożenia urządzenia | TAK |  |
| e) | Akumulator i ładowarka na wyposażeniu | TAK |  |
| f) | Technika poboru za pomocą pompy perystaltycznej | TAK |  |
| g) | Wysokość podnoszenia co najmniej 8m | TAK |  |
| h) | Pobór prób proporcjonalnie do czasu i przepływu | TAK |  |
| i) | Pobór prób w zmiennych odstępach czasu | TAK |  |
| j) | Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami (przepływomierz, pH-metr, konduktometr) | TAK |  |
| k) | Możliwość ustawienia objętości próby w zakresie 0,1-0,9 dm3 | TAK |  |
| l) | Programowanie pracy urządzenia z opóźnieniem czasowym | TAK |  |
| m) | Konfiguracja butelek: co najmniej 12 szt. po 0,8 dm3 każda | TAK |  |
| n) | Przepłukiwanie linii poboru | TAK |  |
| o) | Menu w języku polskim | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 25

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 25

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do oznaczania metali ciężkich w wodach i ściekach z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: 9, poz. 24

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38433000-9 Spektrometry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek telefon stacjonarny: 81 531 97 19, mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Centralne Laboratorium Badawcze Pokój/pomieszczenie nr: 3.38 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| a) | Zakres światła UV/VIS w przedziale nie węższym niż | 190-1100 nm |  |
| b) | Rozdzielczość długości fali nie gorsza niż 1nm | TAK |  |
| c) | Pomiar stężeń | TAK |  |
| d) | Dodatkowe tryby pomiarowe min.: absorbancja, transmitacja, kinetyka i widmo | TAK |  |
| e) | Obsługa procedur AQA | TAK |  |
| f) | Gniazda na kuwety okrągłe 16 mm | TAK |  |
| g) | Gniazda na kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm | TAK |  |
| h) | Automatyczne rozpoznawanie kuwet | TAK |  |
| i) | Czytnik kodów kreskowych i automatyczne rozpoznawanie metod w kuwetach okrągłych i prostokątnych | TAK |  |
| j) | Kuwety prostokątne w zestawie min. po 1 szt. (rozmiary w pkt. g) | TAK |  |
| k) | Możliwość wprowadzania metod użytkownika | TAK |  |
| l) | Pamięć danych nie mniejsza niż 500 wyników | TAK |  |
| m) | Możliwość przesyłu danych do arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
| n) | Interfejs RS 232 | TAK |  |
| o) | Wyjście USB | TAK |  |
| p) | Menu w języku polskim | TAK |  |
| r) | Zasilanie sieciowe 230 V | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 26

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 25 części,

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2014 roku

(miejscowość)

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  27

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 25 części,

oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2014 r.

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 28

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 25 części.

Nazwa Wykonawcy: 	………….…………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………..………………………...…

Numer telefonu: …………………………………………………………………………..….…………...…

Numer fax:…………………………………………………………….………………………….………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

przedkładam  informację,  w trybie  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  Dz. U. z 2013 r poz. 907), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych **.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznik nr 29

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2014 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy automatycznej jednostki do oznaczania tłuszczu całkowitego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………….…. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy systemu automatycznej analizy azotu Kjeldahla, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ...................................................................................................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu do oznaczania stabilności oksydacyjnej biopaliw, FAME, olejów i tłuszczów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….……... miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 36 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy analizatora termograwimetrycznego TGA, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................................................................................... zł,

(słownie: .....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………….……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu badawczego do pomiaru właściwości cieczy magnetycznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………….. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy analizatora rozkładu wielkości cząstek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy chromatografu gazowego z zestawem do akwizycji i obróbki danych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ………………..……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy spektrofotometru FTIR z przystawką foto-akustyczną, pastylkarską i prasą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu aparatów do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych paliw płynnych i olejów smarowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy systemu wizyjny do oceny zmęczenia operatora – urządzenie okulograficzne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy analizatora tekstury, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy systemu pomiaru, akwizycji i analizy systemu akustycznego i drganiowego z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy linii do produkcji obwodów drukowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy systemu do tworzenia obiektów 3D – dostawa skanera i drukarki 3D, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy systemu do tworzenia obiektów 3D – dostawa kamery i odtwarzacza 3D, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa urządzenia plazmowego, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy stanowiska do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa mierników pola elektrycznego, zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostaw stanowiska do badania inteligentnych instalacji elektrycznych – dostawa mierników gazów, zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy układu kontroli zagrożeń bezpieczeństwa – dostawa zestawów laboratoryjnych, zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 20*

20. Oferujemy wykonanie dostawy układu kontroli zagrożeń bezpieczeństwa – dostawa zasilaczy stanowisk laboratoryjnych, zgodnie z załącznikiem nr 20 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 21*

21. Oferujemy wykonanie dostawy mobilnego systemu georadarowego GPR służący do rozpoznawania zasięgu systemu korzeniowego drzew z tomografem rezystancji elektrycznej i ręcznym dalmierzem laserowym do pomiaru wysokości drzew, zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 22*

22. Oferujemy wykonanie dostawy analizatora wielkości kropel, zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 23*

23. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do skanowania 3D, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 24*

24. Oferujemy wykonanie dostawy przenośnego aparatu do poboru prób, zgodnie z załącznikiem nr 24 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 25*

25. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do oznaczania metali ciężkich w wodach i ściekach z wyposażeniem, zgodnie z załącznikiem nr 25 do SIWZ:

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia …………………. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich części:

26. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):

Część ……, nazwa………………………………………………..., adres ………………………..

…………………………………………………………………………………………….……….,

Część ……, nazwa………………………………………………..., adres ………………………..

…………………………………………………………………………………………….……….,

27. Zobowiązujemy się do dostarczenia, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

28. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

29. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

30. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

31. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

32. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

33. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie/a posiada/ją jakość wymaganą przez Zamawiającego.

34. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

35. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

36. Wadium w zakresie części ……………….. w kwocie ...................................... zł. zostało wniesione w formie ......................................................................................................................... .

37. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

38. Ofertę niniejszą składam/-my na………………... kolejno ponumerowanych stronach.

39. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................ .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

Załącznik nr 30

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr AZP/D/p-207/.../2014

W dniu …………. 2014 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON: 000001896, NIP: 712-010-37-75, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………………………………………,

a

........................................................., siedziba ……….     zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w ………  nr ........ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * zwanym  w  treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ............................................,

została zawarta umowa  następującej treści:

## W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną w umowie „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy AZP/PN/p-207/3/2014 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, strony postanawiają co następuje:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Podstawowe pojęcia i informacje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1/ Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, REGON: 000001896, NIP: 712-010-37-75,

2/ Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Zamawiającym niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3/ przedmiot umowy – dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, zwanych  także „aparaturą”, z podziałem na 25 części, w zakresie części ………..,*

4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – oznacza dokument, o którym mowa w art. 36 ustawy Pzp, w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy 
ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 25 części,

5/ oferta Wykonawcy – jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

6/ umowa – oznacza niniejszą umowę dostawy nr AZP/D/p-207/.../2014 z dn. …………… 2014*, w zakresie części ….., zgodnie ze złożoną ofertą,

7/ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego  oznacza  jego  podpisanie  przez  strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót objętych przedmiotem umowy oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”.

§ 2

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie, z podziałem na 25 części, w zakresie części* ………………………………………………………..…… .

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, zamontować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy dokona w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany przedmiot umowy niezbędnych pomiarów i uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego ostateczną lokalizację przedmiotu umowy.

4. Udostępnianie pomieszczeń w celu przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 3 jak również przekazanie pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu umowy w danej części, będzie się odbywało w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa własności przemysłowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu w pełnym zakresie i objęte są wynagrodzeniem określonym w § 7  ust.1  umowy.

6. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie transport, wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem aparatury.

7. Wykonawca oświadcza, że jeśli zajdzie taka konieczność dokona oględzin miejsca do ustawienia i zamontowania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego opisem stanowiącym załączniki nr ……..* do umowy,  z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.

9. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą trwały równolegle prace wykonywane przez innych dostawców wyposażenia Centrum, jak również będą mogły w tym czasie trwać zajęcia dydaktyczne oraz praca naukowa.

10. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 4

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę, kiedy techniczno-prawne czynności odbioru przedmiotu umowy zostały zakończone, przedmiot umowy wydany Zamawiającemu, a strony potwierdziły powyższą czynność podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Przez miejsce wykonania przedmiotu umowy rozumie się budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  20- 612 Lublin, zwanym dalej „Centrum”.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz odbioru technicznego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający czyni odpowiedzialnym:

Pana/Panią …………… , tel.: ……., adres poczty elektronicznej: …………..,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

2. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca czyni odpowiedzialnym: Pana/Panią ……………, tel.: ……., adres poczty elektronicznej: ………...,*

Osobie tej przysługuje prawo do dokonywania bieżących ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustalenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 6

Sposób przekazania przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy  przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni należytą, jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ jak również zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca pisemnie (dopuszcza się także formę faksu lub e-maila)  powiadomi Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dokumentem odbiorowym będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1/ odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową,

2/ odbiór ostateczny przed upływem okresów rękojmi i gwarancji.

6. Odbiorów, o których mowa w ust. 5 dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty (certyfikaty, aprobaty, świadectwa, atesty itp.)  niezbędne do wykonania czynności odbioru.

9. Zamawiający pisemnie wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru,  który Zamawiający zakończy najpóźniej w terminach, o których mowa w § 4 ust.1.

10. Zamawiający w toku czynności odbioru końcowego zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku ukrytych wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

11. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1/ ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową,

2/ wykaz ujawnionych wad,

3/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy,

4/ termin usunięcia wad,

5/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6/ podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

3/ obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  odpowiednio  do  utraconych wartości technicznych, użytkowych i estetycznych.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a/ wezwać Wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w

wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy,

b/ odstąpić od umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 lub nie dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. a, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy ostateczny termin na usunięcie wad i wymianę przedmiotu umowy na nowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego uprzednio zakresu prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

16. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, polegającego na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję odbiorową w spisanych na tę okoliczność protokołach.

Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.  Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało określone na kwotę:

cena netto  przedmiotu umowy wynosi: .....................................................................zł,

(słownie: .......................................................................................................................),

stawka podatku VAT ......................... %,

cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 15 pkt 1 umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty wyspecyfikowane i niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

1/ wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2/ koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w § 4 ust. 3,

3/ koszty wymaganych w kraju Zamawiającego certyfikatów, aprobat, świadectw, atestów,  podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

4/ koszty serwisu w okresie gwarancji,

5/ ryzyko handlowe wynikające z realizacji przedmiotu umowy,

6/ warunki gwarancji i rękojmi,

7/ inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracowników firmy w celu wniesienia, ustawienia, montażu  aparatury składającej się na przedmiot umowy.

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół zdawczo-odbiorczy z odbioru końcowego podpisany przez obie strony umowy oraz wystawiona faktura VAT.

4. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.

7. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, których wartość zostanie ustalona wedle polskiej stopy procentowej.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8.

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia umowy.

11. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki stron umowy

      - Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1/ udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot umowy oraz wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania dostawy,

2/ odbiór końcowy i ostateczny  przedmiotu umowy,

3/ zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 7 ust. 5,

4/ dostarczenie Wykonawcy naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do 14 dni przed uzgodnionym przez strony terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1/ wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i certyfikatami jakościowymi wymaganymi przez Zamawiającego oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,

2/ dostarczenie przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym, własnym transportem na własny koszt, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy w budynku Centrum,

3/ wniesienie, ustawienie i zamontowanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum,

4/ podłączenie aparatury wymagającej podłączenia do mediów (np. woda, gaz, ścieki, wentylacja, instalacja elektryczna i inne) do istniejących w pomieszczeniach instalacji. Wszystkie niezbędne przeróbki w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami podłączenia mediów należy uwzględnić w kosztach dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia,

5/ zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, a w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z montażem Wykonawca usunie na własny koszt,

6/ dostosowanie sposobu wykonania przedmiotu umowy do warunków organizacyjnych i wymagań Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 ust. 9,

7/ zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy,

8/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, celem ograniczenia szkód i wszelkich uciążliwości wynikających z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań,

9/ informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia,

10/ poniesienie ryzyka w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac objętych przedmiotem umowy,

11/ zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12/ uporządkowanie terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz jeśli jest to konieczne również terenu przyległego jak również wywiezienie z budynku Centrum na własny koszt, wszystkich odpadów powstałych wskutek wykonywania przedmiotu  umowy, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

13/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem osób trzecich,

14/ umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom Zamawiającego, oraz udzielanie im w każdej chwili wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

15/ umieszczenie na aparaturze stanowiącej przedmiot umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego naklejek zawierających szczegółowe dane projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przekazane przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust.1 pkt 4 umowy,

16/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. liczone w dni robocze od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy,

17/ uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatury będącej przedmiotem umowy,

20/ wystawienie faktury VAT.

§ 10

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:

1/ wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również miejsce dostawy, akty terroryzmu,

2/ katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź,

3/ strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na:

– 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje minimum dwa przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w ………………………………… .

6. O wystąpieniu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

7. Strony w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 sporządzą protokół na okoliczność istnienia wady.

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.

9. W przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Odbiór przedmiotu umowy w celu usunięcia wad oraz dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi z/do miejsca wskazanego w § 4 ust. 3.

10. W przypadku konieczności usunięcia wady przedmiotu umowy w innym miejscu niż miejsce użytkowania przedmiotu umowy, odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania przedmiotu umowy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru po usunięciu wady przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

12. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad okres gwarancji przedmiotu umowy podlegających naprawie lub wymianie:

1/ w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

2/ w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.

13. Jeżeli w okresie gwarancji element (podzespół) wchodzący w skład przedmiotu umowy będzie naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy element (podzespół) przedmiotu umowy. Okres gwarancji wymienionego elementu (podzespołu) zaczyna bieg od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie dostawy i montażu nowego elementu (podzespołu) oraz potwierdzającego prawidłową pracy całego przedmiotu umowy.

14. Wymieniając element (podzespół) przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać element (podzespół)  fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych od elementu (podzespołu) podlegającego wymianie.

15. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu z i do Zamawiającego  i ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

16. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na dostarczoną aparaturę przez jej producenta będzie dłuży niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.

§ 12

Rękojmia za wady

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub jego części zmniejszającej jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia popisania protokółu zdawczo-odbiorczego.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, braków ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, które wynikają z wad dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Jeżeli po odbiorze końcowym, zostaną wykryte wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Do trybu powiadomienia o wadach oraz do trybu i terminów ich usunięcia stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6-14 umowy.

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 13

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonania części przedmiotu umowy do wykonania innemu Podwykonawcy.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcy.

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za wykonany zakres prac, poinformuje na piśmie Zamawiającego o sposobie zapłaty za zakres prac realizowany przez Podwykonawcę.

7. Umowy wskazane w punkcie 2 i 3 muszą zostać zawarte w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

9. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i  Podwykonawcy powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Podwykonawcę o warunkach niniejszej umowy.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, będącemu właścicielem obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

§ 15

Zmiana umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust.1 umowy.

3/ wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

§ 16

Kary umowne i potrącenia

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy niezgodne z § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 20 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w trybie § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a oraz § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 4 na wymianę przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

e/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f/ kara umowna z tytułu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, o której mowa w pkt. e niniejszego paragrafu naliczona jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 4 ust.1 w wysokości 0, 05 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 7 ust. 1.

2. Kary umowne określone w § 16 ust. 1 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie naliczona niezależnie od kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, która liczona będzie do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy dla każdej ze stron.

5. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potracenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

b/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c/ w razie opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

d/ Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 12 pkt 2 umowy,

e/ Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 2 lit. a  umowy,

f/ Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej, jakości przedmiotu umowy objętych niniejszą umową, dostarcza przedmiot umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na prawidłowe wykonanie umowy,

g/ zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2/ Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy:

a/ Zamawiający nie dokona czynności odbioru w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym odstąpienie od umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b/ Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni kalendarzowych.

2. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz zakaz cesji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich spowodowane z winy Wykonawcy, powstałe na skutek naruszenia praw majątkowych z tytułu wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

2. W okresie realizacji umowy oraz w okresie 5 lat po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakiejkolwiek informacji o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, przekazywanych Wykonawcy na piśmie z klauzulą poufności.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 20

1. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu. W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1/ Formularz Oferta Wykonawcy,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ ……………………………… .

Zamawiający:					                Wykonawca :

.......................................................				 .......................................................

* wpisać odpowiednio lub niepotrzebne usunąć