Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOTYCZY CZĘŚCI 3)

| Komputer do obliczeń fizykochemicznych |
| --- |
| Producent i model: |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu |
| Jednostka centralna | Komputer przeznaczony dla pracowników Zamawiającego, wykorzystywany do obliczeń fizykochemicznych w trybie pracy ciągłej |  |
| Wydajność jednostki centralnej | Oferowany komputer musi uzyskiwać wydajność na poziomie minimalnym: W teście: SiSoftware Sandra Lite 2016 Whatstone Double-Hook Native AVX 80GFlops W teście: Pass Mark Performance Test 8 CPU Floating Point Math 8000 Do oferty należy dołączyć wydruki z plików, zawierające: wyniki punktowe, identyfikator testu, szczegółowe informacje o testowanym systemie komputerowym; i potwierdzające spełnienie wymagań w określonych testach. W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji sprzętu i wyników testów, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przeprowadzenia testów w swojej siedzibie. |  |
| Procesor | Procesor 64 bitowy o architekturze x86, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Uwaga: Ze względu na stosowane do obliczeń oprogramowanie maksymalna liczba rdzeni nie większa niż 4. Wymagana obsługa instrukcji AVX. Oferowany procesor musi uzyskiwać teoretyczną moc obliczeniową na poziomie minimalnym: 150 GFlops obliczoną zgodnie z wzorem: Rproc = C • I • F gdzie: Rproc – moc obliczeniowa w GFlops C – liczba rdzeni procesora I – liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego F- częstotliwośc zegara procesora w GHz |  |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 16GB, dwa wolne porty pamięci |  |
| Dysk twardy | Minimum 200GB technologia SSHD oraz Minimum 1000GB technologia SATA |  |
| Napęd optyczny | Kompatybilny, wbudowany w obudowę |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną lub procesorem. |  |
| Monitor/wyświetlacz | Monitor LCD 19” kompatybilny z jednostką centralną |  |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu procesora nie więcej niż 40dB |  |
| Inne | Komputer musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie minimum sześciu różnych urządzeń USB do obudowy, w tym dwa z przodu obudowy i dwa w standardzie USB 3.0 |  |
|  | Komputer musi mieć wbudowaną na stałe kartę sieciową ze złączem RJ45. |  |
|  | Wymagany dodatkowy aktywny system chłodzenie procesora |  |
| Zasilacz UPS | Moc wyjściowa pozorna nie mniejszej niż 1000VA i moc wyjściowa czynna nie mniejszej niż 650W |  |
| Oprogramowanie | System operacyjny Windows Pro 64bit PL zainstalowany na komputerze i niewymagający jakichkolwiek aktywacji. |  |
| Gwarancja | W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa odpowiada wymaganiom żądanym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć dokumentację producenta, potwierdzającą, iż sprzęt oferowany w niniejszym postępowaniu: Posiada gwarancję na cały zestaw: 2 lata on-site w trybie NBD, Spełnia wymagania Zamawiającego, Posiada serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001, wskazać nazwę firmy serwisującej i dołączyć dokument autoryzacyjny producenta, Jest fabrycznie nowy – nierefabrykowany. Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia. |  |

Załącznik nr 3A

Wykaz asortymentowy i ilościowy do wyceny w części 3

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz asortymentowy i ilościowy sprzętu komputerowego | Liczba (szt.) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 4) |
| Komputer do obliczeń fizykochemicznych | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Razem netto:

(słownie: ...............................................................................................................zł netto)

Stawka podatku VAT: ……………………%,

Wartość podatku VAT:

(słownie: .........................................................................................................................zł)

Razem brutto:

(słownie: ...............................................................................................................zł brutto)